Krycí list nabídky

| Název zakázky: | Dvoudimenzionální ultra-vysokoúčinná kapalinová chromatografie (2D UHPLC) |
| --- | --- |
| Druh a rozsah zakázky: | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu |
| Název a sídlo zadavatele: | Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové |
| Osoba zastupující zadavatele: | prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. |

| Identifikační údaje dodavatele |
| --- |
| Obchodní firma | [doplní dodavatel] |
| IČO | [doplní dodavatel] |
| Sídlo | [doplní dodavatel] |

| Kontaktní údaje dodavatele |
| --- |
| Kontaktní osoba | [doplní dodavatel] |
| e-mail | [doplní dodavatel] |
| telefon | [doplní dodavatel] |

| Nabídková cena |
| --- |
| Nabídková cena bez DPH | DPH samostatně | Nabídková cena včetně DPH |
| [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |

Podrobnosti a technická specifikace týkající se předmětu dodávky

| Minimální technické požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky | Nabídka dodavatele |
| --- | --- |
|  | Zde uveďte přesné označení a typ nabízeného dvoudimenzionální ultra-vysokoúčinná kapalinová chromatografie (2D UHPLC). Do sloupce uveďte konkrétní parametry nabízeného přístroje (ve vhodných případech postačí uvést ANO nebo NE), aby byl zadavatel schopen posoudit splnění veškerých minimálních technických požadavků. |

| Dvoudimenzionální ultra-vysokoúčinná kapalinová chromatografie (2D UHPLC) |
| --- |
| Konfigurace systému 2D-UHPLC musí svojí hardwarovou konfigurací prostřednictvím speciálního 2D-LC ventilu umožňovat následující módy měření: |
| celostní (comprehensive) 2D-LC analýzu (analýza celého obsahu nástřiku první dimenze ve druhé dimenzi) |  |
| frakční (heart cutting) 2D-LC analýzu (analýza vybraného časového úseku analýzy z první dimenze ve druhé dimenzi) |  |
| vícenásobná frakční (multiple-heart cutting) 2D-LC analýzu (uložení vybraných časových úseků z první dimenze do smyček a poté analýza ve druhé dimenzi) |  |
| vysokorozlišující frakční (high resolution sampling) 2D-LC analýzu (využití technologie vícenásobné frakční 2D-LC pro analýzu píku z první dimenze ve druhé dimenzi, možnost kvantifikace i v případě koeluujících látek) |  |
| jednoduchou 1D-LC analýzu |  |
| Systém 2D-UHPLC, který je předmětem této veřejné zakázky, musí dále splňovat následující technické parametry: |
| První dimenze |
| 1.1 Čerpadlo mobilní fáze |
| binární vysokotlaký gradient s možností využití minimálně dvou různých složek mobilní fáze pro každé čerpadlo |  |
| tlakový limit minimálně 60 MPa |  |
| rozsah průtoků minimálně 0,05 – 2 ml/min |  |
| mrtvý objem ≤ 120 µl |  |
| vestavěný vakuový odplyňovač mobilních fází |  |
| rozsah pH 2 – 12 |  |
| 1.2 Automatický dávkovač vzorků |
| automatický dávkovač typu FTN (flow through needle, dávkovací jehla je součástí vysokotlaké cesty) |  |
| volitelný objem nástřiku v rozsahu 0,1 – 10,0 µl |  |
| kapacita dávkovače minimálně 80 pozic pro vialky o objemu 2 ml |  |
| termostatování vzorků v rozsahu minimálně + 5°C až + 40°C |  |
| přenos vzorku < 0,004% |  |
| 1.3 Kolonový termostat |
| kolonový termostat minimálně pro 4 kolony o délce minimálně 150 mm |  |
| rozsah teplot alespoň 20°C pod okolní teplotu až +90°C |  |
| ohřev/chlazení bez nuceného oběhu vzduch |  |
| Druhá dimenze |
| 2.1 Čerpadlo mobilní fáze |
| binární vysokotlaký gradient s možností využití minimálně dvou různých složek mobilní fáze pro každé čerpadlo |  |
| tlakový limit minimálně 120 MPa |  |
| mrtvý objem < 100 µl |  |
| rozsah průtoků minimálně 0,05 – 2 ml/min |  |
| vestavěný vakuový odplyňovač mobilních fází |  |
| rozsah pH 2 – 12 |  |
| 2.2 Pomocné isokratické čerpadlo |
| isokratické čerpadlo s vestavěným odplyňovačem mobilní fáze |  |
| tlakový limit minimálně 60 MPa |  |
| rozsah průtoků minimálně 0,05 – 2 ml/min |  |
| řízení z ovládacího software pro celý systém |  |
| 2.3 Kolonový termostat |
| kolonový termostat minimálně pro 4 kolony o délce minimálně 150 mm |  |
| rozsah teplot alespoň 20°C pod okolní teplotu až +90°C |  |
| ohřev/chlazení bez nuceného oběhu vzduchu |  |
| 2.4 Systém ventilů |
| 2D-LC ventil se symetrickými fluidickými cestami umožňující ředění mobilní fáze ve druhé dimenzi bez nutnosti přídavného čerpadla |  |
| ventily propojitelné s 2D-LC ventilem umožňující instalaci minimálně 10 analytických smyček, které disponují symetrickými fluidickými cestami pro mód vícenásobná frakční 2D-LC a vysokorozlišující frakční 2D-LC |  |
| minimálně 1ks ventilu disponující funkcí instalace minimálně 8 ks smyček nebo trap kolonek |  |
| minimálně 1ks ventilu automatizující softwarové přepnutí mezi 1D a 2D |  |
| ventily je možné umístit a řídit jak v termostatech kolon, tak na externích nosičích s integrovaným senzorem úniku kapalin |  |
| 2.5 UV-VIS detektor |
| zdroj světla deuteriová lampa |  |
| vlnová délka nastavitelná v rozsahu minimálně 190-600 nm |  |
| průtoková cela s délkou optické dráhy minimálně 10 mm s objemem cely maximálně 14 µL |  |
| sběr dat s rychlostí minimálně do 100 Hz |  |
| senzor úniku mobilní fáze |  |
| Ovládací počítač s monitorem |
| procesor: CPU o výkonu min. 10500 bodů v programu Passmark CPU Mark |  |
| pevný disk: dva HDD, každý o velikosti min. 1 TB s rozhraním SATA 3 |  |
| operační paměť: min. 16384 MB ve dvou modulech, DDR4, min. 2133 MHz |  |
| grafická karta: výstup na 2 monitory |  |
| Dvě síťové karty 10/100/1000, jedna integrovaná na základní desce a jedna do PCIe slotu |  |
| operační systém: Microsoft Windows Professional 10, 64bit OEM, předinstalovaný na HDD (požadováno z důvodu zajištění kompatibility se stávajícím přístrojovým vybavením zadavatele) |  |
| počet interních pozic pro HDD: min. 2x |  |
| počet PCIe x16 slotů: min. 1x v. 3.0 |  |
| počet PCIe x8 slotů: min. 1x v. 3.0 |  |
| další: optická mechanika, myš, klávesnice. Vstupně výstupní porty: Min. 6x USB 3.1, min. 2x digitální video výstup (DP nebo HDMI) |  |
| monitor s velikostí úhlopříčky min. 23,5”, rozlišení min. 1920x1080, technologie IPS |  |
| Software pro řízení, sběr dat a vyhodnocení |
| musí umožňovat kontrolu a nastavení parametrů 2D-LC systému |  |
| musí umožňovat sběr dat a jejich vyhodnocení |  |
| musí umožňovat sledování statusu 2D-LC ventilu v jakémkoliv módu konfigurace (např. plnění konkrétní smyčky analytem a jeho analýzu) |  |
| musí umožňovat modifikovat gradienty (počáteční a koncový stav %) ve druhé dimenzi bez nutnosti manuálního ručního programování |  |
| musí umožňovat kvantifikaci koeluující sloučeniny sečtením intenzit získaných analýzou vysokorozlišující frakční 2D-LC |  |

Vyobrazení nabízeného zařízení

Zde vložte obrázek nabízeného zařízení. Můžete uvést i přímý odkaz na webové stránky, kde je vyobrazení zařízení uveřejněno.

Podpisem tohoto krycího listu potvrzuje dodavatel pravdivost, správnost a závaznost veškerých přiložených dokumentů v nabídce.

Za dodavatele dne [doplní dodavatel]

…..……………………………………

Jméno, příjmení, funkce a podpis osoby

oprávněné jednat za dodavatele