    - Příloha 1 – Technická specifikace předmětu plnění pro veřejnou zakázku

- RUK – ÚVT –  náhrada L3 přepínačů univerzitní sítě, zkvalitnění LAN infrastruktury - II

- V rámci veřejné zakázky je požadován nákup síťových zařízení v tomto rozsahu:

- 9ks L3 ethernet přepínačů typu A (40x 1/10GE, 2x 40GE),

- 10ks L2 ethernet přepínačů typu B (4GE,48 10x100x1000 PoE),

- 10ks L2 ethernet přepínačů typu C  (4GE, 24 10x100x1000 PoE).

Nabídnutá zařízení musí splnit (nebo převýšit) všechny požadované funkcionality a vlastnosti uvedené pro jednotlivé kategorie přepínačů v následujících tabulkách. Účastník doplní typ nabízeného zařízení (produktové označení) a způsob splnění požadované funkcionality (doplněním ANO/NE, případně konkrétní hodnoty požadované funkcionality pro nabízené zařízení – např. ANO – 64MB). Všechny přepínače musí být od stejného výrobce.

Ethernet přepínač typu A:

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní účastník dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede účastník hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Typ zařízení | L2/L3 přepínač |  |
| Formát zařízení | Instalace do 19’’ rozvaděče (příslušenství pro montáž v ceně), výška max. 3U, hloubka max. 58cm |  |
| Minimální počet neblokovaných portů 1/10GE s volitelným fyzickým rozhraním typu SFP+ | 40 |  |
| Uplink modul s 2x40GE porty s volitelným fyzickým rozhraním typu QSFP+ | ANO |  |
| Interní napájecí zdroj vyměnitelný za chodu | ANO |  |
| Redundantní interní napájecí zdroj, vyměnitelný za chodu | ANO |  |
| Min. velikost sdíleného systémového bufferu | 64MB |  |
| Velikost MAC address tabulky | 64000 |  |
| Min. počet IPv4 routes | 64000 |  |
| Min. počet IPv6 routes | 32000 |  |
| Min. počet konfigurovatelných security ACL | 18000 |  |
| Flexibilní alokace SRAM a TCAM zdrojů | ANO |  |
| IEEE 802.3ad (Link Aggregation - LAG) | ANO |  |
| Minimální počet aktivních VLAN | 4000 |  |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | ANO |  |
| Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN | ANO |  |
| STP root guard nebo ekvivalentní | ANO |  |
| STP loop guard nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Zabezpečení a analýza DHCP protokolu (např. DHCP snoopingu nebo funkčně ekvivalentní) | ANO |  |
| Ochrana podvrženého mapování IP/MAC adresy (např. IP Source Guard/IPSG nebo funkčně ekvivalentní) | ANO |  |
| Ochrana ARP protokolu (např. Dynamic ARP Inspection, DAI nebo funkčně ekvivalentní) | ANO |  |
| Podpora jumbo rámců (min. 9198 bytes) | ANO |  |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) | ANO |  |
| Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí | ANO |  |
| OSPFv2, OSPFv3 | ANO |  |
| BGPv4 | ANO |  |
| Funkcionalita Graceful Insertion and Removal nebo ekvivalentní (min. pro protokoly ospf a ospfv3) | ANO |  |
| IP Multicast (PIM SSM, PIM SM) | ANO |  |
| Virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF) | ANO |  |
| Min. počet oddělených (nezávislých) směrovacích tabulek | 10 |  |
| First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) pro IPv4 i IPv6 | ANO |  |
| Reverse path check (uRPF) | ANO |  |
| Minimální počet HW QoS front | 8 |  |
| QoS - Strict Priority Queue | ANO |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | ANO |  |
| QoS marking - DSCP, CoS | ANO |  |
| QoS Policing | ANO |  |
| QoS-Per Flow policing | ANO |  |
| QoS-Hierarchical QoS | ANO, min. 2 úrovně |  |
| Automatické nastavení QoS parametrů (AutoQoS nebo ekvivalentní) | ANO |  |
| IPv6 First Hop Security (RA guard, DHCPv6 guard, IPv6 source guard) | ANO |  |
| Port ACL, VLAN ACL | ANO |  |
| Ochrana proti nahrání modifikovaného software do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot, která ověřuje autentičnost a integritu jak bootloaderu, tak i samotného operačního systému zařízení prostřednictvím interních HW prostředků - tzv. trusted modulů | ANO |  |
| IPv6 Port ACL, VLAN ACL | ANO |  |
| IEEE 802.1ae (AES-GCM-256) na všech portech | ANO |  |
| Source-Group Tag Exchange Protocol nebo ekvivalentní | ANO |  |
| IGMPv2/v3 snooping | ANO |  |
| MLD snooping | ANO |  |
| Application Visibility - Pokročilá detekce a klasifikace jednotlivých přenášených aplikací (DPI na 7. vrstvě OSI modelu dle aplikačních signatur) | ANO |  |
| Application Visibility - Monitorování aplikačních toků (všech paketů) prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Application Visibility - Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, TCP sekvenční čísla, hodnota TTL, ICMP kód, IGMP type | ANO |  |
| Application Visibility – schopnost detekce bezpečnostních hrozeb v šifrovaném provozu | ANO |  |
| Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | ANO |  |
| SSHv2 | ANO |  |
| CLI rozhraní | ANO |  |
| Model-driven programovatelnost prostřednictvím NETCONF/YANG | ANO |  |
| Python scripting | ANO |  |
| Linux shell | ANO |  |
| Application hosting | ANO |  |
| Streaming telemetrie prostřednictvím NETCONF/XML | ANO |  |
| SNMPv2/v3 | ANO |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO |  |
| Vzdálený port mirroring (ERSPAN) | ANO |  |
| NTPv3 server | ANO |  |

Ethernet přepínač typu B a C:

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost - specifické vlastnosti | Způsob splnění požadované funkcionality (vlastnosti) pro přepínač typu B | Doplní účastník dle nabízeného zařízení | Způsob splnění požadované funkcionality (vlastnosti) pro přepínač typu C | Doplní účastník dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede účastník hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Třída zařízení | LAN switch |  | LAN switch |  |
| Formát zařízení | Instalace do 19’’ rozvaděče (příslušenství pro montáž v ceně), 1RU |  | Instalace do 19’’ rozvaděče (příslušenství pro montáž v ceně), 1RU |  |
| Provedení bez větráků | ANO |  | NE |  |
| Minimální počet portů 10/100/1000Base-T s PoE | 24 |  | 48 |  |
| Minimální počet 1GE uplink portů s volitelným fyzickým rozhraním | 4 |  | 4 |  |
| IEEE 802.3af | ANO |  | ANO |  |
| IEEE 802.3at | ANO |  | ANO |  |
| Minimální PoE budget | 190W |  | 350W |  |
| Schopnost poskytovat PoE napájení připojeným zařízením i během restartu přepínače | ANO |  | ANO |  |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost - společné vlastnosti | Způsob splnění požadované funkcionality (vlastnosti) | Doplní Účastník dle nabízeného zařízení |
| IEEE 802.3az | ANO |  |
| IEEE 802.3ad (Link Aggregation) | ANO |  |
| IEEE 802.1Q | ANO |  |
| Minimální počet aktivních VLAN | 50 |  |
| IEEE 802.1x | ANO |  |
| Integrace IEEE 802.1x s IP telefonním prostředím (802.1x Multi-domain authentication) | ANO |  |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | ANO |  |
| Podpora instance Rapid Spanning Tree protokolu per VLAN | ANO, min. 50 instancí |  |
| STP root guard nebo ekvivalentní | ANO |  |
| STP loop guard nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí | ANO |  |
| Podpora jumbo rámců (9198 bytes) | ANO |  |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) | ANO |  |
| IGMP snooping | ANO |  |
| IPv6 MLD snooping | ANO |  |
| QoS - Strict Priority Queue | ANO |  |
| IPv6 PACL | ANO |  |
| IPv6 First Hop Security (RA guard, DHCPv6 guard, IPv6 source guard nebo ekvivalentní) | ANO |  |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | ANO |  |
| Port ACL | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP | ANO |  |
| Schopnost automatické aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu | ANO |  |
| Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní | ANO |  |
| SSHv2 | ANO |  |
| CLI rozhraní | ANO |  |
| SNMPv2/v3 | ANO |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO |  |
| NTPv3 server | ANO |  |

    - Záruční podmínky

Na všechna dodaná zařízení je požadována záruka v délce 5 let s dokončením opravy následující pracovní den po dni nahlášení závady (NBD).  Oprava bude provedena v místě instalace zařízení (jedná se o pražské lokality – adresu instalace zařízení specifikuje zadavatel při hlášení závady).