Přenosný miniaturizovaný terestrický 3D laserový skenovací systém

| Konfigurace | Specifikace – minimální požadavek zadavatele | Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE) |
| --- | --- | --- |
| Konstrukce | přenosný statický skener určený pro práci na (foto)stativu s integrovanou kamerou |  |
| Vzdálenost skenovaného objektu | Od 0,7 m do 50 m |  |
| Rychlost skenování | min. 300.000 bodů za vteřinu, doba pro pořízení dat na jednom stanovisku v rozlišení 10 mm na 10 m max. 5 minut včetně obrazových dat |  |
| Přesnost měřených délek | 4 mm na 10 m, 7 mm na 20 m |  |
| Hmotnost bez stativu | max. 1,5 kg |  |
| Snímání barev | ano |  |
| Maximální rozměry (průměr x výška) | 100 mm x 200 mm |  |
| Ukládání dat | Do vnitřní paměti s kapacitou minimálně 100 stanovisek |  |
| Odolnost a provozní podmínky | Splnění IP54 dle normy IEC 60529 |  |
| Typ chlazení přístroje | chladí se povrchem a nepoužívá k chlazení nucený oběh vzduchu (pasivní chlazení) |  |
| Třída laseru | 1 (v souladu s normou IEC 60825-1:2014) |  |
| Záruka | min. 24 měsíců – hodnotící kritérium |  |