Příloha č.1

Specifikace dodávky:

Upgrade informačních systému UJOP a rozšíření o další pobočku

Upgrade systémů:

KeyShield SSO

- obnovení maintenance pro 500 uživatelů na tři roky

- upgrade na poslední vydanou verzi

- kontrola funkčnosti s integrovanými aplikacemi (GroupWise, Filr, Service desk, GWAVA)

SEP sesam

- upgrade na poslední vydanou verzi

- kontrola zálohování a zkušební obnovení zálohy (centrála i pobočky)

Reload

- upgrade na poslední vydanou verzi

- kontrola zálohování a zkušební obnovení e-mailu

Antispam GWAVA:

- kontrola a případná úprava konfigurace dle aktuálních standardů

GroupWise:

- upgrade na poslední vydanou verzi (pouze server)

OES:

- upgrade na poslední vydanou verzi

- upgrade SLES na poslední vydanou verzi

Filr:

- upgrade na poslední vydanou verzi

Service desk:

- upgrade na poslední vydanou verzi

Vibe:

- upgrade na poslední vydanou verzi

VMware

- Upgrade na poslední vydanou verzi

Dodávka serveru:

Technická specifikace serveru – celkem 1 kus

| Konfigurace | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| --- | --- |
| Provedení | tower |
| CPU | min. 4 Core, o výkonu min. 8000 bodů v programu Passmark CPU Mark |
| Operační paměť | min. 32GB, |
| Pevný disk | min. 4TB diskové pole v RAID6 |
| Řadič disků | RAID řadič min. s 1 GB cache |
| Síťová karta | min. 2x Gbit |
| Ostatní | USB flash disk, nebo SSD disk pro VMware |
| Záruka | min. 36 měsíců na celou sestavu s možností ověření na webu výrobce. Dokončená oprava serveru nejpozději následující pracovní den v místě instalace. |
| Způsob provádění záručního servisu a podpory | Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod. |

Technická specifikace UPS – celkem 3 kusy

| Konfigurace | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| --- | --- |
| Provedení | tower |
| Zdánlivý výkon ve VA | min. 2200VA |
| Síťová karta | min. 1x 100Mbit |
| Ostatní | možnost vzdáleného sledování a kontroly pomocí webového prohlížeče, příkazového řádku, nebo s SNMP |
| Záruka | min. 36 měsíců na celou sestavu, reakce nejpozději následující pracovní den v místě instalace. |
| Způsob provádění záručního servisu a podpory | Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod. |

Dodávka software:

1 kus - Vmware VSphere Essential edice s podporou na 3 roky

500ks obnova maintenance KeyShield SSO na 3 roky

Instalace a konfigurace software na novém serveru:

- VMware

- OES

- SLES

- GroupWise

- eDir

- KeyShield SSO (a synchronizace s hlavním adresářem)

Požadavky na prokázání technické klasifikace:

- zkušenost s KeyShield SSO, 1 obdobná dodávka v posledních 2 letech (aktivní partner)

- zkušenost s SEP sesam, 1 obdobná dodávka v posledních 2 letech (aktivní partner)

- zkušenost s GWAVA a Reload, 1 obdobná dodávka v posledních 2 letech (aktivní partner)

- zkušenost s Microfocus, 1 obdobná dodávka v posledních 2 letech (aktivní partner)

- zkušenost s VMware, 1 obdobná dodávka v posledních 2 letech (aktivní partner)

Obdobnou dodávkou je myšlena dodávka licencí, maintenancí, nebo instalačních a konfiguračních prací.