Příloha č. 1 ZD – technologický postup

Předmětem plnění je výměna těsnění hliníkových oken a dveří v areálu Centra Krystal.

Rozsah prací je 550 modulů pokojů nebo kanceláří – sestava 1x balkonové dveře a 1x okno, dalších 511 oken je umístěno v učebnách, technických prostorech a chodbách Centra Krystal

Délka těsnění pro jedno okno – 5,5 m, pro jedny dveře – 6,3 m

Technologický postup:

1/	demontáž celoobvodového stávajícího těsnění – mechanickými nástroji (nesmí dojít k poškození hliníkového profilu okna).

2/	odstranění zbytků starého těsnění měděnou planžetou po nahřátí profilovou pájkou

3/	vyčištění drážky za použití chemického roztoku a odmaštění dosedacích ploch

4/	instalace nového celoobvodového těsnění do očištěné drážky

5/	demontáž okapnice a spodního doplňkového těsnění pod okapnicí (včetně vyrovnání poškozených okapnic)

6/	instalace nového spodního doplňkového těsnění, jeho fixace a zpětná montáž okapnice

7/	aplikace mazacího přípravku na kování oken a dveří

8/	seřízení kování tak, aby křídla oken a dveří přesně seděla proti hliníkovému rámu, případně i výměna pohyblivé části kování, tak aby mechanismus přitlačil křídlo okna nebo dveří s těsněním do rámu při jejich zavírání. (Předpokládaný počet opravovaných resp. vyměňovaných pohyblivých částí kování – 100 ks mechanismů)