- Příloha č. 1c zadávací dokumentace

Technická specifikace pro část C

| Název zakázky | Projekt „Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu“ – vybavení učeben |
| --- | --- |
| Část zakázky | C) Interaktivní monitory |
| Název projektu | Vytvoření infrastruktur pro Centrum e-learningu |
| Číslo projektu | CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002301 |
| Druh zakázky | Veřejná zakázka na dodávky |

## Identifikační údaje zadavatele

| Název | Univerzita Karlova |
| --- | --- |
| IČO / DIČ | 00216208 / CZ00216208 |
| Adresa sídla | Ovocný trh 560/5, 116 36 |
| Právní forma | 601 Vysoká škola |
| Zadávající útvar | Ústřední knihovna UK |
| Osoba oprávněná zastupovat zadavatele pro účely tohoto řízení | PhDr. Radka Řimanová, Ph.D., ředitelka Ústřední knihovny UK |

Do prázdné kolonky účastník doplní:

- v případě vyčíslitelného parametru: konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající požadovanému minimu/maximu)

- v případě nevyčíslitelného parametru: ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zařízení požadavek splňuje/nesplňuje.

| Interaktivní monitor typ 1 |
| --- |
| Typové označení zařízení nabízeného účastníkem (produktové označení výrobce): (vepište text) |  |
| Parametr | Požadavek | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| Počet kusů | 4 |  |
| DISPLEJ |
| Typ obrazovky: | AMVA+ |  |
| Podsvícení: | LED |  |
| Úhlopříčka [palce]: | min 27" (68,6 cm) |  |
| Dotyková technologie: | kapacitní, multidotykový (10 kompatibilních dotykových bodů, aktivace prstem) |  |
| Tvrdost skla: | 7H |  |
| Maximální doba odezvy[ms]: | 5 ms |  |
| Kontrast minimální: | 3000:1, 12M:1 ACR |  |
| Jas minimální [cd/m2]: | 255 cd/m2 s dotykem, 300cd/m2 typický |  |
| Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): | min. 178°/ 178° |  |
| Nativní rozlišení: | Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapixel) |  |
| Počet barev: | 16,7 M |  |
| Poměr stran: | 16:9 |  |
| KONEKTORY |
| Analogový vstup: | VGA |  |
| Digitální vstup: | DVI-D, HDMI (MHL) |  |
| Vstup pro sluchátka | ANO |  |
| USB hub: | UP 1 x USB 3.0 / DOWN 2 x USB 3.0 |  |
| SPECIÁLNÍ FUNKCE |
| Reproduktory: | Alespoň 2 x 2 W (Stereo) |  |
| Náklon obrazovky: | 15-70° nahoru |  |
| Možnost umístění na stěnu: | Standard VESA |  |
| Certifikáty: | CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, CU |  |
| Další vlastnosti: | integrovaná kamera a mikrofon |  |
| Spotřeba [W]: | max. 40W |  |
| StandBy režim [W]: | do 2W |  |
| Hmotnost [kg]: | max. 10 kg |  |
| Záruka: | 36 měsíců |  |

| Interaktivní monitor typ 2 |
| --- |
| Typové označení zařízení nabízeného účastníkem (produktové označení výrobce): (vepište text) |  |
| Parametr | Požadavek | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| Počet kusů | 1 |  |
| DISPLEJ |
| Typ obrazovky: | AMVA3 |  |
| Dotyk: | kapacitní, multidotykový (12 kompatibilních dotykových bodů, aktivace prstem) |  |
| Funkce pro zabránění nechtěnému ovládání displeje dlaní při psaní perem | ANO |  |
| Tvrdost skla: | alespoň 6H |  |
| Podsvícení: | LED |  |
| Úhlopříčka [palce]: | min. 31.5"; ~ 80cm |  |
| Doba odezvy: | max. 8 ms |  |
| Kontrast: | 3000 : 1 typický |  |
| Jas [cd/m2]: | 500 cd/m2 typický, (420 cd/m2 s dotyk. panelem) |  |
| Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): | min. 178°/ 178° |  |
| Nativní rozlišení: | Full HD 1080p, 1920 x 1080 |  |
| Počet barev: | 16.7 million |  |
| Poměr stran: | 16 : 9 |  |
| Max. doba nepřetržitého provozu: | 20 hodin / den nebo více |  |
| KONEKTORY |
| Analogový vstup: | VGA |  |
| Digitální vstup: | DVI-D, HDMI |  |
| Další vstupy a výstupy: | USB 2.0, sluchátkový výstup Jack |  |
| SPECIÁLNÍ FUNKCE |
| Možnost umístění na stěnu: | Standard VESA |  |
| Další výbava | Reproduktory |  |
| Certifikáty: | CE, TÜV-Bauart, CU, IPX1 (front), 60950-1 ball drop test |  |
| Orientace: na šířku, na výšku | ANO |  |
| Spotřeba [W]: | max. 50 W |  |
| StandBy režim [W]: | Do 2 W |  |
| Hmotnost: | max. 20 kg |  |
| Záruka: | 36 měsíců |  |

V …………………………………. dne

……………………………………………………..

(jméno, příjmení, funkce

a podpis oprávněné osoby)