    - Příloha 1 – Technická specifikace předmětu plnění

- V rámci veřejné zakázky je požadován nákup síťových zařízení v tomto rozsahu:

- 2ks L3 ethernet přepínačů typu A,

- 8ks L2 ethernet přepínačů typu B,

- 22ks L2 ethernet přepínačů typu C  .

Nabídnutá zařízení musí splnit (nebo převýšit) všechny požadované funkcionality a vlastnosti uvedené pro jednotlivé kategorie přepínačů v následujících tabulkách. Účastník doplní typ nabízeného zařízení (produktové označení) a způsob splnění požadované funkcionality (ANO/NE/počet apod.) doplněný odkazem do dokumentace výrobce (datasheet, configuration guide apod.), který umožní zadavateli ověřit splnění požadované funkcionality Všechny přepínače musí být od stejného výrobce.

    - Záruční podmínky

Na všechna dodaná zařízení je požadována záruka v délce 3 let s dokončením opravy následující pracovní den po dni nahlášení závady (NBD).  Oprava bude provedena v místě instalace zařízení (jedná se o pražské lokality – adresu instalace zařízení specifikuje zadavatel při hlášení závady).

Ethernet přepínač typu A:

| Ethernet přepínač typu A: Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Prodávající dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Třída zařízení | L2/L3 přepínač |  |
| Formát zařízení | Instalace do 19’’ rozvaděče (příslušenství pro montáž v ceně), 1RU |  |
| Počet multigig 100M, 1G, 2.5G, 5G, 10 Gbps portů s napájením 60W per port (IEEE 802.3bt) | 24 |  |
| Minimální celkový PoE budget | 1440W |  |
| IEEE 802.3af | ANO |  |
| IEEE 802.3at | ANO |  |
| Propustnost přepínače | 640 Gbps |  |
| Interní redundantní napájecí zdroj | ANO, součástí dodávky |  |
| Min. velikost sdíleného systémového bufferu | 32MB |  |
| Velikost MAC address tabulky | 30000 |  |
| Min. počet IPv4 routes | 600 |  |
| Min. počet IPv6 routes | 300 |  |
| Min. počet konfigurovatelných security ACL | 5000 |  |
| IEEE 802.3ad (Link Aggregation) | ANO |  |
| Minimálně 8 linek jako součást Link Aggregation Group trunku | ANO |  |
| Minimální počet konfigurovatelných Link Aggregation Group trunků | 128 |  |
| IEEE 802.1Q | ANO |  |
| Minimální počet aktivních VLAN | 1000 |  |
| IEEE 802.1x | ANO |  |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) | ANO |  |
| Integrace IEEE 802.1x s IP telefonním prostředím (802.1x Multi-domain authentication) | ANO |  |
| Možnost provozu 802.1x v tzv. audit módu bez omezování přístupu koncových uživatelů | ANO |  |
| RADIUS CoA | ANO |  |
| Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN | ANO, min 50 |  |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | ANO |  |
| Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí | ANO |  |
| Podpora jumbo rámců (min. 9198 bytes) | ANO |  |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) | ANO |  |
| Směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardware | ANO |  |
| OSPFv2 | ANO |  |
| OSPFv3 | ANO |  |
| IGMPv2, IGMPv3 | ANO |  |
| IGMP snooping | ANO |  |
| MLD snooping | ANO |  |
| DHCP relay | ANO |  |
| Minimální počet HW QoS front | 8 |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | ANO |  |
| QoS marking - DSCP, CoS | ANO |  |
| QoS - Strict Priority Queue | ANO |  |
| Automatické nastavení QoS parametrů (AutoQoS nebo ekvivalentní) | ANO |  |
| QoS Policing | ANO |  |
| QoS-Per Flow policing | ANO |  |
| QoS-Hierarchical QoS | ANO, min. 2 úrovně |  |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 (HSRP nebo VRRP) | ANO |  |
| IPv6 services (Telnet, SSH, Syslog, DHCP) | ANO |  |
| IPv6 QoS | ANO |  |
| IPv6 First Hop Security (RA guard, DHCPv6 snooping, IPv6 source guard) | ANO |  |
| IPv6 Port ACL, VLAN ACL | ANO |  |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | ANO |  |
| PACL, VACL | ANO |  |
| IEEE 802.1ae na uplink portech | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP | ANO |  |
| Ochrana proti nahrání modifikovaného software do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot, která ověřuje autentičnost a integritu jak bootloaderu, tak i samotného operačního systému zařízení prostřednictvím interních HW prostředků - tzv. trusted modulů | ANO |  |
| HW trusted modul využíván pro bezpečné uložení hesel a šifrovacích klíčů | ANO |  |
| Podpora SUDI (IEEE 802.1AR) autentizace | ANO |  |
| Schopnost poskytovat PoE napájení připojeným zřízením i během restartu přepínače | ANO |  |
| IEEE 802.3az | ANO |  |
| Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu | ANO |  |
| Inteligentní PoE management - zajištění napájení připojeného zařízení podle konkrétních požadavků daného typu zařízení | ANO |  |
| Application Visibility - Monitorování aplikačních toků (všech paketů) prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Application Visibility - Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, TCP sekvenční čísla, hodnota TTL, ICMP kód, IGMP type | ANO |  |
| Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | ANO |  |
| SSHv2 | ANO |  |
| CLI rozhraní | ANO |  |
| Model-driven programovatelnost prostřednictvím RESTCONF, NETCONF/YANG | ANO |  |
| Python scripting | ANO |  |
| Linux shell | ANO |  |
| Interpretace uživatelských skriptů a jejich aktivace asynchronní událostí v systému zařízení | ANO |  |
| Streaming telemetrie prostřednictvím NETCONF/XML | ANO |  |
| SNMPv2/v3 | ANO |  |
| Podpora network boot (iPXE) pres IPv4 i IPv6 | ANO |  |
| Inventarizovatelnost komponent integrovanou RFID identifikací | ANO |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO |  |
| NTPv3 server | ANO |  |

Ethernet přepínače  typu B a C:

| Ethernet přepínače typu B a C: Požadovaná funkcionalita/vlastnost (specifické vlastnosti) | Způsob splnění požadované funkcionality/ vlastnosti pro přepínač typu B | Doplní Prodávající dle nabízeného zařízení | Způsob splnění požadované funkcionality/ vlastnosti pro přepínač typu C | Doplní Prodávající dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede účastník hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Třída zařízení | L2 přepínač |  | L2 přepínač |  |
| Formát zařízení | Instalace do 19’’ rozvaděče (příslušenství pro montáž v ceně), 1RU |  | Instalace do 19’’ rozvaděče (příslušenství pro montáž v ceně), 1RU |  |
| Provedení bez větráků | ANO |  | NE |  |
| Minimální počet portů 10/100/1000Base-T s PoE | 24 |  | 48 |  |
| Minimální počet 10GE uplink portů s volitelným fyzickým rozhraním | 4 |  | 4 |  |
| IEEE 802.3af | ANO |  | ANO |  |
| IEEE 802.3at | ANO |  | ANO |  |
| Minimální PoE budget | 190W |  | 350W |  |
| Schopnost poskytovat PoE napájení připojeným zařízením i během restartu přepínače | ANO |  | ANO |  |

| Ethernet přepínače typu B a C: Požadovaná funkcionalita/vlastnost (společné vlastnosti) | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Prodávající dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| IEEE 802.3az | ANO |  |
| IEEE 802.3ad (Link Aggregation) | ANO |  |
| IEEE 802.1Q | ANO |  |
| Minimální počet aktivních VLAN | 50 |  |
| IEEE 802.1x | ANO |  |
| Integrace IEEE 802.1x s IP telefonním prostředím (802.1x Multi-domain authentication) | ANO |  |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | ANO |  |
| Podpora instance Rapid Spanning Tree protokolu per VLAN | ANO, min. 50 instancí |  |
| STP root guard nebo ekvivalentní | ANO |  |
| STP loop guard nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí | ANO |  |
| Podpora jumbo rámců (9198 bytes) | ANO |  |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) | ANO |  |
| IGMP snooping | ANO |  |
| IPv6 MLD snooping | ANO |  |
| QoS - Strict Priority Queue | ANO |  |
| IPv6 PACL | ANO |  |
| IPv6 First Hop Security (RA guard, DHCPv6 guard, IPv6 source guard nebo ekvivalentní) | ANO |  |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | ANO |  |
| Port ACL | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP | ANO |  |
| Schopnost automatické aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu | ANO |  |
| Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Ethernet přepínače typu B a C: Požadovaná funkcionalita/vlastnost (společné vlastnosti) | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Prodávající dle nabízeného zařízení |
| SSHv2 | ANO |  |
| CLI rozhraní | ANO |  |
| SNMPv2/v3 | ANO |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO |  |
| NTPv3 server | ANO |  |