IT vybavení Troja

Specifikace

Společné požadavky:

- Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství).

- Dodavatel musí být autorizovaný prodejce výrobce. U tiskáren musí mít též autorizovaný servis. Zadavatel požaduje doložit jako součást nabídky doklad o existenci autorizovaného servisu a tento doklad bude požadovat rovněž při dodání zařízení.

- Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů.

- Není-li uvedeno jinak, jsou níže uvedené kvantitativní parametry míněny jako minimální požadované

Část A - Tiskárny

Požadujeme dodání celkem tří tiskáren, z toho jedné barevné a dvou černobílých. U černobílých požadujeme k tiskárně dodat též licenci pro spolupráci se systémem UniFlow, který fakulta používá pro ostatní tiskárny (pro barevnou tiskárnu použije fakulta svou vlastní stávající licenci). Ke každému stroji bude uzavřena servisní smlouva (viz příloha) na dobu 48 měsíců. Veškerý servis, opravy a spotřební materiál (kromě papíru, energie a oprav závad způsobených uživatelem) hradí dodavatel v rámci servisní smlouvy.

Kriterium soutěže: Celkové náklady na pořízení, instalaci, provoz a údržbu tiskárny během prvních 48 měsíců dle uzavřené servisní smlouvy včetně potřebného příslušenství a nákladů na instalaci. Celkové náklady se určí jako pořizovací cena tiskárny + přepokládaná cena za servisní smlouvu po dobu 48 měsíců při předpokládaném měsíčním objemu tisku.

Skutečný objem tisku za dobu platnosti smlouvy se může lišit o +/-50% proti předpokladu.

A-1 Barevná tiskárna - kopírka  A3 - 1 ks

Parametry pro soutěž:

| Pořizovací cena včetně dopravy a instalace |  |
| --- | --- |
| Servisní smlouva - cena za 1 stránku A4 černobílá | Pozn. Zahrnuje tisk A3 (odpovídá 2xA4) |
| Servisní smlouva - cena za 1 stránku A4 barevná | Pozn. Zahrnuje tisk A3 (odpovídá 2xA4) |
| Předpokládaný měsíční objem tisku | 2000 černobílých + 2000 barevných |

Specifikace:

| Požadavek | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| barevné multifunkční laserové zařízení formátu A3 |  |
| Rychlost tisku a kopírování barevně i černobíle: | 25 stran za minutu |
| Maximální rozměry (šířka x hloubka x výška) | max. 600 x 750 x 1200mm |
| Min 10“ dotyková barevná obrazovka |  |
| Typ tisku: barevný laserový tisk |  |
| Podporovaná kvalita papíru: | běžný kancelářský papír kvality A a B |
| Paměť: | min. 3,0GB |
| Pevný disk: | min.250GB |
| Rozlišení tisku: | 1200 x 1200 DPI |
| Oboustranný tisk: | Automatický |
| Vzdálené webové uživatelské rozhraní |  |
| Jazyk: | min. UFRII a PCL6, Adobe PostScript Level 3 |
| Funkce odesílání do | email, soubor |
| Typ skeneru: | A3 plochá jednotka a automatický oboustranný podavač dokumentů jednoprůchodový |
| Formát scanování: | Jpeg, Tiff, Pdf, prohledávatelný Pdf |
| Rozlišení scanneru: | min. 300 x 300 DPi |
| Vnitřní finišer |  |
| Manuální / offline sešívání pro vnitřní finišer |  |
| Možnost bezsponkového sešívání pro vnitřní finišer |  |
| Zásobníky papíru: | min. 4 x 550 A3 při gramáži 80g/m2 |
| Boční podavač: | min. 80 listů 80g/m2, podpora obálek C5 |
| Použitelná gramáž papíru 60-300 g/m2 |  |
| Duální čtečka bezkontaktních karet: | podporující karty UK (kompatibilita s Mifare Classic a Mifare Desfire EV1) |
| Podpora tisku: | OS Windows 7 a vyšší, Windows Server 2008 a vyšší |
| Typ rozhraní: | WiFi, LAN |
| Výtěžnost tonerů: černý | min 30 000 stran A4 při 5% pokrytí |
| Výtěžnost tonerů : barevné | min 15 000 stran A4 při 5% pokrytí |
| Implementace do systému uniFLOW |  |

A-2 Černobílá tiskárna - kopírka A3 pro běžný tisk - 2 ks

Parametry pro soutěž:

| Pořizovací cena včetně licence UniFlow, dopravy a instalace |  |
| --- | --- |
| Servisní smlouva - cena za 1 stránku A4 | Pozn. Zahrnuje tisk A3 (odpovídá 2xA4) |
| Předpokládaný měsíční objem tisku | 12 000,- stran |

Specifikace:

| Požadavek | Minimální požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| černobílé multifunkční laserové zařízení formátu A3 |  |
| Rychlost tisku a kopírování: | 25 stran za minutu |
| Min 10“ dotyková barevná obrazovka |  |
| Typ tisku: černobílý laserový tisk |  |
| Maximální rozměry (šířka x hloubka x výška) | max. 600 x 750 x 1200mm |
| Podporovaná kvalita papíru: | běžný kancelářský papír kvality A a B |
| Paměť: | min. 3,0GB |
| Pevný disk: | min.250GB |
| Rozlišení tisku: | 1200 x 1200 DPI |
| Oboustranný tisk: | Automatický |
| Vzdálené webové uživatelské rozhraní |  |
| Jazyk: | min. UFRII a PCL6 |
| Funkce odesílání do: | email, soubor |
| Typ skeneru: | A3 plochá jednotka a automatický oboustranný podavač dokumentů jednoprůchodový |
| Formát scanování: | Jpeg, Tiff, Pdf |
| Rozlišení scanneru: | min. 300 x 300 DPi |
| Zásobníky papíru: | min. 4 x 550 A3 při gramáži 80g/m2 |
| Boční podavač: | min. 80 listů 80g/m2, podpora obálek C5 |
| Použitelná gramáž papíru: | 60 - 200 g/m2 |
| Duální čtečka bezkontaktních karet: | podporující karty UK (kompatibilita s Mifare Classic a Mifare Desfire EV1) |
| Podpora tisku: | OS Windows 7 a vyšší, Windows Server 2008 a vyšší |
| Typ rozhraní: | WiFi, LAN |
| Výtěžnost tonerů: černý min. 40 000 výtisků (A4) | min 40 000 stran A4 při 5% pokrytí |
| Licence pro systém Uniflow |  |
| Implementace do systému uniFLOW |  |

========== Část A konec ============