Příloha č. 2a

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | EFSA-CDN - Stabilizátor napětí UPS |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

Technické parametry

Název přístrojového vybavení

Stabilizátor napětí UPS

Účel pořízení

Dodávka stabilizátoru napětí UPS souvisí s dodávkou přístrojů pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové v rámci projektu EFSA-CDN, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000841: Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik – nové výzvy (EFSA-CDN)“.

Požadavek na záruku a servis

Zadavatel požaduje bezplatný záruční servis v záruční době minimálně 24 měsíců.

Základní požadavky: Napájení [AC] 400 V Fáze (vstup/výstup) 3:3 max.čas k přepnutí na provoz z baterie 0 ms, on-line Výkon [VA] minimálně 6000 Výkon [W] minimálně 5000 Komunikační rozhraní RJ-45 a/nebo USB Počet výstupních zásuvek min. 5 Typ výstupních zásuvek IEC320 C14 nebo CEE 7/7 (zásuvka typu E) Tolerance napětí min. rozmezí 190-260V Kmitočet 50/60Hz Baterie zahrnuta Min. čas na provoz na baterií v 100% výkonu zařízení 15 min. Ochrana před úplnými nebo částečnými výpadky el. energie ano Ochrana před poklesy napětí ano Ochrana před napěťovými rázy ano Ochrana před přepětím a kolísáním el. energie ano aktivní napájecí zdroj s kompenzací účiníku ano Teplotní sonda ano Inteligentní správa baterie ano Automatická regulace výstupního napětí ano Ochrana proti zkratu ano Ochrana proti přílišnému nabití a vybití baterie ano Zvukové a vizuální alarmy ano LCD displej ano

V celkové nabídkové ceně účastník zahrne i další následující náklady: doprava na místo plnění, vybalení a kontrola, instalace přístroje a demonstrace jeho provozu, zaškolení obsluhy zadavatele v rozsahu 1 školení trvající minimálně 2 hodiny, likvidace odpadů vzniklých při dodávce přístroje.