Technická specifikace pro poptávku bezodtahového boxu pro Histologickou laboratoř 322

Parametry:

Rozměry (vnější)  š x h – do 185 cm max. x do 75 cm

Rychlost odtahu – 0,6m/s

Objem odsátého vzduchu za hodinu – 600 m3

Využití - 20 hod/týden

Používané látky (detailní rozpis viz příloha)

kyseliny: sírová, chlorovodíková, octová, chromsírová, pikrová

zásady: hydroxid sodný a draselný

organická rozpouštědla: ethanol, methanol, aceton, formaldehyd, toluen, xylen,fenol,

prachové částice,

oxid osmičelý

histologická barviva (hematoxylin, eosin, May Grünwald, Giemsa Romanowski etc.)