Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

GEOFYZIKÁLNÍ PROSPEKCE A MĚŘENÍ:

Požadované geofyzikální metody: magnetometrický a georadarový průzkum.

Magnetometrie: min. hustota měřených bodů 0,25 x 0,5 m.

Georadar: min. hustota měřených bodů 0,10 x 0,5 m.

Forma výstupu: Nálezové zprávy musí obsahovat popis výsledků a obrazové přílohy s výsledky měření a jejich intepretace (podle Směrnice č. 4/2018 ředitele ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i. „PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NÁLEZOVÉ ZPRÁVY O TERÉNNÍM ARCHEOLOGICKÉM VÝZKUMU“).

Digitální přílohy: Geofyzikální výstupy a interpretace zpracované v Geografických informačních systémech (GIS).

Souhrn: 4 země, 10 lokalit/poloh, 63 ha magnetometrie, 7 ha georadar.

Práce se uskuteční v následujících lokacích:

1.	Bulharsko

(na 2 lokalitách, celkem: 38 ha magnetometrie a 4 ha georadar);

Lokalita 1a:   Strojno a okolí

Okolí římské lokality Jurta-Strojno a dvou dalších jevů cca 4 km na sever od Jurty.

Poloha: 18 km na severovýchod od města Elhovo, ležícího na řece Tundže

Popis lokality a archeologických památek:

3 oblasti, vzdálené (každá) od sebe max 4 km; všechny v obdělávaných polích, nikde žádné husté porosty (až na obilí × slunečnice); žádná ale přímo u hlavní cesty, vše dostupné jen polní cestou. Všechny lokality mají vysokou koncentraci povrchového materiálu a byly prochozeny prospekcí. Lze očekávat kamenné základy domů (z vápence), propálená místa po zpracování materiálů (hlavně kovů, možná i keramiky a skla) a vrstvy spadaných zdí a střešního pokryvu – pálené i nepálené cihly a tašky.

Rozloha plochy: Celkově 3 polohy dohromady 14 ha magnetometrie, 1ha georadar

Jurta-Strojno (https://www.google.sk/maps/@42.2870876,26.694596,329m/data=!3m1!1e3)

V-Z×S-J 320×150 m

Tj. plocha 53 500 m2 = 5 ha

První poloha na severozápad od Jurty (větší)

Jádro: V-Z×S-J 330×240 m, Tj. plocha jádra 78 500 m2 = 8 ha

Druhá poloha na severo-východ od Jurty (menší)

Na lehce vyvýšeném kopci, bude těžší se tam dostat autem

1 ha

Použité metody: ty nejvhodnější k dohledání základů kamenných staveb a oblastí s velkou koncentrací materiálů z pálené a nepálené hlíny, případně spálené/propálené půdy v blízkosti výrobních okrsků.

Cíl: Zjistit podobu a rozsah architektury – podchytit obrysy základových zdí domů, jejich půdorys a rozmístění v prostoru. Dále detekce spadu zdí/střech a výrobních okrsků (propálené plochy). Možnost vzájemného porovnání (lokality jsou současné). Na průzkum by měl ideálně navázat arch. výzkum jednotlivých jevů.

Podmínky a specifika: Všechna pole jsou soukromá a obhospodařovaná. Přístup na měřené plochy bude zajištěn místní archeologickou institucí.

Lokalita 1b:   Pistiros

Zázemí řecké kolonie Pistiros, na břehu řeky Marice, Bulharsko

Poloha: https://www.google.sk/maps/@42.242232,24.0896895,527m/data=!3m1!1e3

Popis lokality a archeologických památek:

Prostor kolem dvou thráckých mohyl v předpolí Pistiru – Očekávány jsou zahloubené struktury kolem obou mohyl, obětní jámy, žlaby atd. Jedna z mohyl není otevřena – použití georadaru pro lokalizaci vnitřní komory. Okolo nich se ještě nikdy nekopalo a je třeba je prozkoumat.

Adžijska Vodenica II – prostor v západním předpolí Pistiru, za vodní elektrárnou, kde probíhaly vykopávky prof. Bouzka, který ale není dostatečně prozkoumán. Očekávány jsou opět zahloubené struktury. Zajímavé je rovněž převýšení v JZ části areálu, kde není jasné, zda je  původní, nebo zda se jedná pouze o buldozerem navršené pozůstatky zplanýrovaného předpolí v rámci kolektivizace. Nachází se tam velké opracované kameny, není ale jasné, jestli zde probíhalo opevnění, nebo byly tyto kameny pouze nahrnuty buldozerem.

V přímém předpolí opevnění by měla být městská struktura osídlení, částečně se zděnou architekturou. Prostor mezi lokalitou a první mohylou by bylo dobré více prozkoumat, jelikož při intenzivnějších sběrech se tam nacházelo nejvíce keramiky. Dále, za první mohylou, se keramika již nevyskytovala.

Rozloha plochy:

100x100 200x200 m okolo každé ze dvou mohyl = 4 ha

cesta ven z brány = 4 ha

předpolí a možná severní věž = 6 ha

Adjiska Vodenica II = 6 ha

Jižní předpolí = 4 ha

Rozloha plochy: Celkově 5 poloh, dohromady 24 ha magnetometrie, 3ha georadar

Použité metody: magnetometrie (kamenná architektura, zahloubené struktury) a georadar (dobře zachovaná kamenná architektura)

Cíl: Zjistit, zda je něco v přímém okolí mohyl, zda se dá zjistit cesta vedoucí z dochované brány v opevnění a kam vedla, zda je doložitelný ohyb v opevnění a spolu s ním nějaká věž, zda je viditelná nějaká struktura osídlení v přímém zázemí opevněné části lokality: na severu směrem k první mohyle, na SZ na ploše označené AV II.

Podmínky a specifika: Převážná část patří muzeu v Septemvri a neobdělává se. Plocha je zarostlá – muzeum zařídí její posekání. Část úplně na východě, kde by se měřila cesta, je možná trochu nerovnější. Tam by bylo třeba zvážit strategii. Okolí druhé mohyly a AV II jsou obdělávané, povolení zajistí muzeum.

2. Severní Makedonie

(na 3 lokalitách: celkem 10 ha magnetometrie a 1 ha georadar);

Naleziště z doby železné a doby římské. Přístup na měřené plochy bude zajištěn místní archeologickou institucí.

Lokalita 2a: Delogozhda, Padarnica

Poloha: 41°15'21.36"N / 20°43'37.84"E

Rozloha plochy: 6 ha (villa rustica; cesta), 1ha georadar

Použité metody: magnetometrie, georadar. Očekává se: kamenná architektura, zásobnicové jamy, industriální prostor – ohniště, výrobní dílny, příkopy

Popis lokality a archeologických památek:

- OH_ID_2059; villa rustica (Roman) / OH_ID_2061; cesta (Roman, Medieval), orientace Z-V, polygonální tvar

- Sídliště sa nachází na polích (střídá se ročně obdělávané a neobdělávané)

- Během vojenských akcií v r. 2002 byla odkryta čast zdiva (0,65 m vysoké a 0,6 m široké), přičemž následně byla nelegálně prokopána centrální čast s hlavní budovou (10x15 m)

- Na okolních polích jsou rovněž doloženy nelegální výkopy (jámy)

- Vysoká koncentrace povrchového materiálu doložená sběry v letech2017 a 2019

- Ve vzdálenosti  ca. 100 m J-V od sídliště se nachází cesta, která má SZ-JV průběh a kopíruje vrstevnici (ca. 750 m.n.m.)

- Cesta je v terénu těžko viditelná a zarostlá nízkým porostem

- Podloží: vápenec, humus (hloubka několik desítek centimetrů), pole a pastviny

- Cíl: určení rozlohy a vnitřní struktury sídliště a lokalizace dalšího průběhu cesty

Lokalita 2b: Ljubanishta, „Janograd“

Poloha: 40°54'26.65"N / 20°46'26.60"E

Rozloha plochy: 2 ha

Použité metody: magnetometrie. Očekává se: kamenná architektura, polozemnice, zásobnicové jámy, industriální prostor – ohniště, výrobní dílný, příkopy

Popis lokality a archeologických památek:

- OH_ID_2116; sídliště (LA), orientace Z-V, polygonální tvar

- Sídliště na plošině na úpatí pohoří obehnané lesem

- Vysoká koncentrace povrchových nálezů

- Doposud žádný výzkum, pouze povrchový sběr z roku 2019

- Oblast je dostupná polní cestou z blízké vesnice Koroshishta

- Státní pozemek, přístup na měřené plochy bude zajištěn místní archeologickou institucí.

- Povrch je po okrajích zarostlý hustým porostem, samotná plošina je ale pokrytá trávou a nízkými keříky

- Podloží: vápenec a metasedimenty, tenká vrstva lesní půdy (hloubka několik desítek centimetrů)

- Cíl: jednoznačná identifikace sídliště a určení jeho rozlohy a vnitřní struktury

Lokalita 2c: Velgoshti, Petkina niva

Poloha: 41° 8'25.10"N / 20°49'57.49"E

Rozloha plochy: 2 ha

Použité metody: magnetometrie. Očekává se: kamenná architektura, polozemnice, zásobnicové jámy, industriální prostor – ohniště, výrobní dílny, příkopy

Popis lokality a archeologických památek:

- OH_ID_2085; sídliště/pohřebiště (Roman), orientace S-J, dvě polohy oddělené cestou: obdélníkový a trojúhelníkový tvar

- Sídliště na úpatí pohoří

- Vysoká koncentrace povrchových nálezů

- Doposud žádný výzkum, len náhodné nálezy domácích a sběr z roku2019

- Oblast je dostupná asfaltovanou cestou z blízké vesnice Leskoets

- Církevní pozemek, přístup na měřené plochy bude zajištěn místní archeologickou institucí.

- Lokalita je lemována cestami, samotná plocha je pokrytá trávou

- Podloží: vápenec a metasedimenty, humus (hloubka několik desítek centimetrů)

- Cíl: jednoznačná identifikace sídliště/pohřebiště a určení jeho rozlohy a vnitřní struktury

3. Chorvatsko

(na 2 lokalitách: celkem 10 ha magnetometrie a 1 ha georadar);

Lovas – Kovači; Opatovac – Čopinac

Polykulturní lokality, zejména doba bronzová. Přístup na měřené plochy bude zajištěn místní archeologickou institucí.

Poloha: https://www.google.sk/maps/search/Vucedol/@45.2352631,19.1553137,2304m/data=!3m1!1e3

Rozloha plochy: 10 ha

Použité metody: 10ha Magnetometer (mazanicové stavby, jámy, příkopy, spálené struktury); 1ha Georadar

Popis lokality a archeologických památek:

Lokalita 3a: Lovas - Kovači

V roce 1939 byl objeven ve vesnici Lovas, která se nachází ve východním Chorvatsku (správní oblast Lovas), depot bronzových a zlatých nálezů, datovaný do střední doby bronzové. Přesný původ tohoto depotu byl nicméně neznámý až do roku 2011, kdy se týmu z Archeologického muzea v Záhřebu povedlo přesně lokalizovat místo nálezu depotu. Téhož roku došlo i k objevu nové archeologické lokality Kovači, která se nachází asi 500 m severně od místa, kde byl objeven onen depot. Jedná se o rovnou vyvýšenou plošinu, lokalizovanou západně od vesnice. Celá oblast je dnes hojně využívána k zemědělství, okolo se nachází pole s pšenicí, kukuřicí a podobně. Povrchové sběry ukázaly, že lokalita byla osídlena v eneolitu (kultury Baden a Kostolac), ve střední době bronzové (kultura Belegiš I), v rané pozdní době bronzové (kultura Belegiš II) a v pozdní době železné. V roce 2017 byla otevřena testovací sonda (6x6 m) za účelem prozkoumání charakteru lokality. Vrchních 50-60 cm (vrstva pozdní doby železné) bylo zničeno orbou. Navzdory orbě se zdá, že tato zničená vrstva patří do období pozdní doby železné. Pod ní se nalezla homogenní vrstva obsahující keramiku z eneolitu, střední doby bronzové, pozdní doby bronzové a pozdní doby železné. Na dně této vrstvy došlo k nálezu poloviny misky z pozdní doby železné, což naznačuje, že pravěké vrstvy byly zničeny již v pravěku. Takováto situace je běžná na pravěkých lokalitách ve východním Chorvatsku a v západním Srbsku. Zdá se, že v této oblasti během eneolitu, střední doby bronzové a pozdní doby železné byla sídliště stavěna podle podobného vzoru, kdy jedno bylo založeno následně hned na vrchu toho druhého. V mnoha případech tak jámy z pozdní doby železné zničily starší vrstvy, což je i případ lokality Kovači. Nálezy jako zbytky architektury-mazanice, nástroje spojené s textilní výrobou a podobné, naznačují, že lokalita mohla sloužit jako sídliště ve všech zmíněných obdobích. Jediné dochované prvky jsou jámy z eneolitu a doby bronzové vykopány do podloží (hloubka podloží od povrchu je 100-120 cm), které obsahovaly významné množství fragmentárních keramických nádob a podobných zajímavých nálezů. Existenci domů v narušených vrstvách dokládají hojné nálezy mazanice na povrchu. Povrchové nálezy také naznačují, že sídliště z doby bronzové bylo pravděpodobně rozsáhlejší než to z pozdní doby železné. Proto je opodstatněné se domnívat, že ranější struktury by mohly být ve vrstvách zachovány v jiných částech lokality.

Lokalita 3b: Opatovac - Čopinac

Lokalita na vyvýšené plošině známá jako Čopinac byla poprvé objevena během povrchových sběrů v roce 2018. Lokalita je umístěna jihozápadně od Opatovace, další vesnice ve správní oblasti Lovas. V dnešní době je oblast zemědělsky obdělávána (výlučně kukuřicí). Povrchové sběry zde naznačují, že lokalita byla osídlena v eneolitu, střední době bronzové a pozdní době železné, a vykazuje podobný sídlištní systém jako Kovači. Centrum sídliště bylo pravděpodobně umístěno na nejvyšším a nejsevernějším bodě plošiny, který je oproti zbytku plošiny ještě lehce vyvýšen. Žádné vykopávky dosud v Čopinacu nebyly provedeny, avšak povrchové nálezy poukazují na to, že lokalita musela být současná s tou v Kovači. Nicméně, jak naznačuje hustota povrchových sběrů a jejich prostorové rozložení, sídliště v Kovači muselo být větší.

Cíl:

- Zaznamenání zachovaných struktur v Kovači a Čopinac za účelem efektivnějšího plánování vykopávek v následujících letech.

- Určení možného prostorového rozložení struktur (stavby, jámy apod.) na obou lokalitách za účelem lepšího porozumění vnitřní struktury sídlišť a jejich uspořádání. Toto může být provedeno na obou lokalitách, které mohou být dále vzájemně porovnány, neboť obě spadají do stejného období.

Podmínky a specifika:

- Zemědělsky obdělaná půda.

- Obě lokality leží pár kilometrů jižně od Dunaje a poblíž malého potoka, který se vlévá do Dunaje na severu. Prozatím, vykopávky neodhalily žádné jasné známky naplavenin v této oblasti.

Dominantní typ půdy je spraš, klastický sprašový sediment, který vzniká kumulací větrem přineseného prachu

4 Uzbekistán

(na 3 lokalitách: celkem 5 ha magnetometrie a 1 ha georadar)

Vzhledem na větší vzdálenost se pro Uzbekistán počítá pouze s malým magnetometrem a malým georadarem, obsluhovaným dvěma lidmi. Přístup na měřené plochy bude zajištěn místní archeologickou institucí.

Jižní Uzbekistán – okres Bajsún a Šerabád, Surchndarijská oblast

Podmínky a specifika (platí pro všechny tři lokality v Uzbekistánu): Na povrchu není téměř žádný vegetační pokryv. Lokality se nacházejí na vyvýšených polohách (plochá terasa nebo strmý hřbet nad říčním údolím, v jednom případu i ve svažitém terénu). Kulturní vrstvy nejsou převrstveny žádným aluviem či koluviem. Povrch je erodovaný, nicméně lokální topografie se zdá být dobře dochována přinejmenším ve dvou ze tří případů. Geofyzikální prospekce dává dobré výsledky v blízkém okolí, zejména v případě výskytu kamenné architektury (raná doba železná).

Lokalita 4a: Iskandar Tepa

Poloha: 66.973576 37.920690; 829 m n. m.

Rozloha plochy:  jádro cca. 9100 m2; celková plocha cca. 30 000 m2

Použité metody: 1ha Georadar (jen jádro), 3 ha Magnetometr

Popis lokality a archeologických památek: – lokalita helénistického období se nachází v údolí Lojlagan (Šerabádský okres) ve výšce 830 m n. m., na temeni táhlého výběžku ploché terasy cca. 20 m nad úzkým dlouhým údolím. Rozměry jádra sídliště – plochy s nejvýraznějším výskytem keramiky na povrchu a s lineárními stopami kamenné architektury měří zhruba 50×30 m, zatímco celá plocha protáhlého temene měří cca. 260×40 m. Lokalita byla zčásti odkryta v září 2018.

Cíl: detekce podpovrchových pozůstatků kamenné architektury na temeni návrší / určení jejich rozsahu a půdorysu.

Lokalita 4b: Darbandská stěna

Poloha: 66.973375° 38.208700°

Rozloha plochy:  cca. 8 000–10 000 m2 (velikost zájmového prvku je cca. 500 m délky a 15–20 m šířky)

Použité metody: 1ha Magnetometr

Popis lokality a archeologických památek: Fortifikace helénistického období zbudovaná zčásti z kamene a zčásti z nepálených cihel nacházející se poblíž vesnice Darband. Celková původní délka je odhadována na 1,2 km, dochovány jsou cca. 2/3 délky.

Cíl: detekce rozsahu kamenné části fortifikace včetně věží

Lokalita 4c: Dagandžam

Poloha: 67.041382° 38.139883°

Rozloha plochy:  velikost tellu je 118 x 67 m; potenciálně zkoumaná plocha měří 8000–9000 m2

Použité metody: 1ha Magnetometr

Popis lokality a archeologických památek: helénistické sídliště tellového typu nacházející se ve stejnojmenné vesnici, na povrchu je v části hřbitov (19. století?). Zatím nekopáno.

Cíl: detekce a určení rozsahu kamenné architektury před započetím archeologického výzkumu.