Technická specifikace

- zadavatel požaduje následující seznam výpočetní techniky
- počet požadovaných kusů je psaný v závorce za nadpisem
- dílčí specifikace se vztahuje vždy k jednomu kusu výpočetní techniky

Základní deska (1 kus)
- rozměry 305 x 332 mm
- dual socket G34 16/12/8/4-Core kompatibilní, HT3.0 Linksupport
- až 512GB DDR3 1600MHz ECC registered DIMM, 16x DIMM sockety
- 3.2GHz HyperTransport (HT3) Link
- sloty: 3x PCI-E 2.0 x16, 1x PCI-E 2.0 x8, 2x PCI-E 2.0 x4
- minimálně 6x SATA (3.0 Gb/s) porty, minimálně 2x port Gigabit Ethernet LAN
- integrated IPMI 2.0 + KVM withdedicated LAN
- 8x USB 2.0 ports (2x rear, 4x header, 2x Type A)
- 8x 4-pin PWM ventilátor s kontrolou rychlosti

Infinibandový kabel (3 kusy)
- kabel IB QDR/FDR10, 40Gb/s, passivní měděný, connector QSFP, VPI, délka 4m, 4 linky, bite error rate nejvýše 1.E-15

Síťový kabel (1 kus)
- kabel CAT7, délka 7m
- zakončení 2x RJ-45 konektor

Paměťová karta NM (1 kus)
- kapacita 256 GB, velikost Nano SD
- hmotnost 20 g
- rychlost čtení minimálně 90 MB/s

Infinibandový ventilátorový modul (1 kus)
- šířka 8,3 cm x výška 8,6 cm délka 15,2 cm (bez držadla)
- ventiátor umístěn 4,7 cm od zadní strany ventilátorového modulu
- DC12V, 3.30A, diody ve spodních rozích přední strany ventilátorového modulu
- konektor na spodní straně ventilátorového modulu 10 pin, hot swapping instalace
- kompatibilita se switchem umožňující pojmout až 36 Leaf modulů a dosáhnout kapacity 51.8Tbps
- velikost MTU až 4096 bytes, velikost multicast table až 1024 záznamů
- latence přepínání leafu 140–420ns
- podpora optických a měděných kabelů QSFP
- v souladu s IBTA* verze 1.0a, 1.1, a 1.2
- management - možnost administrovat přes serial (RS-232)–DB-9, 100Base-TX-RJ-45
- navržen jako modul pro zařízení AC 120/230 V (50/60 Hz)
- proudění vzduchu front-to-back

Rozbočovač pro IEC konektory (2 kusy)
- vstup 1x IEC C14 zásuvka
- výstup 2x IEC C13 zásuvka