Specifikace předmětu plnění

vstup a výstup: branky

umístění: venkovní rychlost zdvihu: 0,06 – 0,1 m/s

provedení: s ohrazením

výška zdvihu: 2 500 mm

kotvení pojezdu: na zeď délka pojezdu: 4 100 mm

rozměry plošiny: 1400x940 mm (orientační) ovládání: tlačítky

nosnost: 250kg

Plošina bez šachty, ale s ohrazením a brankou na plošině a brankou v horní stanici. Ovládání plošiny pomocí tlačítek ve stanicích a to v rozsahu funkcí: nahoru, dolů, stop, tlačítko pro otevírání branek a kontrolka provozu.

Na plošině tlačítko nouzového signálu (sirénka) pro přivolání obsluhy nebo pomoci v případě znemožnění provozu (např. výpadek el. proudu, porucha apod.).

Možnost plošinu ručním mechanismem v pohonné jednotce na horním konci dráhy spustit do dolní stanice.

Vstup a výstup na plošinu v horní stanici brankou, umístěnou ve stávajícím zábradlí. Vstup a výstup na plošinu ve spodní stanici brankou umístěnou společně s ohrazením na plošině.

Branky budou jištěny proti nežádoucímu otevření el. Zámkem.

Cena zahrnuje zaměření prostoru instalace, zpracování projektové dokumentace k zakázce,

výrobu zařízení, dopravu na místo, montáž zařízení v místě plnění, připojení plošiny na el. přívod, osazení branky do stávajícího zábradlí, proškolení obsluhy, dodání návodu k obsluze, prohlášení o shodě, výchozí revize el. přípojky, protokolu o zkoušce el. částí výrobku.

Záruční doba:

Záruka na dílo v délce 24 měsíců na celou zakázku. Záruka začíná běžet

dnem předání dokončeného díla zhotovitelem objednateli v místě plnění.

Termín dodání projektové dokumentace do 4 týdnů po vstupu smlouvy v účinnost. Termín dokončení plnění je do 18 týdnů od nabytí účinnosti Kupní smlouvy.