Příloha č. 1 – Podrobná specifikace

- Minimální požadavky na konfiguraci serveru

Značka/typ: (doplní dodavatel)

| Parametr serveru | Specifikace – minimální požadavek zadavatele | Dodavatel uvede, zda specifikaci splňuje (ANO/NE), případně uvede podrobnější údaje |
| --- | --- | --- |
| Case | rack server (v případné sestavě i s expanzním boxem) o souhrnné max. velikosti 4U, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, požadujeme dodání serveru s rackmount příslušenstvím (Cable Management Arm nevyžadujeme) |  |
| Procesor | dvousocketový systém osazený dvěma min. 16-jádrovými CPU s minimálním výkonem podle benchmarku SPEC CPU 2017 (benchmark spuštěný pro systém osazený dvěma CPU), výsledky benchmarku musí být pro nabízený systém uvedeny na portále www.spec.org: SPEC CPU 2017 Integer Rate base – 195 bodů SPEC CPU 2017 Floating Point Rate base – 205 bodů |  |
| Paměť | min. 1 TB RAM v modulech rychlosti adekvátní max. schopnostem CPU (tj. bez degradace rychlosti), spolehlivosti adekvátní serverovému nasazení a velikosti adekvátní uvedené kapacitě |  |
| GPU | dvě jednotky GPU s podporou technologie CUDA (pod licencí pro použití v datových centrech), s pamětí min. 32 GB a o výkonu FP32 min. 16 TFLOPs a FP16 min. 32 TFLOPs |  |
| Diskový subsystém | server musí akceptovat točící disky SAS, Near Line SAS, SATA i SSD zároveň požadujeme server osazený: disky HDD SAS/NLSAS 12 Gbps (min. 7200 RPM) o celkové kapacitě min. 96 TB NVMe SSD disky o celkové kapacitě min. 3,2 TB s výdrží min. 3 DWPD (5 let) dvěma zrcadlenými SSD disky o kapacitě min. 240 GB (každý jednotlivě) s podporou zavádění OS/hypervizoru; zrcadlení musí být hardwarového typu |  |
| Diskový řadič | diskový řadič s minimálními vlastnostmi: typu SAS; HBA nebo s podporou non-RAID (pass-through); podpora RAID není vyžadována (mimo SSD pro zavedení OS) podpora 12 Gbps technologie rozhraní disků na port (6 Gbps pouze jako downspeed) podpora nativní velikosti sektorů 4kB podpora SSD disků vč. TRIM / UNMAP podpora S.M.A.R.T. |  |
| Síťové rozhraní | 4x 10 GbE SFP+ |  |
| Rozhraní USB | min. 3x USB3 |  |
| Napájení | redundantní síťové napájecí zdroje s výkonem adekvátním dané konfiguraci, včetně 2m napájecích kabelů. |  |
| Kompatibilita (podporované OS) | Red Hat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server |  |
| Management a vzdálená správa | vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému management serveru nezávislý na operačním systému IPMI 2.0 vestavěná diagnostika web GUI management podpora IPv6 možnost lokální a vzdálené konfigurace managementu a HW komponent podpora alertů emailem zabezpečená komunikace HTTPS remote KVM konzole, média a podpora fileshare mount nezávislý management musí disponovat dedikovaným ethernetovým portem, který není součástí požadovaných ethernetových portů, management LAN rozhraní musí podporovat VLAN pokud je jakákoliv z uvedených funkcionalit licencována, požadujeme plnou licenci v ceně serveru na neomezenou dobu fungování serveru |  |
| Instalační práce | nepožadujeme |  |
| Operační systém | nepožadujeme |  |
| Podpora a servis, doprava | podpora na 5 let s reakční dobou do příštího pracovního dne, oprava v místě instalace serveru, servis je poskytován výrobcem serveru, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách, doprava serveru do místa v ČR specifikovaného zadavatelem v ceně serveru, veškeré deklarované funkce a technické parametry nabízeného zboží musí být dostupné nejpozději dnem podání nabídky, nabízené zboží musí být nové, nepoužité, určené pro český trh a dostupné k prodeji nejpozději dnem podání nabídky. |  |