Specifikace předmětu plnění

| TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV/ POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU [k doplnění] |
| --- | --- | --- |
| Multifunkční výukový virtuální pitevní stůl včetně software Interaktivní výuková pomůcka využívající reálnou anatomii a klinické případy pro rozvinutí myšlení při kritických situacích během klinického nácviku. |
| Označení (model, sériové číslo apod.): |  | [k doplnění] |
| Technické parametry |
| Velká dotyková obrazovka: | velikost obrazovky odpovídá výšce lidské postavy (min. 80") a umožní zobrazení celého lidského těla v poměru 1:1 | [k doplnění] |
|  | vysoké rozlišení HD | [k doplnění] |
|  | chráněna odolným sklem | [k doplnění] |
|  | součástí dodávky pevné víko na dlouhodobější zakrytí displeje | [k doplnění] |
|  | možnost převrácení displeje z horizontální do vertikální polohy | [k doplnění] |
| Software a data: | jsou součástí dodaného virtuálního pitevního stolu s časově neomezenou licencí | [k doplnění] |
|  | plně a v celém rozsahu funkční bez nutnosti připojení k internetu | [k doplnění] |
| Vlastnosti software: | 3D zobrazení v barvě, možnost otáčení těla a jeho částí ve všech rovinách | [k doplnění] |
|  | fotorealistické 3D zobrazení ve vysoké kvalitě z CT a MRI | [k doplnění] |
|  | 3D renderování DICOM (CT/MRI) pro vizualizaci tvrdých i měkkých tkání | [k doplnění] |
| Další parametry: | data: možnost výběru nejméně ze čtyř naskenovaných skutečných lidských těl (2x muž, 2x žena) | [k doplnění] |
|  | alespoň 2 000 struktur s dokonalým segmentováním a pojmenováním | [k doplnění] |
|  | odjímání struktur jednotlivě i po vrstvách či systémech | [k doplnění] |
|  | simulace chirurgického řezu, simulace vnoření jehly či sondy do těla | [k doplnění] |
|  | možnost provádět měření vzdáleností a úhlů | [k doplnění] |
| Výstup signálu pro projektory a další displeje : | Ano | [k doplnění] |
| TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV/ POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU [k doplnění] |
| Možnost uložení veškeré práce a ukládání připravených sérií snímků k opakovanému použití: | Ano | [k doplnění] |
| Tvorba prezentací a testů: | Ano | [k doplnění] |
| Mobilnost zařízení: | pojízdný stůl | [k doplnění] |
| Rozměry přístroje: | šířka do 90 cm | [k doplnění] |
| V rámci dodávky je započítáno příslušenství, dopravné, instalace, zaškolení obsluhy, instalační dokumentace včetně certifikátů výrobce: | Ano | [k doplnění] |
| Manuál v českém i anglickém jazyce: | Ano | [k doplnění] |
| Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny v Kč bez DPH | 2 500 000,00 Kč |  |

* Dodavatel uvede ve sloupci "Název/Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp.. pouze “ANO': nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnot