Technická specifikace

Zadavatel má v úmyslu rozšířit stávající LAN za účelem zajištění vyšší redundance, propustnosti, bezpečnosti a vyšší úrovně poskytovaných služeb. Schéma stávající sítě je na následujícím obrázku:

Předmětem VŘ jsou tyto části:

1.1	Páteřní směrovače	1

1.2	Přístupové přepínače:	3

1.3	Bezdrátové přístupové body:	6

1.4	Optické moduly:	7

1.5	Dohledový software pro bezdrátové přístupové body:	8

1.6	Obecné podmínky:	10

Páteřní směrovače

Nabízené páteřní směrovače musí být plně kompatibilní se stávajícími prvky lokální datové sítě. Cílem je zvýšení stability, dostupnosti a propustnosti sítě. Proto je požadováno, aby nové páteřní směrovače byly zapojeny tak, aby umožňovaly vytvoření jednoho logického switche na úrovní L2 protokolů (dle referenčního modelu ISO/OSI) s cílem připojení zbylých zařízení za pomocí protokolu LACP (IEEE 802.3ad). Součástí dodávky musí být veškeré licence pro odpovídající verzi SW.

Detailní technické požadavky pro jeden směrovač:

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti |
| --- | --- |
| Formát zařízení (max hlouba 60 cm bez kabeláže pro montáž do 80 cm rozvaděče) | Fixní, 1RU |
| Redundantní zdroj a ventilátory s nasáváním na straně ethernetových portů | ANO |
| Celková propustnost přepínače | 3 Tbps |
| Minimální počet neblokovaných portů typu 1/10/25GE s volitelným fyzickým rozhraním | 48 |
| Minimální počet neblokovaných uplink portů 40/100GE s volitelným fyzickým rozhraním typu QSFP28 | 6 |
| Propojovací kabel 100GE s rozhraním QSFP28 pro spojení dvou směrovačů na vzdálenost 1m | ANO |
| Podpora break-out modu 4x10/25GE pro každý uplink port | ANO |
| Podpora 40GE rozhraní umožňujících přenos signálu přes duplexní multimodová vlákna typu OM3, resp. OM4 | ANO |
| VXLAN bridging | ANO |
| VXLAN gateway | ANO |
| VXLAN routing | ANO |
| VXLAN s MP-BGP EVPN control plane | ANO |
| IEEE 802.3ad | ANO |
| IEEE 802.3ad přes více šasi (Multichassis Link Aggregation) | ANO |
| Minimálně 32 linek jako součást Link Aggregation Group | ANO |
| Minimální počet konfigurovatelných Link Aggregation Groups | 256 |
| Podpora "jumbo rámců" | Min. 9216 bytes |
| IEEE 802.1Q | ANO |
| Minimální počet aktivních VLAN | 4000 |
| Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN | ANO, min. 256 |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | ANO |
| Detekce protilehlého zařízení (např. LLDP) | ANO |
| Minimální počet MAC záznamů | 96000 |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | ANO |
| QoS marking - DSCP, CoS | ANO |
| QoS – Priority Based Flow Control (IEEE 802.1Qbb) | ANO |
| Approximate Fair Droping | ANO |
| Možnost zobrazit využití bufferů per port a per queue v reálném čase | ANO |
| Min. velikost sdíleného systémového bufferu | 40MB |
| Možnost rozšířit funkcionalitu přepínače o FCoE NPV | ANO |
| GRE (Generic Routing Encapsulation) | ANO |
| Minimální počet host IPv4 routes | 200000 |
| First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) pro IPv4 i IPv6 | ANO |
| OSPFv2 a OSPFv3 | ANO |
| BGP a MP BGP | ANO |
| ECMP | ANO, min. 64 cest |
| IGMPv2, IGMPv3, MLDv2 | ANO |
| IGMP snooping | ANO |
| IP Multicast (PIM SMPIM SSM) pro IPv4 i IPv6 | ANO |
| Virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF) | ANO |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 | ANO |
| VLAN ACL | ANO |
| HW podpora real time line rate telemetrie (schopnost monitorovat každý paket, každý datový tok procházející přepínačem) | ANO |
| Integrovaná Flow table | ANO, min. 32000 záznamů |
| Control Plane Policing | ANO |
| Integrace s VMware vCenter umožňující zobrazit virtuální servery připojené na jednotlivé fyzické porty přepínače | ANO |
| Integrace s VMware vCenter umožňující automatickou konfiguraci VLAN instancí pro připojení virtuálních serverů | ANO |
| Podpora NETCONF/YANG | ANO |
| Streaming telemetrie - gRPC/GPB transport | ANO |
| Streaming telemetrie – time-based a event-based triggers | ANO |
| Python scripting | ANO |
| Power-on autoprovisioning | ANO |
| CLI rozhraní, SSHv2, SNMPv3, Syslog | ANO |
| NTP server | ANO |
| RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO |
| TACACS+ klient | ANO |
| Port mirroring (SPAN) a Vzdálený port mirroring | ANO |
| Počet SPAN spojení | 4 |
| Role Based Access Control | ANO |
| Servisní podpora: Možnost výměny vadného prvku v místě instalace do následujícího pracovního dne od nahlášení závady a nárok na nové verze SW. Současně nárok na možnost eskalace problémů k technickým specialistům výrobce. | ANO, po dobu 5 let |

Přístupové přepínače:

Celkem je požadováno 25 nových přístupových přepínačů s cílem doplnit a částečně nahradit existující přístupové přepínače. Pro optimalizaci využití stávajících optických vláken je požadována podpora tzv. stohování - možnost vytvoření jednoho logického switche z minimálně 8 typově různých (např. modelů s a bez PoE v rámci jedné produktové řady) přístupových přepínačů, opět s možností připojení zařízení s využitím LACP (IEEE 802.3ad) přes různé prvky stohu. Je požadováno zajištění kompatibility se stávající optickými moduly pro možnost efektivní migrace na nové prvky. Součástí dodávky musí být veškeré licence pro odpovídající verzi SW a moduly/kabely pro vytvoření stohu. Součástí dodávky musí být 4 kusy propojovacích kabelů pro rychlost 10Gb/s s rozhraním SFP+ na vzdálenost 3m a 2 ks na vzdálenost 5m.

Detailní technické požadavky pro jeden přepínač:

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti |
| --- | --- |
| Formát zařízení | 1RU |
| Stohovatelný bez snížení počtu ethernet portů (moduly/kabely pro zapojení do stohu musí být součástí dodávky) | ANO |
| Stohování požadováno. min. délka propojovacích kabelů/modulů je 1m | ANO |
| Počet portů 10/100/1000Base-T | 48 |
| PoE (IEEE 802.3af) | ANO |
| PoE+ (IEEE 802.3at, 30W/port) | ANO |
| Dostupný výkon pro napájení PoE portů | min. 350W |
| Počet portů 10 Gbit/s a jejich typ | 2x SFP+ |
| možnost volby 1Gbit/s nebo 10Gbit/s rychlosti uplink portu vhodným rozšiřujícím modulem a transcieverem | ANO, transcieverem |
| Možnost připojit externí redundantní zdroj | ANO |
| Minimální propustnost přepínacího subsystému | 200 Gbit/s |
| Minimální paketový výkon přepínače | 120 milionu paketů/vteřinu |
| Rychlost stohovacího propojení | alespoň 80 Gbit/s |
| Minimální počet MAC adres | 15000 |
| vzájemné stohování všech modelů 10/100 s 10/100/1000 s 1Gbit/s uplinky s 10Gbit/s uplinky | ANO |
| Minimální počet přepínačů ve stohu | 8 |
| Automatická kontrola a sjednocení verze software přepínačů ve stohu | ANO |
| Možnost předkonfigurace neexistujícího přepínače ve stohu před jeho připojením | ANO |
| Seskupení portů (IEEE 802.3ad) mezi různými prvky stohu | ANO |
| Kterýkoli prvek ve stohu může být řídícím prvkem stohu (1:N redundance) | ANO |
| IEEE 802.3-2005 | ANO |
| IEEE 802.3ad | ANO |
| Podpora "jumbo rámců" | ANO |
| IEEE 802.1D | ANO |
| IEEE 802.1Q | ANO |
| Minimální počet aktivních VLAN | 1000 |
| IEEE 802.1X - Port Based Network Access Control | ANO |
| IEEE 802.1s - multiple spanning trees | ANO |
| IEEE 802.1w - Rapid Tree Spanning Protocol | ANO |
| IEEE 802.1p - Minimální počet vnitřních front | 4 |
| Per VLAN rapid spanning tree (PVRST+) nebo ekvivalentní | ANO |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP, LLDP) | ANO |
| Detekce parametrů protilehlého zařízení (např. LLDP-MED) | ANO |
| Protokol pro definici šířených VLAN (IEEE 802.1ak nebo VTP) | ANO |
| Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD) | ANO |
| STP loop a root guard | ANO |
| Možnost autorecovery po chybovém stavu (UDLD, root guard, loop guard) | ANO |
| Multicast/broadcast storm control - hardwarové omezení poměru unicast/multicast rámců na portu v procentech | ANO |
| IP alias (více IP sítí na jednom rozhraní) | ANO |
| QoS | ANO |
| QoS i na stohovacím propoji | ANO |
| DHCP relay | ANO |
| Certifikace IPv6 ready logo – Phase II | ANO |
| IPv6 QoS | ANO |
| IPv6 services (DNS, Telnet, SSH, Syslog, ICMP) | ANO |
| HTTP, SNMP over IPv6 | ANO |
| RADIUS, TACACS+ over IPv6 | ANO |
| IPv6 MLDv2 snooping | ANO |
| IPv6 First Hop Security RA guard, DHCPv6 guard a IPv6 Binding Integrity Guard | ANO |
| statické směrování | ANO |
| IGMP (v2 a v3) snooping | ANO |
| IPv6 MLD (v1 a v2) snooping | ANO |
| ACL na rozhraní IN/OUT | ANO |
| ACL (včetně port ACL) pro IPv4 a IPv6 | ANO |
| ACL pro ethernetové rámce | ANO |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | ANO |
| Možnost definovat maximální počet MAC adres na portu | ANO |
| Možnost definovat různé chování při překročení počtu MAC adres na portu (zablokování portu, blokování nové MAC adresy) | ANO |
| DHCP snooping | ANO |
| Dynamic ARP inspection (DAI) | ANO |
| Verifikace mapování IP-MAC (např. IP source guard) | ANO |
| Ochrana centrálního procesoru (control plane) před útoky typu DoS | ANO |
| IEEE 802.1x autentizace i autorizace více koncových zařízení na jednom portu | ANO |
| IEEE 802.1x autentizace přepínače vůči nadřazenému přepínači, sdílení ověření koncových stanic | ANO |
| konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) | ANO |
| ověřování dle IEEE 802.1x volitelně bez omezování přístupu (pro monitoring a snadné nasazení 802.1x) | ANO |
| Klasifikace bezpečnostní role přistupujícího uživatele nebo koncového zařízení a její propagace sítí (např. Scalable-Group Tag eXchange Protocol dle RFC draft-smith-kandula-sxp-05 nebo funkčně ekvivalentní). | ANO |
| Detekce parametrů připojovaného koncového zařízení a jejich sdílení s policy serverem | ANO |
| Měření a ovládání spotřeby energie připojených koncových zařízení a infrastruktury | ANO |
| Podpora určování polohy klienta, rozšíření WiFi systému pro určování polohy klienta i v pevné LAN síti (například Network Mobility Service Protocol - NMSP) | ANO |
| EEE (IEEE 802.3az) | ANO |
| SSHv2 (IPv4 a IPv6) | ANO |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ANO |
| CLI rozhraní, SSHv2, SNMPv3, Syslog | ANO |
| USB konzolová linka | ANO |
| Sériová konzolová linka | ANO |
| 10/100 management out-of-band port | ANO |
| DNS klient | ANO |
| NTP klient s MD5 autentizací | ANO |
| NetFlow v9 (nebo IPFIX RFC 3917, RFC 3955) | ANO |
| Sběr dat pro NetFlow nebo IPFIX export z každého portu přepínače | ANO |
| Detailní flexibilní definice "flow" dle L2, L3 i L4 parametrů | ANO |
| Statistiky určovány z každého paketu daného "flow" | ANO, povýšením software |
| Sběr a export TCP příznaků pro monitoring bezpečnostních hrozeb | ANO |
| RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO |
| TACACS+ klient | ANO |
| Port mirroring (SPAN) a Vzdálený port mirroring | ANO |
| port mirroring 1 -> 1 a N -> 1 | ANO |
| port mirroring ACL (mirroruje pouze definované toky) | ANO |
| Měření zakončení a délky metalického kabelu (TDR) | ANO |
| Uživatelsky modifikovatelná automatická reakce/obsluhy událostí při provozu přepínače (pomocí skriptů) | ANO |
| Přepínač obsahuje traceroute utilitu operující na linkové vrstvě (Layer 2 traceroute) | ANO |
| Přepínač si může automaticky zazálohovat a obnovit firmware včetně konfigurace z nadřazeného směrovače nebo přepínače | ANO |
| Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu | ANO |
| Konfigurační šablony aplikovatelné na rozhraní, spravované samotným zařízením bez dodatečných externích nástrojů | ANO |
| DHCP server | ANO |
| Servisní podpora: Možnost výměny vadného prvku v místě instalace do následujícího pracovního dne od nahlášení závady a nárok na nové verze SW | ANO, po dobu 5 let |

Bezdrátové přístupové body:

Celkem je požadováno 50 nových bezdrátových přístupových bodů s cílem doplnit a částečně nahradit za existující prvky s možností centrálního řízení. Z toho 47 kusů je plánováno nainstalovat uvnitř budov. Zbylé 3 kusy budou montovány do venkovních prostředí. Je požadována plná kompatibilita s existujícím bezdrátovým kontrolérem Wireless LAN Controller 5508 (AIR-CT5508-x-K9) (s verzí SW 8.1 nebo novější).

Detailní technické požadavky – Vnitřní bezdrátové přístupové body:

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti |
| --- | --- |
| Typ antén | Integrované pro obě pásma (2,4 i 5 GHz) |
| Dvě rádia pracující v režimu 2,4 a 5 GHz pro standardní prostředí nebo duální 5 GHz pro HD nasazení, možnost statické i dynamické volby režimu, možnost provozovat jedno z rádií v monitorovacím režimu pro 2,4 i 5 GHz současně | ANO |
| Podpora standardů 802.11a/b/g/n a 802.11ac wave 2 | ANO |
| Podpora 4x4 MIMO, 3 prostorové streamy, podpora MU-MIMO, až 160 MHz kanál pro 802.11ac | ANO |
| Minimální počet inzerovaných SSID (BSSID) per radio | 8 |
| Podpora mechanismu pro optimalizaci fáze vysílaného bezdrátového signálu směrem k 802.11 a/g/n/ac klientům (Beam Forming) | ANO |
| Podpora mechanismů pro přepojení klientů z 2,4GHz do 5GHz pásma a optimalizovaného roamingu | ANO |
| Access Pointy obsahují X.509 certifikát s lokální platností pro nasazeni PKI | ANO |
| Podpora detekce a monitorování problémů WLAN odchytáváním provozu na AP a jeho zasíláním do Ethernetového analyzátoru (např. Wireshark) | ANO |
| AP uzavřené konstrukce, bez větracích otvorů a ventilátoru | ANO |
| Access Pointy jsou fyzicky zabezpečitelné/zamknutelné k okolním pevným částem | ANO |
| Podpora přímého přístupu na příkazovou řádku AP přes serial konzoli a přes IPv4 a IPv6 pomocí Telnet a SSH | ANO |
| Hardwarová podpora spektrální analýzy s podporou 160 MHz kanálů (detekce zdroje rušivého signálu – interference) | ANO |
| Hardwarová podpora rozpoznání zdroje rušivého signálu podle signatur | ANO |
| 2 x 10/100/1000 Ethernet rozhraní | ANO |
| Možnost 802.3at PoE napájení AP | ANO |
| Servisní podpora: Možnost výměny vadného prvku v místě instalace do 10 dnů od nahlášení závady a nárok na nové verze SW | ANO, po dobu 5 let |

Detailní technické požadavky – Venkovní bezdrátové přístupové body:

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti |
| --- | --- |
| Typ antén | Interní antény pro obě pásma |
| Access Point vybavený radiem pro 2,4 a 5 GHz pásmo, podpora standardu 802.11a/b/g/n/ac wave 2 | ANO |
| Podpora 3x3 MU- a SU-MIMO, 3 prostorové streamy, až 80 MHz kanál pro 802.11ac | ANO |
| Přenosová rychlost až 1.3 Gbps | ANO |
| Podpora až 200 klientů s AES šifrováním per radio | ANO |
| Podpora wireless MESH, 802.11ac backhaul v 5 GHz, skenování backhaul pásma na pozadí pro optimalizaci MESH konektivity | ANO |
| Minimální počet inzerovaných SSID (BSSID) per radio | 8 |
| Podpora mechanismu pro optimalizaci fáze vysílaného bezdrátového signálu směrem k 802.11a/g/n/ac klientům (Beam Forming) | ANO |
| Podpora mechanismu pro přepojení klientů z 2,4GHz do 5GHz pásma | ANO |
| Access Pointy obsahují X.509 certifikát s lokální platností pro autentizaci proti kontroleru | ANO |
| AP uzavřené konstrukce bez větracích otvorů a ventilátoru, venkovní provedení s krytím IP67, certifikace NEMA Type 4X, rozsah provozních teplot -40° až +65°C | ANO |
| Podpora přímého přístupu na příkazovou řádku AP přes serial konzoli nebo přes IPv4 a IPv6 pomocí Telnet a SSH | ANO |
| Hardwarová podpora spektrální analýzy s vysokým rozlišením s podporou 80 MHz kanálů (detekce zdroje rušivého signálu – interference) | ANO |
| Hardwarová podpora rozpoznání zdroje rušivého signálu podle signatur | ANO |
| Podpora výpočtu závažnosti dopadu interference na kvalitu radiového signálu bezdrátové sítě | ANO |
| 1x 10/100/1000 Ethernet rozhraní, 1x GE SFP | ANO |
| Možnost napájení z DC zdroje nebo 802.3at PoE injectoru | ANO |
| Úchyt na stožár/sloup s kruhovým průřezem s možností změny náklonu AP (možnost naklopit AP směrem vzhůru/dolů) součást dodávky | ANO |
| Servisní podpora: Možnost výměny vadného prvku v místě instalace do následujícího pracovního dne od nahlášení závady a nárok na nové verze SW | ANO, po dobu 5 let |

Optické moduly:

Pro spojení se stávajícími síťovými prvky a pro připojení nově doplňovaných síťových prvků je požadováno dodání optických modulů s rychlostí 10Gb/s ve formátu SFP+ a modulů s rychlostí 1Gb/s ve formátu SFP, ve variantách pro SMF (single Mode fiber) s výkonem pro 10km dle specifikace 10GBASE-LR (resp. 1000BASE-LX) nebo MMF (Multi Mode Fiber) dle specifikace 10GBASE-SR (resp. 1000BASE-SX).

Požadované počty modulů:

| Počet kusů | Popis |
| --- | --- |
| 40 | SFP+ 10GBASE-LR, SM 10km, 1310nm |
| 40 | SFP+ 10GBASE-SR, MM, 850nm |
| 10 | SFP 1000BASE-LX, SM 10km, 1310nm |
| 10 | SFP 1000BASE-SX, MM, 850nm |

Dohledový software pro bezdrátové přístupové body:

Současně požadujeme dodávku systému zajišťující monitoring, správu a řízení uchazečem nabízených bezdrátových přístupových bodů a stávajícího bezdrátového kontroléru Wireless LAN Controller 5508 (AIR-CT5508-x-K9). Systém dále musí obsahovat nástroje pro troubleshooting připojení koncových klientů. Systém musí být v budoucnu možné rozšířit o podporu stávajících přístupových bodů zadavatele a stávajících i uchazečem nabízených přepínačů a směrovačů pouhým přidáním licencí. Nový management systém bude instalován do existující virtualizační platformy Hyper-V 2016.

Detailní technické požadavky

Požadovaná funkcionalita/vlastnost

Kompletní správa životního cyklu bezdrátové sítě (plánování, nasazení, monitoring, troubleshooting, reporting)

Inventarizace HW zařízení bezdrátové sítě

Inventarizace firmware bezdrátové sítě včetně možnost upgradu softwaru přístupových bodů/bezdrátového kontroléru

Generování reportů bezpečnostních problémů infrastruktury

Generování reportů inventory bezdrátové sítě

Konfigurace pomocí šablon pro zefektivnění konfiguračních úloh

Inventarizace, verzování, archivace a správa konfigurací bezdrátové sítě

Předpřipravené šablony dle doporučení výrobce - "best practice"

Možnost udržovat konfigurace v souladu s firemním standardem, identifikovat neshody

Možnost vytvářet vlastní konfigurační šablony (sekvence příkazů)

Celkové konfigurační šablony sestavovány z dílčích šablon konfigurací jednotlivých funkcí nebo uživatelsky definovaných konfigurací jednotlivých funkcí

Podpora pro automatizovanou konfiguraci nově připojovaných zařízení

Nástroje pro plánování bezdrátové sítě, rozšíření stávající a pro nové lokality

Nástroje pro plánování, nasazení, monitorování a optimalizaci hlasových služeb do bezdrátové sítě

Technologický dashboard pro zobrazování výsledků měření kvality signálu bezdrátové sítě

Zobrazování současných i historických hodnot a trendu kvality signálu bezdrátové sítě

Zobrazování alarmů týkajících se kvality signálu

Hierarchické mapy zobrazující umístění AP, šíření signálu a aktuální pozice wifi klientů (notebooků, PDA, WiFi telefonů, WiFi RFID tagů apod.)

Nástroje pro detekci a řešení problémů v bezdrátové síti (grafy obsazenosti kanálů, grafy odpovídající provozu klientů, atd.)

Komplexní zobrazení veškerých relevantních údajů pro jednotlivé zařízení a jednotlivého uživatele v souhrnném pohledu (kontextově) pro rychlejší troubleshooting

Zobrazení informací o uživateli, koncovém či síťovém zařízení v kontextu informací souvisejících s jeho okolím a provozními parametry

Podpora pro troubleshooting problémů související s pokrytím RF signálem

Nástroj pro troubleshooting klientů s funkcí identifikace zdrojů interference, které ovlivňují klienty

Integrovaný nástroj pro sběr diagnostických dat o kontrolérech a AP v bezdrátové síti

Monitoring připojení koncových zařízení napříč pevnou i bezdrátovou sítí

Monitoring síťových rozhraní

Monitorování výskytu koncových zařízení a uživatelů v síti

Monitoring funkčnosti (včetně odezev) přenášených aplikací

Monitoring parametrů zdraví prvků bezdrátové sítě a jejich přehledné zobrazení

Možnost nastavit prahové hodnoty pro monitoring parametrů zdraví access pointů

Monitoring IPv6 připojení koncových zařízení napříč pevnou i bezdrátovou sítí

Integrace mesh technologií – stav mesh linek, test prostupnosti linek

Centralizovaný sběr wifi událostí včetně bezpečnostních a přeposílání do nadřazeného dohledu

Možnost pokročilého vyhledávání zdrojů interference v bezdrátové síti

Podpora lokalizace falešného access pointu

Podpora pro detekci falešného access pointu, generování souvisejících alarmů, reporting

Automatické dohledání portu pevné sítě s připojeným falešným access pointem

Podpora trasování lokalizace bezdrátového klienta

Možnost identifikovaný problém eskalovat prostředky management systému na podporu výrobce

Integrace se znalostní bází výrobce pro usnadnění řešení problémů a správy

Jednoduché GUI rozhraní pro vytváření dočasných uživatelských účtů

Servisní podpora po dobu 5 let s nárokem na nové verze SW. Současně nárok na možnost eskalace problémů k technickým specialistům výrobce.

Možnost budoucího rozšíření o následující funkcionality pro stávající i uchazečem nabízené přepínače a směrovače pouhým přidáním licencí: Kompletní správa životního cyklu LAN / WAN sítě (plánování, nasazení, monitoring, troubleshooting, reporting) Inventarizace HW síťových prvků Inventarizace, nasazení a správa firmware aktivních prvků Analýza vhodnosti firmware aktivních prvků pro nasazení Generování reportů inventory aktivních prvků Konfigurace pomocí šablon pro zefektivnění konfiguračních úloh Inventarizace, verzování, archivace a správa konfigurací LAN/WAN sítě Předpřipravené šablony dle doporučení výrobce - "best practice" Možnost udržovat konfigurace v souladu s firemním standardem, identifikovat neshody a aplikovat opravy pomocí pokročilého jazyka (práce s proměnnými, podbloky konfigurací atd.) Možnost vytvářet vlastní konfigurační šablony (sekvence příkazů) Celkové konfigurační šablony sestavovány z dílčích šablon konfigurací jednotlivých funkcí nebo uživatelsky definovaných konfigurací jednotlivých funkcí Podpora pro o automatizovanou konfiguraci nově připojovaných zařízení Zobrazování alarmů a událostí z LAN / WAN sítě Topologická mapa Nástroje pro detekci a řešení problémů v LAN / WAN síti Komplexní zobrazení veškerých relevantních údajů pro jednotlivé zařízení a jednotlivého uživatele v souhrnném pohledu (kontextově) pro rychlejší troubleshooting Zobrazení informací o uživateli, koncovém či síťovém zařízení v kontextu informací souvisejících s jeho okolím a provozními parametry Detailní monitoring LAN / WAN sítě Monitoring připojení koncových zařízení napříč pevnou i bezdrátovou sítí Monitorování výskytu koncových zařízení a uživatelů v síti Monitoring a vyhodnocování přenosových parametrů z NetFlow Monitoring funkčnosti (včetně odezev) přenášených aplikací Monitoring parametrů zdraví aktivních prvků a jejich přehledné zobrazení Možnost nastavit prahové hodnoty pro monitoring parametrů zdraví aktivních prvků Monitoring IPv6 připojení koncových zařízení napříč pevnou i bezdrátovou sítí Automatické dohledání portu pevné sítě s připojeným neautorizovaným access pointem Možnost identifikovaný problém eskalovat prostředky management systému na podporu výrobce Integrace s další aplikací pro zjišťování identity, typu, parametrů, stavu a stavu software koncových klientů pevné i bezdrátové sítě; pro monitoring bezpečnostních politik koncových klientů

Obecné podmínky:

- Uchazeč je povinen v nabídce doložit skutečnost, že je partnerem výrobce pro prodej a servis nabízených aktivních prvků.

- Součástí veškerého nabízeného plnění budou i všechny potřebné licence (HW, SW), které budou již zahrnuty v nabídkové ceně.

- Veškerý dodaný HW i SW musí být nový, nepoužitý a určený výrobcem pro český trh a Zadavatele, SW licencí musí být bez jakýchkoli právních vad. O této skutečnosti učiní uchazeč v nabídce čestné prohlášení. Uchazeč je povinen na vyžádání zadavatele předložit potvrzení zastoupení výrobce o určení dodávaného HW (seznamu sériových čísel dodávaných zařízení) a SW (seznam licenčních klíčů) pro český trh a Zadavatele.

- Zadavatel preferuje, aby dodané SFP/SFP+ moduly pocházely od stejného výrobce, jako je výrobce nabízených síťových prvků. Zadavatel připouští použití produktů třetích stran (tzv. OEM kompatibilní optické moduly) s podmínkou plné kompatibility s nově dodávanými prvky a stávajícími síťovými prvky.

- Uchazeč je povinen v rámci dodávky zajistit podporu veškerého dodaného HW a SW, a to za následujících podmínek:

  - Uchazeč je povinen řádným způsobem uzavřít dohodu o podpoře s výrobcem HW a SW tak, aby:

    - v případě závady na dodaných zařízeních, kterou není Uchazeč schopen sám odstranit, bylo možné eskalovat závadu přímo k výrobci zařízení,

    - zajistil Zadavateli přístup k dokumentaci výrobce zařízení a znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje,

    - poskytnul Zadavateli po dobu trvání podpory všechny relevantní SW releases a verze SW nabízené výrobcem pro veškeré nabízené plnění. Uchazeč se zároveň zavazuje informovat Zadavatele o nových SW verzích a funkčnostech, které mohou rozšiřovat dodané řešení způsobem, který Zadavatel shledá ve shodě s potřebami dalšího rozvoje dodaného řešení. Uchazeč se dále zavazuje získat potřebný SW legálním způsobem za podmínek stanovených výrobcem zařízení.

    - Součástí dodávky je instalace HW v místě dodání (demontáž původního HW, montáž nového a přenesení konfigurace z původního zařízení se zachováním stávajících funkcionalit). Součástí dodávky není instalace bezdrátových přístupových bodů.

  - Uchazeč je povinen na vyžádání zadavatele předložit potvrzení zastoupení výrobce veškerého dodaného HW a SW o řádně uzavřené dohodě o podpoře ve výše uvedeném rozsahu.