Příloha č. 1

Technická část zadání pro soutěž „ FaF UK - Centrální řešení zabezpečení sítě – Firewall“

Požadujeme dodání vysoce dostupného řešení firewall typu NGFW dle níže uvedené specifikace. Vlastní zařízení budou propojena do funkčního, vysoce dostupného clusteru.

Součástí dodávky musí být také centrální logovací a reportovací nástroj, instalovaný samostatně, který bude s FW řešením plně integrován.

Celá dodávka musí obsahovat všechny HW komponenty, licence, záruku a podporu výrobce na dobu 5 let v režimu 24x7. Žádné z nabízených řešení nesmí být v době podání nabídky v režimu end of sales/end of support. Všechny požadované funkce musí být v době podání nabídky součástí stabilní verze operačního systému/firmware, funkce zařazené na tzv. roadmapu nebudou akceptovány.

Základní technické požadavky:

- HW appliance NGFW/UTM firewall v režimu vysoké dostupnosti (dvě fyzická zařízení stejného typu zapojená do funkčního clusteru)

- Požadujeme platformu postavenou na HW akcelerované architektuře (tj. zařízení vybavené kombinací CPU + specializované obvody FPGA/ASIC pro zpracování komunikace a vybraných výpočetně náročných funkcí (firewall, SSL dekrypce, porovnávání se signaturovou databází, apod.)

- Požadujeme dodání zařízení typu appliance o velikosti 1RU s montáží do RACKu včetně veškerého příslušenství pro montáž

- Požadujeme možnost doplnit druhý napájecí zdroj (interní nebo externí), nebo zařízení vybavené dvěma zdroji

- Min. 2x 10G SFP+ rozhraní na každém firewallu využitelných pro zpracování komunikace

- Min. 8x 1 GE SFP rozhraní na každém firewallu využitelných pro zpracování komunikace

- Min. 8x 1 GE RJ45 rozhraní na každém firewallu využitelných pro zpracování komunikace

- 2x samostatné 1GE rozhraní pro management

- konzolový port pro management

- Podpora režimu vysoké dostupnost (režim L2 cluster, tedy využití virtuálních MAC adres. Celý cluster se tváří z pohledu L3 jako jedno zařízení) v režimu active-active (A/A) a active-passive (A/P). Pokud tato funkce vyžaduje licenci, tak tato musí být součástí dodávky.

- Integrovaný disk (nerotační technologie) min. 120 GB pro lokální ukládání logů v případě výpadku centrálního log serveru

Požadované síťové a bezpečnostní funkce, součástí je i příslušná licence (je-li výrobcem požadována) na 5 let

- Podpora VLAN (až 1024)

- Podpora LACP

- Počet FW pravidel až 10.000

- Možnost definice FW pravidel v tzv. NGFW režimu (tj. součástí základní definice FW pravidla je kromě zdroje/cíle také typ aplikace (definované v rámci funkce application control, nikoliv pouhý TCP/UDP port) resp. kategorie URL filteringu (nikoliv jako AppCtrl resp URL filtering profil aplikovaný na dané pravidlo).

- Celková propustnost firewall min. 36/36/24 Gbps (měřeno na UDP paketech o velikosti 1518B/512B/64B)

- Vložená latence firewallu nepřesahuje 3 µs (měřeno na malých UDP paketech 64B)

- Počet nově navázaných TCP spojení (setup-rate) min. 270.000 za sekundu

- Celkový počet současných TCP spojení firewallu 5,5 milionu

- Funkce detekce aplikací na L7 (Application Control)

  - Detekce známých aplikací na základě signatur

  - signatury automaticky aktualizované výrobcem

  - alespoň 2.000 podporovaných aplikací

  - možnost tvorby vlastních signatur

  - detekované aplikace je možné: povolit, monitorovat, blokovat

  - na základě typu aplikace je možné omezit šířku pásma pro danou aplikaci

  - minimální propustnost funkce Application Control 6 Gbps

  - funkce Application Control se konfiguruje v rámci IPS profilů, které jsou následně přiřazeny konkrétním FW pravidlům. Alternativně požadujeme možnost využití v rámci tzv. NGFW pravidel popsaných výše.

- Funkce detekce a potlačení narušení (IPS/IDS)

  - signatury automaticky aktualizované výrobcem

  - alespoň 5.000 rozpoznávaných hrozeb (signatur) definovaných výrobcem

  - možnost tvorby vlastních signatur

  - funkce IPS se konfiguruje v rámci IPS profilů, které jsou následně přiřazeny konkrétním FW pravidlům

  - propustnost funkce IPS min. 7 Gbps (měřeno na HTTP provozu)

  - propustnost funkce IPS min. 4 Gbps (měřeno na komunikaci typu mix aplikací)

- Funkce antivirové kontroly

  - Ochrana před škodlivým kódem (malware, trojské koně, atp.), včetně ochrany před polymorfním kódem

  - signatury automaticky aktualizované výrobcem

  - požadujeme AV kontrolu rozšířenou o inspekci tzv. Sandbox technikou, poskytovanou formou služby dodávané výrobcem FW (licence musí být součástí dodávky)

  - možnost rozšíření o inspekci tzv. Sandbox technikou formou lokální HW appliance stejného výrobce

  - deklarovaná propustnost AV kontroly, v kombinaci s IPS a Application Control min. 2,4 Gbps

  - funkce AV kontroly se konfiguruje v rámci IPS profilů, které jsou následně přiřazeny konkrétním FW pravidlům.

- Podpora SSL dekrypce/SSL inspekce s minimální propustností 3,5 Gbps (TLS 1.2AES256-SHA, měřeno v kombinaci s IPS kontrolou)

- Funkce IPSEC VPN

  - podpora site-to-site VPN

  - podpora klientských VPN

  - dostupnost VPN klienta pro koncové stanice (Windows, MacOS)

  - funkce klientských IPSec VPN nesmí být licencovaná na počet uživatel. V opačném případě požadujeme dodání neomezené licence.

  - Minimální počet IPSEC VPN tunelů typu lokalita-lokalita: 2.000

  - Minimální počet klientských IPSEC VPN tunelů: 10.000

  - propustnost IPSec VPN min. 20 Gbps (měřeno při AES 256)

- Funkce SSL VPN

  - Podpora klientského i bezklientského (portálového) režimu

  - Minimální počet současně navázaných SSL VPN tunelů: 5.000

  - Minimální propustnost SSL VPN: 2,2Gbps

- Funkce kategorizace webových stránek

  - založená na centrálně spravované databázi výrobce

  - možnost definice vlastních kategorií

  - možnost definice vlastních seznamů zakázaných URL

  - kategorizace musí zahrnovat I české a slovenské internetové stránky

- Funkce ochrany před únikem citlivých informací (DLP)

  - možností analýzy běžných typů dokumentů a protokolů

  - možnost definice pravidel min. na základě regulárních výrazů, watermarkovacího nástroje a typu kontroly typu file checksum

- Podpora funkce explicit proxy

  - podpora všech požadovaných ochranných profilů (AV, IPS, AppCtrl, DLP)

  - podpora transparentního ověřování uživatele proti MS Active Directory protokolem Kerberos

- Funkce transparentního ověřování uživatelů pomocí domény (MS Active Directory) včetně podpory autentizace uživatele na terminálovém serveru

Integrovaný kontrolér bezdrátových (Wifi) sítí

- Wifi kontoler integrovaný do NGFW platformy

- Každá bezdrátová síť (SSID) bude reprezentována virtuálním síťovým rozhraním

- podpora bezpečnostních profilů (AV, AppCtrl, Webfilter, DLP) přímo na wifi kontroléru

- podpora SSL dekrypce uživatelského provozu přímo na wifi kontroléru

- Podpora wifi přístupových bodů stejného výrobce s výrobcem FW řešení

- Možnost volby z různých modelů (802.11abgn, 802.11ac, 802.11ac wave2, indoor, outdoor)

- on-wire rogue AP detekce a mitigace

- Podpora fast-roamingu (802.11 k,v,r)

- Podpora až 1024 wifi přístupových bodů  v remote mode

- podpora více PSK u jednoho SSID

- podpora IPSEC tunelu pro šifrování data plane (uživatelských dat)

- hardwarový offload (akcelerace) CAPWAP a IPSEC (control plane a data plane)

Virtualizace

- Podpora izolovaných virtuálních kontextů (virtualizace FW na daném HW). Každý virtuální kontext musí být plnohodnotné řešení včetně odděleného GUI, management účtů, atp.

- Součástí dodávky musí být licence na min. 10 virtuálních kontextů (včetně licence na kompletní podporu požadovaných bezpečnostních funkcí v těchto virtuálních kontextech)

- Každý virtuální kontext je zároveň samostatným wifi kontrolérem

- Podporou izolovaných administrátorských účtů pro správu jednotlivých virtuálních kontextů (samostatný administrátor pro jeden či více virtuálních kontextů)

Management

- FW cluster musí být možné plnohodnotně spravovat pomocí lokálního GUI a CLI, provozovaného přímo na FW platformě bez nutnosti instalovat klienta na koncovou (management) stanici

- Požadujeme jediné management rozhraní pro celý cluster, jakákoliv změna je mezi jednotlivými členy clusteru synchronizována automaticky

- Podpora SNMP včetně SMPB MIB souboru dodávaného výrobcem, možnost začlenění do stávajícího systému dohledu sítě

- Podpora otevřeného API (možnost integrace vybraných funkcí do stávající management infrastruktury)

- Požadujeme samostatné řešení pro zpracování logů a reporting

  - Logovací/reportovací nástroj musí být od stejného výrobce, jako je FW řešení

  - Požadujeme plnou integraci s FW řešením, včetně obousměrné komunikace (tj. logy uložené na logserveru musí být možné prohlížet přímo z MGMT rozhraní firewallu)

  - Možnost detailního prohledávání logů

  - Přehled aktuálního stavu FW clusteru a událostí formou widgetů s podporou funkce DrillDown

    - Cílem je rychle identifikovat případný problém v síti (síťový, bezpečnostní, výkonnostní apod.)

    - včetně přehledu stavu wifi infrastruktury (počet wifi klientů, neautorizované AP atp.)

  - Široká nabídka předpřipravených reportů (bezpečnostní incidenty, využití konektivity, navštěvované kategorie stránek, apod.)

  - Možnost tvorby vlastních detailních reportů

  - Možnost exportu reportů (HTML, PDF, CSV, XML)

  - Podpora vyhodnocování událostí a upozornění na ně (email, snmp trap)

    - Možnost vlastní definice monitorovaných událostí

  - Forma VM appliance pro platformu VMware ESX

  - Podpora multi-tenantního prostředí (tj. oddělené rozhraní na log/reporting

  - Požadujeme podporu pro ukládání logů až 3 TB

  - Denní objem přijatých logů min. 6 GB

  - S přihlédnutím na další rozvoj řešení požadujeme možnost sbírat logy až z 10 firewallů.

Certifikace

- Certifikace ICSA Labs minimálně pro Firewall, IPSec VPN, IPS, Antivirus, SSL VPN

Zadavatel si vyhrazuje právo otestování schody udávaných parametrů propustnosti jednotlivých bezpečnostních funkcí s reálným měřením/chováním zařízení v testovacím prostředí. S ohledem na požadavky zadávací dokumentace mohou být/budou testovány zejména tyto funkce:

- Test kapacity firewallu (UDP PPS test, test propustnosti UDP/64B)

- Test počtu konkurenčních spojení (TCP)

- Test počtu nově navazovaných spojení

- Test propustnosti NGFW

- Možnosti správy, logování a reporting

- Možnosti funkcí kontroléru bezdrátových sítí (pro tento test musí být dodavatel připraven zapůjčit vybrané AP pro účely testu)