Specifikace předmětu plnění

Popis současného stavu

Zadavatel provozuje v současné době několik velkých poslucháren a též menších seminárních místností v několika budovách s hlavním účelem zajištění výuky studentů. Současným standardním vybavením jsou pevně instalované dataprojektory EPSON 6270W nebo EB‑G7900U pro důležité auly s velkým časovým využitím a (nebo) dlouhou projekční vzdáleností, nebo EPSON EB-1940W nebo EPSON EB-2140W pro kratší projekční vzdálenost a méně významné výukové prostory. Kromě toho je historicky v provozu několik dataprojektorů Panasonic, Canon a dalších, z nichž významná část je již zastaralá a cílem je jejich brzká náhrada.

Pro ovládací pulty pro přepínání obrazu a management dalšího technického vybavení, jako je zatemnění, audio, klimatizace apod. jsou obvykle instalovány řídící jednotky ipCue nebo Crestron různých verzí. Interakce uživatele je prováděna pomocí dotykového panelu. Řídící komunikace dataprojektoru s ipCue  je pomocí sériové linky RS232. Obraz a zvuk je přenášen po HDMI, případně display portu, historicky je pak podporován i VGA s BNC RGB rozhraním na straně dataprojektoru.

Velký důraz je kladen na spolehlivost a na rychlé řešení poruch - snadnou zaměnitelnost jednotlivých prvků AV techniky, zejména pak dataprojektorů a též omezený počet typů náhradních lamp. Zadavatel má k vždy k dispozici na skladě náhradní lampy pro standardně užívané dataprojektory a z technických a ekonomických důvodů nemá zájem počet typů náhradních lamp dále rozšiřovat. Požadované zařízení musí tedy být kompatibilní se stávajícím technickým vybavením fakulty, co se týká záměnnosti lamp. Eventuálně musí zadavatel nabídnout jiný způsob okamžité výměny lampy zahrnutý v nabídkové ceně.

Dále zadavatel obvykle nedisponuje rozšířenou zárukou na AV vybavení (carepack). Proto jsou případné poruchy řešeny pomocí instalace náhradních celků, popřípadě přesunem techniky mezi jednotlivými výukovými prostory dle priority provozu. Je tedy nezbytná kompatibilita montážních prvků (závěsných držáků, stojanů, atp.) dataprojektorů a datových a komunikačních rozhraní včetně řízení dataprojektoru pomocí sériové linky RS232 se stávajícím technickým vybavením zadavatele.

S ohledem na velký počet přednášejících je nezbytnou a zcela klíčovou vlastností jednoduché a intuitivní ovládání AV prvků, ideálně pomocí jednoho rozhraní ipCUE, Crestron nebo jejich obdoby. Například ovládání dataprojektoru pomocí IR dálkového ovládání dodávaného s  dataprojektorem je uživatelsky nepřípustná varianta.

Zadavatel požaduje, zejména s ohledem k nákladům na integraci i výše uvedený servis a správu, v maximální možné míře zachovat homogenitu systému. Proto požadujeme technické vybavení plně kompatibilní se stávajícím HW a SW vybavením, které plnohodnotně doplní stávající provozovanou AV infrastrukturu.

Popis požadovaného cílového stavu

Tato kapitola obsahuje závazné technické, servisní a záruční požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky formou dodávky těchto zařízení, které musí uchazeč plně respektovat při zpracování nabídky.

Dodávané technické i programové vybavení musí být nové, a tedy nepoužité, s kompletním příslušenstvím, bez známek poškození nebo neodborného zacházení, a splňující podmínky poskytnutí záruky podle předepsaných pravidel výrobce.

Podpora a servis těchto zařízení musí být organizačně zajištěna prostřednictvím výrobce nebo jeho pověřeného zástupce. Pro potvrzení si zadavatel vyhrazuje právo ověřit sériová čísla dodaného zboží přímo u výrobce již v rámci dodávky.

Záruka musí obsahovat bezplatnou dodávku náhradních dílů, bezplatné servisní práce a zahrnovat veškeré související služby a dodávky, zejména dopravu na místo a z místa instalace, apod. Pokud není náhradní díl standardně uživatelsky výměnný, je součástí těchto prací i jeho odborná záměna výrobcem vyškoleným technikem.

Předmět plnění (místo plnění: učebna stomatologie - Fakultní nemocnice Lochotín)

Předmětem plnění veřejné zakázky je náhrada/modernizace stávajícího AV vybavení pro výukovou místnost ve FN Plzeň - Lochotín, stomatologická klinika, budova F, patro 8, ve správě zadavatele. Jedná se o specializovanou učebnu, kde je kladen zásadní důraz na spolehlivost a nízké provozní náklady.

Aula je vybavená zapůjčeným projektorem EB-1940W a cílově dataprojektorem EB-2140W, řídicím systémem CUE, stávající pevné plátno o rozměru 3 x 2,5 m s tím, že stávající vybavení je z většiny zastaralé a bude předmětem výměny.

Součástí dodávky je dodání a komplexní instalace dataprojektoru, řídicího systému včetně níže specifikovaného příslušenství, programování, oživení, otestování a proškolení obsluhy. Dále pak oficiální potvrzení výrobce (nebo jeho oficiálně pověřeného tuzemského zástupce) o určení dodávaného HW (seznamu sériových čísel dodávaných zařízení - dodací list) pro český trh a koncového zákazníka. Dále zadavatel požaduje oficiální potvrzení výrobce (nebo jeho oficiálně pověřeného tuzemského zástupce) o registraci licencí, poskytnutí podpory i záruk dodávaných zařízení a jejich součásti v souladu s uvedenými požadavky.

Rámcové parametry pro řídicí systém

•	řídicí systém musí přes dotykový panel obsluhovat datové cesty HDMI a VGA, a to jak z PC v katedře, tak tři A/V vstupy včetně analogového audia u VGA; u projektorů dále zajistit funkci bez obrazu (mute) a freeze; dále ovládat silový rozvaděč, resp. okruhy osvětlení (stmívání 2x, zhasínání 2x), ovládat předokenní žaluzie (3 zóny), ovládat samostatně audio (celková hlasitost, variantně samostatně úroveň z mikrofonu, PC a externích vstupů), dále změnu vstupů A/V: PC katedra, 3x externí vstup (2x HDMI, 1xVGA), vizualizér, variantně bezdrátový vstup (Sharelink), variantně snímání čidla pro posuvné dveře na rozdělení místností; všechny volby indikovat prosvětlením aktuálního tlačítka na panelu nebo samostatnou indikací stavu

•	dotykový panel velikosti minimálně 8" na stojánku a rozlišení minimálně 800x600 bodů nebo velikosti minimálně 7" a rozlišení minimálně 1000x600 bodů,  audio/video over IP, napájení PoE

Očekávané základní funkcionality ovládání:

•	ovládání dataprojektoru bez nutnosti využít ovladač - všechny běžně užívané funkce včetně mute a freeze

•	tlačítka budou mít vizuální interakci na dotyk (promáčknutím tlačítka, změnou barvy apod.) a současně budou mít zpětnou vazbu např. od projektoru - definice stavu: zapíná se, probíhá chlazení apod.

•	zobrazení informace v době startu a vypínání systému - např. „Spouštění - prosím čekejte“ opět se zpětnou vazbou na stav dataprojektoru a systému

•	předdefinovaná tlačítka pro nejčastěji využívané sekvence - projekce z PC, projekce z přípojných míst na stěně a to jak HDMI tak VGA, z vizualizéru

•	sekvence budou zachovávat procesy původní řešení, a to jak na hlavní dotykové obrazovce, tak na tlačítkovém panelu v druhé místnosti (viz následující obr.); dále se jedná o funkcionalitu rozdělování a opětovného spojování místností; za pomoci zde instalovaných čidel (viz foto) dojde automaticky po zatažení posuvných dveří k zapnutí funkce rozdělení místností, TV se přepne do autonomního módu a je možné na ní samostatně prezentovat; pro vzdálené vládání stávající TV je možné využít již instalovanou sériovou linku; dodavatel též dodá tuto funkcionalitu s tím, že je možné (nikoli nutné) využít stávající čidla a kabeláž

•	u ovládání silových rozvodů počítat s možností rozšíření o budoucí instalaci klimatizace

•	v řídicím systému počítat s budoucím připojením setu bezdrátového mikrofonu

•	primárně je požadována HDMI kabeláž, a to jak k projektoru, tak k TV; stávající VGA kabel bude zachován jako záložní řešení; sériová linka pro vzdálené řízení projektoru a TV bude zachována a využita; dále bude zachována Video RCA kompozitní kabeláž

•	součástí dodávky budou i potřebné redukce pro audio/video k PC

•	dále dodavatel demontuje stávající již nepotřebné AV vybavení vč. VHS a DVD rekordéru Sencor (s jejich dalším využitím se nepočítá)

•	přípojná místa jsou instalována na zdi u katedry a u TV (viz foto); je možné je využít s tím, že každé přípojné místo bude nově obsahovat minimálně 1x VGA, 1x HDMI, 1x audio vstup, 1x datovou zásuvku Ethernet (pouze přípojné místo na katedře); stávající již osazené vstupy mohou být zachovány za podmínky, že budou nadále funkční; všechny nově instalované porty budou též oživené; kabeláž k přípojným místům bude v rámci vedená zakrytovaně a mimo prostory, kde by mohlo dojít k jejímu náhodnému poškození obsluhou

•	dodaný systém bude umožňovat dálkovou správu přes datovou síť na bázi TCP/IP protokolu, a to optimálně s využitím webového rozhraní na straně obsluhujícího klienta; akceptovatelný je též samostatně instalovatelný klient určený k provozu na PC s OS Windows 7 a vyšší; v případě, že bude pro vlastní management nebo klient potřeba samostatná licence, musí být součástí ceny nabízeného řešení; vzdálený management musí být zabezpečený účtem s heslem a splňovat bezpečností parametry pro provoz přes síť internet

•	dodavatel provede montáž A/V techniky, kde se využije stávající 19“ Racková skříň 42U; z tohoto prostoru se kabeláž povede pomocí stávajících kanálů vč. podlahových, využije se podhledového stropu

Rámcové parametry pro další technické vybavení

•	držák projektoru s následujícími parametry:

•	min. nosnost 20 kg

•	náklon min. +/- 15°, možnost otočení 360 stupňů

•	dosah od stropu v rozsahu minimálně 400-700 mm

•	barva stříbrná, černá nebo bílá

•	kanál pro vedení kabeláže

•	přichycení projektoru pomocí montážních ramen, minimálně 3 kusy

•	držák bude umístěn na místě stávajícího držáku zabudovaném v podhledu; vzdálenost od promítacího plátna činí 5,6 m

•	HDMI kabel s integrovaným aktivním zesilovačem:

•	pozlacené konektory pro kvalitní přenos signálu - (HDMI typ A (19pinů) male <=> HDMI typ A (19pinů) male)

•	minimálně třívrstvé, vysoce kvalitní stínění

•	podpora rozlišení Ultra HD až do 4K@50/60 Hz (2160p)

•	šířka pásma až 340 MHz

•	odborná montáž zařízení včetně elektroinstalačních prací:

•	elektroinstalace a vedení kabeláže nově zřízenou trasou (náhrada stávajícího zalištování)

•	montáž projektoru na strop

•	oživení, otestování, zaškolení obsluhy

Předmětem dodávky není

•	dataprojektor EB-1940W, cílově EB-2140W s termínem dodání vázaným na jiný projekt

•	strukturovaná kabeláž včetně aktivních prvků pro připojení dodávané techniky je již instalována a bude využita i pro nové řešení; komunikačním rozhraním je Ethernet (1000 Base-TX / 100 Base-TX) na bázi TCP/IP protokolu; dodavatel zajistí pouze fyzické propojení datových zásuvek z přípojného místa do switche v majetku a správě zadavatele

•	pevné promítací plátno bude zachováno tak, jak je instalováno

•	audio včetně reproduktorů, viz přiložené foto; je řešené navrženou a funkční kombinací reproduktorů v podhledovém stropu a dvojicí zesilovačů APART PA-2120 Mk.II

•	vizualizér SAMSUNG SVP 6000 je umístěný na katedře a komunikačním rozhraním je VGA, pro ovládání je linka sériová

•	PC včetně monitoru pro spouštění prezentaci bude dodáno zadavatelem; primární komunikačním rozhraním je Display port PC jako zdroj zobrazovaných dat; v případě potřeby DVI port jako sekundární zdroj zobrazovaných dat

•	reprosoustava a audio příslušná kabeláž je již instalována a bude využita i pro nové řešení; komunikačním rozhraním je standardní reproduktorová dvoulinka vyvedená do rackové skříně

•	TV v druhé části místnosti, typ LG 50PG6000

•	nově bude též dodané PC HP EliteDesk 800 SFF G3 a monitor - zajistí zadavatel

Zadavatel požaduje záruku minimálně 5 let.

Cenová nabídka bude uvedená v Příloze č. 3 Výzvy k podání nabídky v rámci dynamického nákupního systému (Výkaz výměr).

Přípojné místo u katedry

Přípojné místo u TV

Čidlo pro posuvné dveře