| Zadavatel: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 IČ: 00216208 |
| --- |
| Název veřejné zakázky | FSV UK – DODÁVKY VÝUKOVÉHO A KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU |
| Část 2 | Dodávka a instalace vestavěných truhlářských prvků, orientačního systému budovy, ostatních prvků, svítidel |
| Druh zadávacího řízení | Otevřené |
| Rozsah veřejné zakázky | Nadlimitní |
| Druh zakázky | Dodávky |
| Právní forma zadavatele: | 601 - Vysoká škola |
| Adresa profilu zadavatele | https://zakazky.cuni.cz/profile_display_17.html |

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů sděluje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

Dotaz č. 4/1/2 ze dne 12. 11. 2021

Položky O‐107 až O‐111 Orámování dveří:

Obecně v dokumentaci chybí horizontální řez provedení oplechování ostění dveří s detailem provedení na straně bez bočního a s bočním panelem, pohledová šířka oplechování a předsazení před stěnu. Chybí vertikální řez bočním panelem – celková hloubka panelu, detail provedení intarzie.

Vyjádření zadavatele:

V příloze vyjádření je přiložen řez s detailem oplechování dveří ve variantě s bočním panelem. Verze bez bočního panelu bude ukončena zatmelením.

Šířka oplechovaného rámu je 50 mm, předsazení před stěnu 120 mm.

Konstrukce bočního panelu je z vermikulitové desky tl. 16 mm, kotvené do stěny a z vnější strany přetažené kaučukovou krytinou v tl. 2 mm, barva shodná s krytinou chodby. Spodní hrana desky bude opatřena systémovým kaučukovým soklem v. 60 mm jako.

Intarzie – výška písma 80 mm, font dle grafického manuálu FSV UK Bodoni Antiqa, výřez v bílé barvě do tmavě šedého pozadí. Referenční foto k intarzii je přiloženo v příloze vyjádření.

Přílohy : 2 x viz text

Vzor číslování: x pořadové číslo dotazu o vysvětlení /xx číslo dílčího dotazu/ xxx číslo části VZ