Příloha č. 2 Specifikace předmětu plnění

Název veřejné zakázky: UK2LF - Rackový server s příslušenstvím

Název projektu: Transformace vysokých škol

Režim a druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu III. kategorie na dodávky

Druh výběrového řízení: uzavřená výzva na profilu zadavatele

Technická specifikace:

| Popis plnění a požadované technické parametry: | Prodávající doplní obchodní název nabízeného předmětu plnění |
| --- | --- |
| A/ Server: |  |
| 2U 4socket enterprise grade server | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| 4 procesory, kdy každý jeden ks CPU má minimální parametry: 2.5GHz (4x 20core/4x 40threads) a minimální výkon 24 000 bodů v CPU benchmark | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| 256GB RAM (16x 16GB RDIMM) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| PERC H350 RAID controller | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| PERC H840 extental RAID adapter | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| 2x 1.92TB SSD v RAID1 - mirror | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| 2x 1GbE + 2x 10GbE LAN | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| redundantní zdroje | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| iDrac remote management Enterpprise licence | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Délka záruky - 5 let | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Garantovaná oprava následující den od nahlášení incidentu (NBD) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| B/ Disková expanze: |  |
| 2U 12x3,5" SAS 12Gb | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| 9x 12TB 7k NLSAS - v RAID6 6+2 a jeden disk jako HS (čistá kapacita cca 65TB) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |