Příloha č. 1 – popis předmětu plnění

Knihovnický profesionální scanner

Určený jak pro kvalitní digitalizaci knihovního fondu, tak pro uživatele knihovny. Přístroj umožňuje rychlý scan knih či jiných tiskovin v různých (možno i paralelních) formátech.

| Parametr | Specifikace – minimální požadavek zadavatele | Hodnota/popřípadě (ANO/NE) | Uveďte part number výpočetní techniky/popřípadě (ANO/NE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Konstrukce | šetrná ke knihám, typu „tabletop overhead“ |  |  |
| Snímač | umístěný nad snímaným dokumentem a dokument je skenován v poloze lícem (snímanou plochou) nahoru |  |  |
| Vybavení | automatická nebo manuální kolébka pro šetrné uložení knih při skenování manipulovatelné přítlačné sklo výhodou |  |  |
| Snímatelný formát | tloušťka knih 100 mm, velikost A2 |  |  |
| Rozlišení | 600ppi |  |  |
| Barevná hloubka | 24 bit výstup u barevného módu |  |  |
| Podporované formáty | uncompressed tiff a všechny běžně rozšířené obrazové formátů (jpeg; png atd.); přímý výstup do PDF |  |  |
| Rychlost (orientačně) | 2,48 s (barevně, 300 dpi, A3) 2,10 s (stupně šedi/černobíle, 300 dpi, A3) |  |  |
| Příslušenství | obslužný software v dostatečně intuitivním designu či s možností volby mezi jednoduchým a pokročilým rozhraním |  |  |
| Kompatibilita | MS Windows 7 Pro a výše |  |  |
| Záruka | 3 roky, do dalšího pracovního dne („NBD“) |  |  |

Značka/typ: (doplní dodavatel)

jméno a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka