Příloha č. 2 ZD

Podrobná specifikace věci - část I. veřejné zakázky

Nabídka dodavatele bude obsahovat datasheety výrobce k nabízeným zařízením.

## Poloprofesionální kamera

1 kompaktní 4K kamera s funkcemi integrovaného streamování a bezdrátového dálkového ovládání v rámci Wi-Fi sítí. Snadná obsluha a vynikající obrazová kvalita, dlouhá výdrž akumulátoru.

Značka/typ: (doplní dodavatel)

| Konfigurace | Specifikace – minimální požadavek zadavatele | Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE) |
| --- | --- | --- |
| Typ snímače | CMOS |  |
| Optický zoom | 12x |  |
| Obrazovka | LCD, výklopná |  |
| Rozlišení snímače | 8,3 Mpx |  |
| Vstupy / Výstupy | USB ¦ HDMI ¦ mikrofon (3,5 mm jack) ¦ mikrofon (XLR) ¦ LANC ¦ sluchátkový výstup ¦ AV (kompozitní) výstup ¦ komponentní výstup ¦ WiFi |  |
| Min. ohnisková vzdálenost | 25 |  |
| Snímková frekvence | až 120 fps v HD |  |
| Rozlišení videa | Full HD (1920x1080) ¦ HD (1280x720) ¦ 4K (3840x2160) |  |
| Formát záznamu | mp4 |  |
| Záruka | 3 roky |  |

## Poloprofesionální fotoaparát, 2 ks.

Dva  20,2megapixelové snímače o velikosti políčka kinofilmu

Značka/typ: (doplní dodavatel)

| Konfigurace | Specifikace – minimální požadavek zadavatele | Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE) |
| --- | --- | --- |
| Snímač | 20,2 Mpx |  |
| ISO citlivost | Max. 25600, (rozšířitelná do ISO 102400) |  |
| Automatické zaostřování | 11bodové, s citlivostí až do -3 EV |  |
| Rozlišení | Full HD |  |
| Konektivita | Wi-Fi |  |
| Další funkce | GPS, |  |
| Záruka | 3 roky |  |

## Objektiv 1.

Objektiv kompatibilní s fotoaparátem z bodu 1.2.

Značka/typ: (doplní dodavatel)

| Konfigurace | Specifikace – minimální požadavek zadavatele | Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE) |
| --- | --- | --- |
| Minimální ohnisková vzdálenost | 50 mm |  |
| Maximální ohnisková vzdálenost | 50mm |  |
| Světelnost pevného objektivu | 1,4 |  |
| Maximální clona | 16F |  |
| Konstrukce objektivu | 13 členů / 8 skupin |  |
| Sluneční clona | Součástí balení |  |
| Délka objektivu | 100 mm |  |
| Počet lamel clony | 9 |  |
| Ultrasonické ostření | Ano |  |
| Záruka | 3 roky |  |

## Objektiv 2

Standardní objektiv kompatibilní s fotoaparátem z bodu 1.2.

Značka/typ: (doplní dodavatel)

| Konfigurace | Specifikace – minimální požadavek zadavatele | Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE) |
| --- | --- | --- |
| Hmotnost (kg) | 0,540 |  |
| Konstrukce - počet členů | 10 |  |
| Konstrukce - počet skupin | 8 |  |
| Max. ohnisková vzdálenost | 45 mm |  |
| Min. ohnisková vzdálenost | 45 mm |  |
| Min. zaostřitelná vzdálenost | 29 cm |  |
| Objektiv pro formát | Full frame, APS-C |  |
| Ohnicko | pevné |  |
| Optická stabilizace | ano |  |
| Průměr závitu | 67 |  |
| Rozměry objektivu (D x V) | 91,7 mm |  |
| Světelnost | F1.8 |  |
| Světelnost objektivu | 1.8 - 2.4 |  |
| Typ | S automatickým ostřením |  |
| Záruka | 3 roky |  |

## Videobrašna

Značka/typ: (doplní dodavatel)

| Konfigurace | Specifikace – minimální požadavek zadavatele | Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE) |
| --- | --- | --- |
| Příslušenství | popruh přes rameno Možnost připojit insertrolley Modifikovatelné oddělovače |  |
| Vnější rozměr | 34 x 70 x 36cm |  |
| Vnitřní rozměry hlavního prostoru | 26 x 66 x 29 cm |  |
| Hmotnost | max. 2.57 kg |  |

## 1.6 Fotobrašna, 2 ks.

2 brašny na přenášení fotoaparátu. Brašna pro tělo fotoaparátu, objektivy, blesk a další příslušenství.

Značka/typ: (doplní dodavatel)

| Konfigurace | Specifikace – minimální požadavek zadavatele | Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE) |
| --- | --- | --- |
| Vnitřní rozměry | 27x16x17cm |  |

## 1.7 Stativ na kameru včetně video hlavy

Stativ kompatibilní s kamerou z části 1.1.

Značka/typ: (doplní dodavatel)

| Konfigurace | Specifikace – minimální požadavek zadavatele | Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE) |
| --- | --- | --- |
| Hmotnost | Maximálně do 8 kg |  |
| Max. Nosnost (75mm COG) | 8 kg |  |
| Pracovní výška | 170 cm |  |
| Stativová miska | 75 mm |  |
| Transportní délka | Maximálně do 100 cm |  |
| Video hlava | Fluidní videohlava |  |
| Možnost nastavení | Možnost nastavení protiváhy Možnost nastavení tahu hlavy |  |
| Příslušenství | Transportní pouzdro |  |

## 1.8 Stativ na fotoaparát včetně fotografické hlavy

Stativ na fotoaparát, kompatibilní s fotoaparátem z části 1.2.

Značka/typ: (doplní dodavatel)

| Konfigurace | Specifikace – minimální požadavek zadavatele | Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE) |
| --- | --- | --- |
| Materiál | Hliník |  |
| Max. výška s vytaženým střed. Sloupkem | 170 cm |  |
| Max. výška | 145 cm |  |
| Složený stav | 69 cm |  |
| Přední náklon | -60° / +90° |  |
| Nohy | 3 sekce |  |
| Max. zatížení | 4 kg |  |
| Hmotnost | Maximálně do 3 kg |  |
| Stativová hlava | Kulová nebo třícestná včetně upínací destičky |  |
| Příslušenství | Transportní pouzdro |  |

## 1.9 Baterie do kamery

Dvě náhradní baterie (akumulátor) s kapacitou 6600 mAh kompatibilní s kamerou z části 1.1.
Značka/typ: (doplní dodavatel)

| Konfigurace | Specifikace – minimální požadavek zadavatele | Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE) |
| --- | --- | --- |
| Kapacita | 6600 mAh |  |
| Záruka | 3 roky |  |

## 1.10 Mikrofon do kamery

Jeden mikrofon se superkardioidní směrovou charakteristikou kompatibilní s kamerou z části 1.1. Pro použití přímo na kameře nebo namontovaný na pomocné tyči.
Značka/typ: (doplní dodavatel)

| Konfigurace | Specifikace – minimální požadavek zadavatele | Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE) |
| --- | --- | --- |
| Typ mikrofonu | Kondenzátorový |  |
| Frekvence | 20 Hz - 20 kHz |  |
| Výstupní impedance | 50 Ohm |  |
| Směrová charakteristika | Superkardioida |  |
| Citlivost | -36.0 dB re 1 Volt / Pascal (15.00mV @ 94 dB SPL) + / - 2 dB při 1kHz |  |
| Fantomové napájení | 48 V |  |
| Záruka | 3 roky |  |

## 1.11 Set mikroport

Bezdrátový klopový mikrofon na kameru.

Značka/typ: (doplní dodavatel)

| Konfigurace | Specifikace – minimální požadavek zadavatele | Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE) |
| --- | --- | --- |
| Harmonické zkreslení (THD) | < 0,9 % |  |
| Hmotnost | 160g |  |
| Kmitočtový zdvih š./š | +/- 48 Hz |  |
| Rozměry | 82 x 64 x 24 mm |  |
| Přijímač | Výstupní úroveň zvuku (nesymetrický): +10 dB max |  |
| Vysílač | Vysílací výkon: 30mW, |  |
| Frekvenční rozsah | 25-18000 Hz |  |
| Max. vstupní napětí | 3V |  |
| Doba provozu na baterie | Minimálně 5h |  |
| Mikrofon | Kulová charakteristika |  |
| Příslušenství | Včetně montáže na kameru a kabeláže |  |
| Napájení | Integrovaný akumulátor nebo AA baterie |  |
| Záruka | 3 roky |  |

## 1.12 Reproduktory

Značka/typ: (doplní dodavatel)

| Konfigurace | Specifikace – minimální požadavek zadavatele | Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE) |
| --- | --- | --- |
| Typ soustavy | 2.0; Aktivní (samostatné) |  |
| Celkový výkon sestavy | 50 W |  |
| Frekvence | Od 20 Hz do 20 000 Hz |  |
| Vstupy | 3,5mm jack |  |
| Výstupy | 3,5mm jack |  |
| Rozměry (š x v x h) | 145 mm x 380 mm x 182 mm |  |
| Záruka | 3 roky |  |

## 1.13 DataProjektor

Značka/typ: (doplní dodavatel)

| Konfigurace | Specifikace – minimální požadavek zadavatele | Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE) |
| --- | --- | --- |
| Svítivost | 3000 ANSI lumenů |  |
| Technologie | LCD |  |
| Grafické vstupy | HDMI, VGA (D-SUB) |  |
| Životnost lampy | 3000 hodin |  |
| Nativní rozlišení | 1024 × 768 px |  |
| Projekční vzdálenost | Normal Throw - běžná |  |
| Uchycení | Na strop nebo na stůl |  |
| Záruka | 3 roky |  |

## 1.14 Paměťové médium pro fotoaparáty a kamery, 20 ks.

Značka/typ: (doplní dodavatel)

| Konfigurace | Specifikace – minimální požadavek zadavatele | Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE) |
| --- | --- | --- |
| Typ | SDXC |  |
| Kapacita | 64 GB |  |
| Rychlostí čtení | 90 MB/s |  |
| Rychlost zápisu | 90 MB/s |  |
| Záruka | 2 roky |  |

## 1.15 Nahrávací zařízení, 3 ks.

Na zařízeních lze současně nahrávat nebo přehrávat dvě stopy (stereo).

Značka/typ: (doplní dodavatel)

| Konfigurace | Specifikace – minimální požadavek zadavatele | Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE) |
| --- | --- | --- |
| Funkce | Low-cut filtr, Auto Rec Level, Marker |  |
| Formáty nahrávky | Wav (16/24 bit, frekvence 44.1/44/96 kHz), MP3 (datový tok 48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320kbps, frekvence 44.1kHz) |  |
| A/D a D/A konverze | 24 bit, 128x oversampling |  |
| Zpracování signálu | 32 bit |  |
| Záznam | MP3 nebo WAV fomát |  |
| Paměťové médium | microSD karta (16MB-2GB), micro SDHC karta (4GB-32GB) |  |
| Displej | 127 segmentů, podsvícený |  |
| Zabudované mikrofony | stereo, směrové, kondenzátorové |  |
| Mic/Line vstup | 3,5 mm jack |  |
| Sluchátkový/linkový výstup | 3,5 mm jack |  |
| Zabudovaný reproduktor | 400mW, 8 Ohmů |  |
| USB rozhraní | MiniB USB 2.0 |  |
| Standard Mass Storage | Ano |  |
| Napájení | 1x AA baterie nebo volitelný adaptér (AD-17) |  |
| Životnost baterie | 10 h (MP3) nebo 9 h (Wav) |  |
| Rozměry | 44 x 136 x 31 mm |  |
| Hmotnost | 60g bez baterie |  |
| Záruka | 2 roky |  |

## 1.16 Profesionální externí mikrofon

Profesionální externí mikrofon.

Značka/typ: (doplní dodavatel)

| Konfigurace | Specifikace – minimální požadavek zadavatele | Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE) |
| --- | --- | --- |
| Typ | Kondenzátorový |  |
| Směrová charakteristika | Superkardioida |  |
| Frekvenční rozsah | 40 Hz - 20 kHz. |  |
| Záruka | 2 roky |  |

## 1.17 Tyč k mikrofonu

Značka/typ: (doplní dodavatel)

| Konfigurace | Specifikace – minimální požadavek zadavatele | Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE) |
| --- | --- | --- |
| Typ | teleskopická |  |
| Minimální výška | 840 mm |  |
| Maximální výška | 3000 mm |  |
| Max. hmotnost | 0,85 kg |  |
| Materiál | hliník |  |
| Záruka | 2 roky |  |

## 1.18 Držák na mikrofon

Odpružený držák pro dlouhé puškové mikrofony o průměru 18, 19, 20mm

Značka/typ: (doplní dodavatel)

| Konfigurace | Specifikace – minimální požadavek zadavatele | Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE) |
| --- | --- | --- |
| Kompatibilní s mikrofony | o průměru 18, 19, 20mm |  |
| Konstrukce | Omezující vibrace |  |
| Záruka | 2 roky |  |

## 1.19 Profesionální rekordér, 2 ks

Dva přenosné rekordéry pro profesionální účely.

Značka/typ: (doplní dodavatel)

| Konfigurace | Specifikace – minimální požadavek zadavatele | Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE) |
| --- | --- | --- |
| Konstrukce | Odolná kovová |  |
| Záznam | Stereo záznam do SD nebo SDHC karty |  |
| Příslušenství | 2GB SD karta |  |
| Formáty | MP3 nebo WAV formát |  |
| Vestavěné mikrofony | 4 kondenzátorové |  |
| Mikr. Vstupy | XLR mikr. vstupy s vypínatelným +48V fantomovým napájením |  |
| Limiter | Analogový peak limiter |  |
| Low cut filter | 40 Hz, 80 Hz nebo 120 Hz |  |
| Funkce | Analog Auto Gain Control Overdub funkce pro nahrávání zpěvu AutoRec funkce pro automatické nahrávání spouštěné nastavitelnou úrovní vstupního signálu |  |
| stereo vstup pro externí mikrofon | mini stereo jack |  |
| stereo linkový vstup s regulací | mini stereo jack |  |
| Sluchátkový výstup s regulací | mini stereo jack |  |
| Linkový výstup | mini stereo jack |  |
| Vestavený reproduktor | s vypínáním |  |
| Baterie | Lithium-Ion baterie; běžné AA baterie |  |
| Konektivita | USB 2.0 port Bezdrátové dálkové ovládání Vstup pro síťový napaječ (zvláštní příslušenství) |  |
| Záruka | 2 roky |  |

## 1.20 Diktafon, 10 ks

Značka/typ: (doplní dodavatel)

| Konfigurace | Specifikace – minimální požadavek zadavatele | Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE) |
| --- | --- | --- |
| Záznam | Stereo záznam na micro SD kartu |  |
| Formáty | MP3 nebo WAV formát |  |
| Mikrofon | Vestavěný stereofonní, 1x vstup jack pro mikrofon |  |
| Výstup | 1x Sluchátkový výstup jack |  |
| Další požadavky | připojení k PC pomocí USB kabelu, integrované reproduktory |  |
| Záruka | 2 roky |  |

## 1.21 Profesionální sluchátka, 2 ks

Značka/typ: (doplní dodavatel)

| Konfigurace | Specifikace – minimální požadavek zadavatele | Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE) |
| --- | --- | --- |
| Konstrukce | Uzavřená |  |
| Frekvenční rozsah | 16 Hz až 22 000 Hz |  |
| Impedance | 70 Ω |  |
| Citlivost | 120 dB |  |
| Délka kabelu | 1,5 m |  |
| Hmotnost | 140 g |  |
| Záruka | 2 roky |  |

## 1.22 Interaktivní tabule vč. SW, 2 ks.

Dvě interaktivní tabule Včetně projektoru, reproduktorů, softwaru, instalačního materiálu, kabeláže, kabelových lišt, případného držáku, kompletní instalace a zapojení.

Značka/typ: (doplní dodavatel)

| Konfigurace | Specifikace – minimální požadavek zadavatele | Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE) |
| --- | --- | --- |
| Rozměr | úhlopříčka 89“ |  |
| Technologie | infračervené optické diody |  |
| Ovládání | prstem, perem či zapisovátkem |  |
| Povrch | popisovatelný na sucho |  |
| Příslušenství | včetně software pro tvorbu učiva, projektoru, příslušenství a veškerého instalačního materiálu |  |
| Konektivita | USB 2.0 |  |
| Podpora | OS Windows 7 Pro a výše, Linux, MAC OSX a výše |  |
| Záruka | 3 roky |  |