Příloha č. 1 – popis předmětu plnění

Detekční brány

1x RFID detekční brána

Bezpečnostní detekční brána pro zabezpečení knihovního fondu, technologie RFID.

Včetně instalace, dopravy, nastavení a zaškolení uživatelů.

| Parametr | Specifikace – minimální požadavek zadavatele | Hodnota/popřípadě (ANO/NE) | Uveďte part number výpočetní techniky/popřípadě (ANO/NE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Detekční antény | dvojice antén |  |  |
| Řídící elektronika | externí |  |  |
| Signalizace poplachu | světelně i akusticky |  |  |
| Alarm | externí, např. pro napojení na turnikety |  |  |
| Min. rozměry | výška 1665 mm, šířka 480 mm, tloušťka základny 100 mm |  |  |
| Min. šířka průchodu | 1000 mm |  |  |
| Kompatibilita | CE, EMC, UL, FCC, ISO 15693, ISO 18000-3.1 |  |  |
| Materiál | plexisklo, kov |  |  |
| Napájení | 230 V, spotřeba max. 1,5 Amp při načítaní |  |  |
| Detekce čipů | 13,56 MHz dle standardu 18000-3.1 a 15693. |  |  |
| Bezpečnostní metoda | AFI nebo EAS |  |  |
| Komunikační porty | USB / UTP |  |  |
| Záruka | 3 roky, do dalšího pracovního dne („NBD“) |  |  |

Značka/typ: (doplní dodavatel)

1x EM detekční brána

Bezpečnostní detekční brána pro zabezpečení knihovního fondu, technologie EM.

Včetně instalace, dopravy, nastavení a zaškolení uživatelů.

| Parametr | Specifikace – minimální požadavek zadavatele | Hodnota/popřípadě (ANO/NE) | Uveďte part number výpočetní techniky/popřípadě (ANO/NE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Konfigurace | Plně digitální (DSP) |  |  |
| Signalizace poplachu | světelně i akusticky |  |  |
| Filtrování | SCF |  |  |
| Detekce | 800 – 1200 mm |  |  |
| Rozměry | výška 1812 mm, šířka 460 mm, spodní šířka 748 mm, hloubka 44 mm |  |  |
| Materiál | polyuretan |  |  |
| Váha | Max. 22 kg |  |  |
| Záruka | 3 roky, do dalšího pracovního dne („NBD“) |  |  |

Značka/typ: (doplní dodavatel)

jméno a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka