Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové – Dodávka vakuového manifoldu pro SPE a přenosného zdroje vakua |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu |

Tabulka č. 1 – Technické parametry vybavení

| Název požadovaného vybavení dle soupisu | Pořadové číslo dle soupisu | Zkrácený název katedry |
| --- | --- | --- |
| Vakuový manifold pro SPE | 1 | KFCHFA |
| Popis vybavení |
| Přístroj pro provádění solid phase extrace pomocí vakua s 12-ti pozicemi. |
| Požadavek na záruku a servis |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Zadavatel požaduje pozáruční servis, a to po dobu běžnou pro tento typ přístrojů nejméně pak 5 let. |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| Základní vlastnosti: |
| Kryt s 12 pozicemi pro SPE kolonky s regulačními ventily |  |
| Průhledná skleněná nádoba odolná rozpouštědlům |  |
| Vakuový odvzdušňovací ventil 1/4 " pro ovládání úrovně vakua |  |
| Vakuový průtokoměr |  |
| PP vnitřní stojan na zkumavky, vialky |  |
| Připojení kolonek Luer |  |

Tabulka č. 2 – Technické parametry vybavení

| Název požadovaného vybavení dle soupisu | Pořadové číslo dle soupisu | Zkrácený název katedry |
| --- | --- | --- |
| Přenosný zdroj vakua | 2 | KFCHFA |
| Popis vybavení |
| Přenosný přístroj pro tvorbu vakua. |
| Požadavek na záruku a servis |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Zadavatel požaduje pozáruční servis, a to po dobu běžnou pro tento typ přístrojů nejméně pak 5 let. |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| Základní vlastnosti: |
| Sací výkon | 50 L/min |
| Vakuum plynulá regulace | 0 - -93 kPa/ -700 mmHg |
| Objem pojistné nádoby | 1 L |
| Napájení | 230V/50–60Hz |
| manometr aktuálního podtlaku |  |
| tepelná pojistka proti přehřátí |  |
| madlo pro bezpečné přenášení přístroje |  |
| světelná signalizace chodu |  |