Příloha č. 4 - Technická specifikace

| Studiová HD Kamera Počet kusů: 3 |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | splněno | nesplněno |
| minimálně 16 bit A/D převodník |  |  |
| 3 čipy rozměru ⅔” |  |  |
| podpora norem PAL i NTSC |  |  |
| podpora formátů 1080/50P, 59.94P, 1080/50i, 1080/59.94i, 720/50P, 720/59.94P a přenos těchto formátů do kamerové jednotky po optickém kamerovém kabelu |  |  |
| nastavení rychlosti závěrky v krocích od minimálně 1/60 do 1/1000 pro redukci blikání nesynchronních obrazovek |  |  |
| filtry pro denní a umělé osvětlení, neutrální šedé filtry ND 1/4 - 1/64 |  |  |
| propojení kamery a kamerové jednotky jedním optickým kabelem |  |  |
| minimálně 1 x SDI output BNC (HD-SDI, SD-SDI, přepínatelný) |  |  |
| minimálně 1 x prompter output |  |  |
| minimálně 1 x genlock input (možnost přepínání s prompter output) |  |  |
| minimálně 1 x test output BNC |  |  |
| 1 x konektor pro připojení hledáčku |  |  |
| minimálně 1 x DC output 12 V |  |  |
| minimálně 1 x DC input 12 V |  |  |
| minimálně 2 x Intercom output XLR-5 (female) pro sluchátka, s nezávislou regulací PGM, ENG, PROD |  |  |
| konektor pro připojení objektivu kompatibilního s kamerou |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

| Kamerová jednotka kompatibilní s kamerou Počet kusů: 3 |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | splněno | nesplněno |
| minimálně 1 x smyčkovací prompter input |  |  |
| minimálně 4 x HD-SDI / SD-SDI output, přepínatelný |  |  |
| minimálně 1 x character output (PAL) |  |  |
| minimálně 3 x HD-SDI / SD-SDI return input |  |  |
| 1 x konektor pro připojení Tally / PGM / Intercom |  |  |
| 1 x konektor pro remote control |  |  |
| 1 x konektor pro připojení ovládání kamery a kamerové jednotky |  |  |
| 1 x elektrooptický konektor pro připojení kamer |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

| HD hledáček kompatibilní s kamerou Počet kusů: 3 |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | splněno | nesplněno |
| HD barevný hledáček OLED velikosti v rozmezí 6" až 9" |  |  |
| ovládání jasu a kontrastu, možnost přepnutí do černobílého módu |  |  |
| Tally |  |  |
| možnost přepnutí vstupu mezi záběrem kamery a výstupem z režie |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

| Objektivy kompatibilní s kamerou Počet kusů: 3 |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | splněno | nesplněno |
| 2ks standardní studiový objektiv |  |  |
| 1ks širokoúhlý studiový objektiv |  |  |
| možnost připojení servo ovládacích prvků - zoom, ostření |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

| Studiové stativy s kolečky Počet kusů: 3 |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | splněno | nesplněno |
| fluidní hlava vhodná pro dodané kamery |  |  |
| nosnost nohou minimálně 25 kg |  |  |
| možnost aretace koleček |  |  |
| 2 páky pro ovládání videohlavy |  |  |
| možnost nastavení různých stupňů odporu ve všech osách pohybu |  |  |
| max. výška stativu minimálně 170 cm |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

| Ovládání objektivu kompatibilní s dodanými objektivy Počet kusů: 3 |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | splněno | nesplněno |
| dálkové ovládání zoomu a ostření |  |  |
| ostření na levé ruce, zoom na pravé ruce |  |  |
| možnost přepnutí náhledového monitoru tlačítkem na dálkovém ovládání |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

| Optická kabeláž na propojení kamer a kamerových jednotek Počet kusů: 3 |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | splněno | nesplněno |
| min. délka 23 m |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.