Technická specifikace – Audio/Video technika

Technická specifikace pro následující zařízení:

- Projektory do učeben včetně instalace a kabeláže

- Audio technika do učeben včetně instalace

- Plátna do učeben včetně instalace

- Dotykový řídící systém projekční techniky

- Projektor pro kinosál s příslušenstvím a instalací

Obecné podmínky

- Součástí dodávky jsou konzultace zadavatele formou fyzické přítomnosti zástupce vybraného uchazeče na místě plnění veřejné zakázky.

- Součástí dodávky je doprava do místa plnění.

- Součástí dodávky je instalace a montáž zařízení v objektu FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38, Praha 1 (místnosti P), v objektu Šporkův palác, Hybernská 3, Praha 1, 116 42 (místnosti H), v objektu Celetná 20, Praha 1, 110 00 (místnosti C), v učebnách, které jsou definovány v níže uvedené specifikaci.

- Součástí dodávky jsou i nezbytné kabely specifikované v níže uvedeném přehledu.

Požadovaná technika je rozepsána podle typů techniky a místností, do kterých bude nainstalována.

Technická specifikace: Projektory

- Projektory s vysokým rozlišením (WUXGA) 5ks.

Učebny: P001, P016, P217, H206, H212

Projektory s vysokým nativním rozlišením (WUXGA) pro umístění v přednáškových sálech. Včetně zaměření, instalačního materiálu, držáků projektorů, kvalitní kabeláže 2 x HDMI a 1 x VGA, kabelových lišt, kompletní instalace a zapojení.

| Parametr | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| --- | --- |
| Nativní rozlišení | 1920x1200 (WUXGA) |
| Typ | 3LCD |
| Svítivost (ANSI lumenů) | 5000 |
| Životnost lampy (hodiny) | 5000 |
| Zoom | Optický (manuální) |
| Konektivita | 2 x HDMI, 1 x D-Sub (VGA), LAN (RJ-45) |
| Záruka | 3 roky, do dalšího pracovního dne („NBD“) |

- Hybridní laser a LED projektory 20ks.

Učebny: P024, P025, P111, P209, P303, P306, P308a, P319, P326, P405, P408, C049, C117, C135, C144, C138, C332, C417, C423, C425

Projektory pro umístění v přednáškových sálech s dlouhou životností světelného zdroje. Včetně zaměření, instalačního materiálu, držáků projektorů, kvalitní kabeláže 2 x HDMI a 1 x VGA, kabelových lišt, kompletní instalace a zapojení.

| Parametr | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| --- | --- |
| Nativní rozlišení | 1280x800 (WXGA) |
| Typ | DLP – hybridní laser a LED technologie |
| Svítivost (ANSI lumenů) | 3500 |
| Životnost lampy (hodiny) | 20000 |
| Zoom | Optický (manuální) |
| Konektivita | 2 x HDMI, 1 x D-Sub (VGA), LAN (RJ-45) |
| Záruka | 3 roky, do dalšího pracovního dne („NBD“) |

- Hybridní laser a LED projektor s vysoký světelným výkonem 1ks.

Učebny: H303

Hybridní laser a LED projektor s vysokým světelným výkonem pro umístění v přednáškovém sále. Včetně zaměření, instalačního materiálu, držáků projektorů, kvalitní kabeláže 2 x HDMI a 1 x VGA, kabelových lišt, kompletní instalace a zapojení.

| Parametr | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| --- | --- |
| Nativní rozlišení | 1280x800 (WXGA) |
| Typ | DLP – hybridní laser a LED technologie |
| Svítivost (ANSI lumenů) | 5500 |
| Životnost lampy (hodiny) | 20000 |
| Zoom | Optický (manuální) |
| Konektivita | 2 x HDMI, 1 x D-Sub (VGA), LAN (RJ-45) |
| Záruka | 3 roky, do dalšího pracovního dne („NBD“) |

Technická specifikace: Audio technika do učeben včetně instalace

(reproduktory)

- Aktivní reproduktory 11x.

Učebny: P025, P303, P306, P308a, P408, P409, C135, C144, C417, C423, C425

Aktivní reproduktory pro umístění v přednáškových sálech. Včetně zaměření, instalačního materiálu, držáků reproduktorů, kvalitní kabeláže, kabelových lišt, kompletní instalace a zapojení.

| Parametr | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| --- | --- |
| Typ soustavy | Dvoupásmové reproduktory 2.0 s bassreflexem |
| Typ | Aktivní reproduktory |
| Reproduktory | Basový min 5‘, Výškové min 2ks |
| RMS výkon | 2 x 30W |
| Frekvenční rozsah | 50Hz - 18kHz |
| Harmonické zkreslení zesilovače | Max. 0,3% v pásmu 50Hz - 18kHz |
| Konektivita | 2× RCA (cinch), Bluetooth |
| Rozměry | Max. 160 x 300 x 220 mm |
| Příslušenství | Dálkový ovladač |
| Záruka | 3 roky, do dalšího pracovního dne („NBD“) |

- Pasivní reproduktory 1x.

Učebny: P111

Pasivní reproduktory pro umístění v přednáškovém sále. Včetně zaměření, instalačního materiálu, držáků reproduktorů, kvalitní kabeláže, kabelových lišt, kompletní instalace a zapojení.

| Parametr | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| --- | --- |
| Typ soustavy | Dvoupásmové reproduktory 2.0 s bassreflexem |
| Typ | Pasivní reproduktory |
| RMS výkon | 2 x 70W |
| Frekvenční rozsah | 38Hz - 35kHz |
| Citlivost | 89 db (při 2,8V / 1m) |
| Rozměry | Max. 160 x 235 x 200 mm |
| Záruka | 3 roky, do dalšího pracovního dne („NBD“) |

- Pasivní reproduktory 9x.

Učebny: P116, P129, P209, P326, C049, C117, C332, H212, H303

Pasivní reproduktory pro umístění v přednáškových sálech. Včetně zaměření, instalačního materiálu, držáků reproduktorů, kvalitní kabeláže, kabelových lišt, kompletní instalace a zapojení.

| Parametr | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| --- | --- |
| Typ soustavy | Dvoupásmové reproduktory 2.0 s bassreflexem |
| Typ | Pasivní reproduktory |
| RMS výkon | 2 x 65W |
| Citlivost | 89 db (při 2,8V / 1m) |
| Frekvenční rozsah | 35Hz - 40kHz |
| Rozměry | Max. 170 x 265 x 235 mm |
| Záruka | 3 roky, do dalšího pracovního dne („NBD“) |

- Pasivní reproduktory 2x.

Učebny: P217, C138

Pasivní reproduktory pro umístění v přednáškových sálech. Včetně zaměření, instalačního materiálu, držáků reproduktorů, kvalitní kabeláže, kabelových lišt, kompletní instalace a zapojení.

| Parametr | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| --- | --- |
| Typ soustavy | Dvoupásmové reproduktory 2.0 s bassreflexem |
| Typ | Pasivní reproduktory |
| RMS výkon | 2 x 100W |
| Frekvenční rozsah | 30Hz - 50kHz |
| Citlivost | 91 dB |
| Rozměry | Max. 205 x 350 x 280 mm |
| Záruka | 3 roky, do dalšího pracovního dne („NBD“) |

- Pasivní reproduktory 1x.

Učebny: H206

Pasivní reproduktory pro umístění v přednáškovém sále. Včetně zaměření, instalačního materiálu, držáků reproduktorů, kvalitní kabeláže, kabelových lišt, kompletní instalace a zapojení.

| Parametr | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| --- | --- |
| Typ soustavy | Dvoupásmové reproduktory 2.0 s bassreflexem |
| Typ | Pasivní reproduktory |
| RMS výkon | 2 x 120W |
| Frekvenční rozsah | 30Hz - 50kHz |
| Citlivost | 91 dB |
| Rozměry | Max. 190 x 265 x 335 mm |
| Záruka | 3 roky, do dalšího pracovního dne („NBD“) |

- Pasivní reproduktory 1x.

Učebny: P016

Profesionální reproduktory pro poslech hlasu, zvukových projevů a úpravu audio nahrávek ve vysoké kvalitě. Včetně zaměření, instalačního materiálu, držáků reproduktorů, kvalitní kabeláže, kabelových lišt, kompletní instalace a zapojení.

| Parametr | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| --- | --- |
| Typ soustavy | Liniový PA systém |
| Typ | Pasivní reproduktory |
| RMS výkon nominální | 2 x 400W |
| RMS výkon špičkový | 2 x 1600 W |
| Frekvenční rozsah | 65Hz - 20kHz |
| Citlivost | 94 dB |
| Konektivita | 2x Neutrik NL4 Speakon, 8-pin Phoenix |
| Rozměry | Max 130 x 990 x 120 mm |
| Záruka | 3 roky, do dalšího pracovního dne („NBD“) |

Technická specifikace: Audio technika do učeben včetně instalace

(zesilovače)

- Zesilovač 1x.

Učebny: P111

Kvalitní stereo zesilovač pro umístění v přednáškovém sále. Včetně instalačního materiálu, kvalitní kabeláže, kabelových lišt, kompletní instalace a zapojení.

| Parametr | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| --- | --- |
| Typ | HiFi zesilovač stereo |
| Výkon | 2 x 70W |
| Frekvenční rozsah | 20Hz – 20kHz |
| Analogové vstupy audia | 5 x |
| Analogové výstupy audia | 2 x |
| Příslušenství | Dálkové ovládání |
| Záruka | 3 roky, do dalšího pracovního dne („NBD“) |

- Zesilovač 9x.

Učebny: P116, P129, P209, P326, C049, C117, C332, H212, H303

Kvalitní stereo zesilovač pro umístění v přednáškovém sále. Včetně instalačního materiálu, kvalitní kabeláže, kabelových lišt, kompletní instalace a zapojení.

| Parametr | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| --- | --- |
| Typ | HiFi zesilovač stereo |
| Výkon | 2 x 50W |
| Frekvenční rozsah | 20Hz – 20kHz |
| Analogové vstupy audia | 5 x |
| Analogové výstupy audia | 2 x |
| Příslušenství | Dálkové ovládání |
| Záruka | 3 roky, do dalšího pracovního dne („NBD“) |

- Zesilovač 2x.

Učebny: P217, C138

Kvalitní stereo zesilovač pro umístění v přednáškovém sále. Včetně instalačního materiálu, kvalitní kabeláže, kabelových lišt, kompletní instalace a zapojení.

| Parametr | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| --- | --- |
| Typ | HiFi zesilovač stereo |
| Výkon | 2 x 85W |
| Frekvenční rozsah | 20Hz – 20kHz |
| Analogové vstupy audia | 5 x |
| Analogové výstupy audia | 2 x |
| Příslušenství | Dálkové ovládání |
| Záruka | 3 roky, do dalšího pracovního dne („NBD“) |

- Zesilovač 1x.

Učebny: H206

Kvalitní stereo zesilovač pro umístění v přednáškovém sále. Včetně instalačního materiálu, kvalitní kabeláže, kabelových lišt, kompletní instalace a zapojení.

| Parametr | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| --- | --- |
| Typ | HiFi zesilovač stereo |
| Výkon | 2 x 120W |
| Frekvenční rozsah | 10Hz – 100kHz |
| Analogové vstupy audia | 5 x |
| Analogové výstupy audia | 2 x |
| Příslušenství | Dálkové ovládání |
| Záruka | 3 roky, do dalšího pracovního dne („NBD“) |

- Zesilovač 1x.

Učebny: P016

Profesionální stereo zesilovač pro poslech hlasu, zvukových projevů a úpravu audio nahrávek ve vysoké kvalitě. Včetně instalačního materiálu, kvalitní kabeláže, kabelových lišt, kompletní instalace a zapojení.

| Parametr | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| --- | --- |
| Typ | Profesionální digitální zesilovač (DSP) se 2 kanály |
| Výkon | 2 x 390W/8 Ohm |
| Frekvenční rozsah | 20Hz – 20 kHz |
| Analogové vstupy audia | 2 x |
| Analogové výstupy audia | 2 x |
| Záruka | 3 roky, do dalšího pracovního dne („NBD“) |

Technická specifikace: Projekční plátna

- Elektricky stahované projekční plátno 11x.

Učebny: P025, P026, P303, P306, P308a, P408, P409, C117, C135, C144, C423

Kvalitní elektricky stahované projekční plátno pro umístění v přednáškových sálech. Včetně instalačního materiálu, dálkového ovladače, držáků, kvalitní kabeláže, kabelových lišt, kompletní instalace a zapojení.

| Parametr | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| --- | --- |
| Typ | Elektricky stahované projekční plátno |
| Povrch | Bílý matný (ohraničení černým rámečkem) |
| Montáž | Stropní a nástěnná |
| Rozměr | 203 x 127 cm (16:10) |
| Příslušenství | Dálkové ovládání |
| Záruka | 3 roky, do dalšího pracovního dne („NBD“) |

- Elektricky stahované projekční plátno 4x.

Učebny: P016, P111, P217, C138 (bez ovladače)

Kvalitní elektricky stahované projekční plátno pro umístění v přednáškových sálech. Včetně instalačního materiálu, dálkového ovladače, držáků, kvalitní kabeláže, kabelových lišt, kompletní instalace a zapojení.

| Parametr | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| --- | --- |
| Typ | Elektricky stahované projekční plátno |
| Povrch | Bílý matný (ohraničení černým rámečkem) |
| Montáž | Stropní a nástěnná |
| Rozměr | 236 x 147 cm (16:10) |
| Příslušenství | Dálkové ovládání |
| Záruka | 3 roky, do dalšího pracovního dne („NBD“) |

- Elektricky stahované projekční plátno 4x.

Učebny: P209, P319, P326, C049

Kvalitní elektricky stahované projekční plátno pro umístění v přednáškových sálech. Včetně instalačního materiálu, ovladače na zdi, držáků, kvalitní kabeláže, kabelových lišt, kompletní instalace a zapojení.

| Parametr | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| --- | --- |
| Typ | Elektricky stahované projekční plátno |
| Povrch | Bílý matný (ohraničení černým rámečkem) |
| Montáž | Stropní a nástěnná |
| Rozměr | 236 x 147 cm (16:10) |
| Příslušenství | Ovládání na zdi |
| Záruka | 3 roky, do dalšího pracovního dne („NBD“) |

- Elektricky stahované projekční plátno 2x.

Učebny: P116, H206 (bez DO)

Kvalitní elektricky stahované projekční plátno pro umístění v přednáškových sálech. Včetně instalačního materiálu, dálkového ovladače, držáků, kvalitní kabeláže, kabelových lišt, kompletní instalace a zapojení.

| Parametr | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| --- | --- |
| Typ | Elektricky stahované projekční plátno |
| Povrch | Bílý matný (ohraničení černým rámečkem) |
| Montáž | Stropní a nástěnná |
| Rozměr | 236 x 147 cm (16:10) |
| Příslušenství | Dálkové ovládání |
| Záruka | 3 roky, do dalšího pracovního dne („NBD“) |

Technická specifikace:  Dotykový řídící systém projekční techniky

- Řídící systém pro ovládání techniky v učebně 2x.

Učebny: P138, H206

Řídící systém pro ovládání techniky v přednáškových sálech. Včetně instalačního materiálu, naprogramování, držáků, kvalitní kabeláže, kabelových lišt, kompletní instalace a zapojení.

| Parametr | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| --- | --- |
| Typ | Řídící systém včetně dotykového LCD panelu |
| Ovládání | Dotykový LCD panel na stůl 5“ |
| Zabezpečení | Zámek Kensington |
| Záruka | 3 roky, do dalšího pracovního dne („NBD“) |

Technická specifikace:  Projektor pro kinosál s příslušenstvím a instalací

Učebna: P428-429

- Projektor včetně objektivu

Projektor s laserovou technologií světelného zdroje, s vysokým světelným výkonem pro umístění v přednáškovém sále. Včetně zaměření, instalačního materiálu, držáků projektorů, kvalitní kabeláže 1 x HDMI a 1 x VGA, kabelových lišt, kompletní instalace a zapojení.

| Parametr | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| --- | --- |
| Nativní rozlišení | 1920x1200 (WXGA) |
| Typ | 3LCD – Laserová technologie |
| Svítivost (ANSI lumenů) | 6500 |
| Životnost lampy (hodiny) | 20000 |
| Kontrast | 3 000 000:1 |
| Podporované režimy RGB | fH: 15 kHz–91 kHz, fV: 24 Hz–100 Hz, dot clock: až 162 MHz |
| Podporované režimy Video | fH: 15.73 kHz, fV: 59.94 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [PAL/PAL-N/SECAM] |
| Podporovaná velikost plátna | 1.02–10.16 m (40–400‘), poměr stran 16:10 |
| Optical axis shift | Vertikálně: ±67 %, Horizontálně: ±35 % |
| Zabudované repro | 10 W |
| Maximální hlučnost | 32 db v běžném režimu. |
| Zoom | Motorizovaný zoom objektiv pro projekční vzdálenost 12m pro šíři obrazu 2,5 - 3m. |
| Konektivita | 2 x HDMI, 1 x D-Sub (VGA), BNC, LAN (RJ-45) |
| Záruka | 3 roky, do dalšího pracovního dne („NBD“) |