Technická specifikace – Servery

Technická specifikace pro následující zařízení:

- 1 ks Server pro Český národní korpus

- 1 ks Server pro lingvistické výukové aplikace

Obecné podmínky

- Součástí veškerého nabízeného plnění budou i všechny potřebné licence (HW, SW), které budou již zahrnuty v nabídkové ceně.

- Součástí dodávky jsou rovněž konzultace zadavatele formou fyzické přítomnosti zástupce vybraného uchazeče na místě plnění veřejné zakázky.

- Součástí dodávky je doprava do místa plnění.

- Součástí dodávky je instalace a montáž zařízení v objektu FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38, Praha 1.

- Veškerý dodaný HW musí být nový, nepoužitý a určený výrobcem pro český trh a Zadavatele, a musí být bez jakýchkoli právních vad.

Technická specifikace: Server pro Český národní korpus

Základní popis

Rack server ve formátu max. 3U s připojeným rack diskovým polem o formátu max. 2U.

Tabulka parametrů serveru

| Server |
| --- |
| Parametr serveru | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | rack server o max. velikosti 3U, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty, požadujeme dodání serveru s rackmount příslušenstvím s pohyblivým ramenem pro zachycení kabeláže |
| CPU | čtyřsocketový systém osazený čtyřmi min. 28-cores CPU s minimálním výkonem podle benchmarku SPEC CPU 2006 (benchmark spuštěný pro systém osazený čtyřmi CPU), výsledky benchmarku musí být pro nabízený systém uvedeny na portále www.spec.org: CINT2006 base – 78,7 bodů CFP2006 base – 140 bodů CINT2006RATE base – 4750 bodů CFP2006RATE base – 3280 bodů |
| RAM | DDR4 s podporou RDIMMM, LR-RIMM i NVDIMM požadujeme použití RDIMMs 2667MTs a server tuto rychlost podporuje bez degradace rychlosti požadujeme server s minimálně 48 DIMM sloty 1TB RAM musí být možné rozšířit min na 6TB, kapacitu požadujeme v 32GB modulech požadujeme podporu memory sparing a mirroring |
| Diskový subsystém | server musí podporovat minimálně 24x 2,5 palcových hot-plug disků z nichž 12 musí být typu NVMe server musí akceptovat točící disky SAS, Near Line SAS, SATA i SSD zároveň požadujeme server s hot-plug disky 2x 120GB SSD 2,5“, min. 1 DWPD, 219 TBW, 3x 3,2TB NVMe 2,5“ min. 2 mil. hodin MTBF, 5 DWPD za 5 let, 3 300 MB/s sekvenční čtení, 2 950 MB/s sekvenční zápis, 800 000 IOPS náhodné čtení, 160 000 IOPS náhodný zápis, 2x 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps |
| Diskový řadič | diskový řadič s minimálními vlastnostmi: typu SAS, PCI Express 3.0 kompatibilní, dvoukanálový (2 konektory) podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 podpora 12Gbps technologie rozhraní disků (6Gbps se nepovoluje, pouze jako zpětná kompatibilita), 12Gbps na port podpora Non-RAID (Pass-through) podpora Online Capacity Expansion (OCE) podpora Online RAID Level Migration (RLM) podpora Auto resume po ztrátě napájení podpora 4K native sector velikosti podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs podpora NVRAM “Wipe” podpora End Device Frame Buffering (EDFB) podpora SED disků a SSD disků Load balancing podpora až 64 logických disků a 64TB LUN podpora DDF compliant Configuration on Disk (COD) podpora S.M.A.R.T. podpora globálního i dedikovaného hot-spare minimálně 8GB cache typu NV (cache to flash) |
| Flash/USB Drive | přítomnost interního USB rozhraní s podporou zavádění hypervisoru a failoveru možnost osadit duální zrcadlené SD karty nebo karta s dvěma zrcadlenými M2 SSD s podporou zavádění hypervisoru a failoveru (navíc oproti internímu USB), zrcadlení musí být hardwarového typu, softwarové zrcadlení se nepřipouští |
| Optická mechanika | nepožadujeme |
| Síťové rozhraní | základní 4x 10GbE SFP+ nepřipouští se slotové LAN karty; požadujeme možnost výměny těchto 4 portu bez vlivu na sloty serveru za: 2 x 10GbE SFP+ + 2 x 1GbE 4 x 1GbE 2x 10GbE 10GBASE-T (RJ-45)+ 2x 1GbE 4 x 10GbE 10GBASE-T (RJ-45) 2 x 25GbE SFP28 |
| Interface | sériový port min. 5x USB, min. 3 z nich typu USB 3.0 LCD display indikující základní informace o systému (min. IP adresa, model, chybové stavy) s možností nastavit IP adresu a jiné základní údaje serveru |
| Sloty | min. 13 slotů, z nichž min. 10x x16 všechny sloty požadujeme neosazené vyjma slotu pro řadič disků a rozšiřujících slotových karet definované níže |
| Slotové karty | nepožadujeme |
| TPM čip | TPM 2.0 |
| Napájení | redundantní síťové napájecí zdroje min. 1600W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu (Power Budgeting) a možností vyměnit zdroje za model s vyšším výkonem min. 2300W, včetně 2 m napájecích kabelů. |
| Kompatibilita (podporované OS) | VMware 6.5 (požadujeme uvedení serveru na seznamu certifikovaných serverů na www.vmware.com) Citrix® XenServer® Microsoft Windows Server® 2016 with Hyper-V Red Hat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server |
| Management a vzdálená správa | vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému management serveru nezávislý na operačním systému možnost stažení aktualizací lokálně i z internetu (FTP, nebo HTTP) IPMI 2.0 vestavěná diagnostika komponent možnost uložení instalačního ISO obrazu OS na interní média managementu web GUI management vestavěný v managementu možnost přesměrování sériové linky managementu po LAN lokální a vzdálené CLI/SSH podpora IPv6 možnost lokální a vzdálené konfigurace managementu a HW komponent podpora alertů emailem zabezpečená komunikace SSH/HTTPS podpora SNMP remote KVM konzole,média a podpora fileshare mount. záznam a přehrání záznamu situace posledního crash-screen operačního systému integrace s Directory Services (AD, LDAP) nezávislý management musí disponovat dedikovaným ethernet portem, který není součástí požadovaných ethernet portů s možností failover konfigurace na jeden z portů na základní desce (LOM), management LAN rozhraní musí podporovat VLAN. management nástroje musí umět poskytovat diagnostiku serveru bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích, tzn. i bezdiskový server poskytuje diagnostiku serveru; nepřipouští se diagnostika spouštěná z optické mechaniky nebo jiného externího zařízení (např. USB flash disk, SD karta, atd.) integrované zálohování konfigurace a firmware HW zařízení serveru s ukládáním na dedikovanou SD kartu min. 16GB pro jednoduchou manipulaci s automatickou rekonfigurací zařízení v případě jejich výměny vč. základové desky server musí být plně kompatibilní a plně integrován do současného management nástroje zadavatele certifikace pro provoz serveru v přizpůsobeném datovém centru bez klimatizační jednotky až do 45 stupňů Celsia management musí umožňovat „server bare metal“ OS deployment založený na šablonách (předdefinovaných konfiguracích), je-li tato vlastnost licencována, požadujeme plnou licenci v ceně serveru |
| Implementační práce | nepožadujeme |
| Operační systém | nepožadujeme |
| Podpora a servis, doprava | podpora na 5 let s reakční dobou do příštího pracovního dne, oprava v místě instalace, servis je poskytován výrobcem či jím autorizovaným subjektem, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách výrobce, doprava do místa v ČR specifikovaného zadavatelem v ceně, veškeré deklarované funkce a technické parametry nabízeného zboží musí být dostupné nejpozději dnem podání nabídky, nabízené zboží musí být nové, nepoužité, určené pro český trh a dostupné k prodeji nejpozději dnem podání nabídky, nabízené zboží musí být pokryto oficiální podporou výrobce zařízení v ČR, navíc požadujeme při řízení supportního zásahu: telefonní vzdálený přístup kvalifikovaného technika management řízení eskalací prostřednictvím jednotného místa s vlastním definováním závažnosti dedikovaný manager řídící supportní zásah komunikující v češtině, dedikovaná technická podpora |

Tabulka parametrů připojeného diskového pole

| Diskové pole |
| --- |
| Parametr | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | diskové pole o max. velikosti 2U, pro přístup ke všem komponentám není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty, požadujeme dodání s rackmount příslušenstvím pro montáž do standardního racku |
| Typ diskového pole | diskové pole se SAS 12Gbps připojením |
| Typ připojení | připojením prostřednictvím řadiče s min. 2GB cache, řadič kompatibilní a certifikovaný s poptávaným serverem, řadič musí být součástí nabídky včetně dvou datových kabelů min. 0,5m dlouhých |
| Front-end konektivita | 12Gbps SAS |
| Back-end konektivita | 12Gbps SAS |
| Počet disků | základní jednotka umožňuje osazení min. 12 disky 3,5”, rozšiřitelnost až na celkem 4 enclosures na port, celkově 8 enclosures na řadič |
| Osazené disky | 12x 8TB 7200rpm NLSAS 3,5“ |
| RAID podpora | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 a podpora globálních hot-spares |
| Vlastnosti | podpora SED disků a Secure Erase redundantní data path s I/O load balancingem možnost mixovat 2,5“ a 3,5“ disky za řadičem podpora SAS/NL SAS/SED HDD a SAS SSD disků 80PLUS(R) Silver Certified napájecí zdroje včetně dvou napájecích kabelů |
| Kompatibilita | pole musí být plně kompatibilní a plně integrován do současného management nástroje zadavatele |
| Napájecí zdroje | min. 2 zdroje v redundanci |
| Implementační práce | nepožadujeme |
| Podpora a servis, doprava | podpora na 5 let s reakční dobou do příštího pracovního dne, oprava v místě instalace, servis je poskytován výrobcem či jím autorizovaným subjektem, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách výrobce, doprava do místa v ČR specifikovaného zadavatelem v ceně, veškeré deklarované funkce a technické parametry nabízeného zboží musí být dostupné nejpozději dnem podání nabídky, nabízené zboží musí být nové, nepoužité, určené pro český trh a dostupné k prodeji nejpozději dnem podání nabídky, nabízené zboží musí být pokryto oficiální podporou výrobce zařízení v ČR, navíc požadujeme při řízení supportního zásahu: telefonní vzdálený přístup kvalifikovaného technika management řízení eskalací prostřednictvím jednotného místa s vlastním definováním závažnosti dedikovaný manager řídící supportní zásah komunikující v češtině, dedikovaná technická podpora |

Technická specifikace: Server pro lingvistické výukové aplikace

Základní popis

Rack server ve formátu max. 2U.

Tabulka parametrů serveru

| Server |
| --- |
| Parametr serveru | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | rack server o max. velikosti 2U, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty, požadujeme dodání serveru s rackmount příslušenstvím s pohyblivým ramenem pro zachycení kabeláže |
| CPU | čtyřsocketový systém osazený čtyřmi min. 10-cores CPU s minimálním výkonem podle benchmarku SPEC CPU 2006 (benchmark spuštěný pro systém osazený čtyřmi CPU), výsledky benchmarku musí být pro nabízený systém uvedeny na portále www.spec.org: CINT2006 base – 37,1 bodů CFP2006 base – 76,5 bodů CINT2006RATE base – 1270 bodů CFP2006RATE base – 1110 bodů |
| RAM | DDR4 s podporou RDIMMM, LR-RIMM požadujeme použití RDIMMs 2400MTs a server tuto rychlost podporuje bez degradace rychlosti požadujeme server s minimálně 48 DIMM sloty 128GB RAM musí být možné rozšířit min na 3TB, kapacitu požadujeme v 16GB modulech požadujeme podporu memory sparing a mirroring |
| Diskový subsystém | server musí podporovat minimálně 16x 2,5 palcových hot-plug disků server musí akceptovat točící disky SAS, Near Line SAS, SATA i SSD zároveň požadujeme server s hot-plug disky 5x 960GB SSD 2,5“, min. 2 mil. hodin MTBF, 5,25 PBW, 500 MB/s sekvenční čtení, 490 MB/s sekvenční zápis, 72 000 IOPS náhodné čtení, 65 000 IOPS náhodný zápis |
| Diskový řadič | diskový řadič s minimálními vlastnostmi: typu SAS, PCI Express 3.0 kompatibilní, dvoukanálový (2 konektory) podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 podpora 12Gbps technologie rozhraní disků (6Gbps se nepovoluje, pouze jako zpětná kompatibilita), 12Gbps na port podpora Non-RAID (Pass-through) podpora Online Capacity Expansion (OCE) podpora Online RAID Level Migration (RLM) podpora Auto resume po ztrátě napájení podpora 4K native sector velikosti podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs podpora NVRAM “Wipe” podpora End Device Frame Buffering (EDFB) podpora SED disků a SSD disků Load balancing podpora až 64 logických disků a 64TB LUN podpora DDF compliant Configuration on Disk (COD) podpora S.M.A.R.T. podpora globálního i dedikovaného hot-spare minimálně 1GB cache typu NV (cache to flash) |
| Flash/USB Drive | přítomnost interního USB rozhraní s podporou zavádění hypervisoru a failoveru přítomné duální zrcadlené SD karty nebo karta s dvěma zrcadlenými M2 SSD s podporou zavádění hypervisoru a failoveru (navíc oproti internímu USB), zrcadlení musí být hardwarového typu, softwarové zrcadlení se nepřipouští, osazeno min. kapacitou 2x 32GB |
| Optická mechanika | DVD+-RW |
| Síťové rozhraní | základní 4 x 1GbE, nepřipouští se slotové LAN karty; požadujeme možnost výměny těchto 4 portu bez vlivu na sloty serveru za: 2 x 10GbE SFP+ + 2 x 1GbE 2x 10GbE typu 10GBASE-T (RJ-45)+ 2x 1GbE |
| Interface | sériový port min. 5x USB, min. 3 z nich typu USB 3.0 LCD display indikující základní informace o systému (min. IP adresa, model, chybové stavy, atd.) s možností nastavit IP adresu a jiné základní údaje serveru |
| Sloty | min. 7 slotů, z nichž min. 10x x16 všechny sloty požadujeme neosazené vyjma slotu pro řadič disků a rozšiřujících slotových karet definované níže |
| Slotové karty | nepožadujeme |
| TPM čip | TPM 1.2 |
| Napájení | redundantní síťové napájecí zdroje min. 750W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu (Power Budgeting) a možností vyměnit zdroje za model s vyšším výkonem min. 1500W, včetně 2 m napájecích kabelů |
| Kompatibilita (podporované OS) | VMware 6.5 (požadujeme uvedení serveru na seznamu certifikovaných serverů na www.vmware.com) Citrix® XenServer® Microsoft Windows Server® 2016 with Hyper-V Red Hat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server |
| Management a vzdálená správa | vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému management serveru nezávislý na operačním systému možnost stažení aktualizací lokálně i z internetu (FTP, nebo HTTP) IPMI 2.0 vestavěná diagnostika komponent možnost uložení instalačního ISO obrazu OS na interní média managementu web GUI management vestavěný v managementu možnost přesměrování sériové linky managementu po LAN lokální a vzdálené CLI/SSH podpora IPv6 možnost lokální a vzdálené konfigurace managementu a HW komponent podpora alertů emailem zabezpečená komunikace SSH/HTTPS podpora SNMP remote KVM konzole,média a podpora fileshare mount. záznam a přehrání záznamu situace posledního crash-screen operačního systému integrace s Directory Services (AD, LDAP) nezávislý management musí disponovat dedikovaným ethernet portem, který není součástí požadovaných ethernet portů s možností failover konfigurace na jeden z portů na základní desce (LOM), management LAN rozhraní musí podporovat VLAN. management nástroje musí umět poskytovat diagnostiku serveru bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích, tzn. i bezdiskový server poskytuje diagnostiku serveru; nepřipouští se diagnostika spouštěná z optické mechaniky nebo jiného externího zařízení (např. USB flash disk, SD karta, atd.) integrované zálohování konfigurace a firmware HW zařízení serveru s ukládáním na dedikovanou SD kartu min. 8GB pro jednoduchou manipulaci s automatickou rekonfigurací zařízení v případě jejich výměny vč. základové desky server musí být plně kompatibilní a plně integrován do současného management nástroje zadavatele certifikace pro provoz serveru v přizpůsobeném datovém centru bez klimatizační jednotky až do 45 stupňů Celsia management musí umožňovat „server bare metal“ OS deployment založený na šablonách (předdefinovaných konfiguracích), je-li tato vlastnost licencována, požadujeme plnou licenci v ceně serveru |
| Implementační práce | nepožadujeme |
| Operační systém | nepožadujeme |
| Podpora a servis, doprava | podpora na 5 let s reakční dobou do příštího pracovního dne, oprava v místě instalace, servis je poskytován výrobcem či jím autorizovaným subjektem, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách výrobce, doprava do místa v ČR specifikovaného zadavatelem v ceně, veškeré deklarované funkce a technické parametry nabízeného zboží musí být dostupné nejpozději dnem podání nabídky, nabízené zboží musí být nové, nepoužité, určené pro český trh a dostupné k prodeji nejpozději dnem podání nabídky, nabízené zboží musí být pokryto oficiální podporou výrobce zařízení v ČR |