TECHNICKÁ ZPRÁVA – objekt Ke Karlovu 4

V rámci prostředků z OP VVV mohou být hrazeny pouze úpravy studoven a laboratoří využívaných pro výuku. Z tohoto důvodu jsou uváděny úpravy pouze místností bez dalších návazností.
Zdivo spodní části stavby je smíšené. Vlivem neexistence izolace proti vlhkosti jsou v suterénních prostorech stěny vlhké cca do výšky 150 cm. Omítka, včetně keramických obkladů v laboratořích jsou nesoudržné s podkladem a odlepují se. Neustále lokální opravy omítek a obkladů nejsou řešení. Odvlhčení suterénu pomocí drenáží je velice nákladné a nelze s realizací uvažovat.
Vzhledem ke stáří budovy i technických rozvodů, je mnoho míst opraveno v rámci častých havárií. Výměna trubních rozvodů bude navazovat v některých případech na již v minulosti vyměněné potrubí.
Popis stavebních úprav:

podzemní podlaží – suterén
Místnost č. 005, č. 006 a šatna
Stávající keramický obklad a vlhké omítky budou sejmuty do výše cca 50 cm nad vlhká místa. Jedná se o obvodové i vnitřní. V těchto místech budou zřízeny SDK předstěny z vlhku odolávajícího sádrokartonu (např. Glasroc H), s větranou mezerou, dle typových detailů výrobců SDK desek. Stěny za laboratorními stoly a dřezu budou obloženy keramickým obkladem.
Elektroinstalace. Ve stávajících trasách budou provedeny nové kabelové rozvody, výměna stávající zářivková osvětlovací tělesa a zářivková tělesa s předřadníkem, osazeny nové zásuvky.
Trubní rozvody. Budou vyměněny pozinkové rozvody vody za rozvody z plastu Kanalizace bude pročištěna a v případě potřeby bude potrubí vyměněno. Rozvody budou měněny od zařizovacích předmětů v místnosti po první odbočku.
Po dokončení budou šatny a laboratoře vymalovány.
Nadzemní podlaží:
Místnost č. 107 posluchárna
Elektroinstalace. Ve stávajících trasách budou provedeny nové kabelové rozvody a vyměněny stávající reflektory za nové modernější účinné reflektory, osazeny nové zásuvky.
Trubní rozvody v kumbále, Budou vyměněny pozinkové rozvody vody za rozvody v plastu.
Podlahová krytina. Stávající poškozené PVC bude odstraněno, pod PVC jsou kvalitní původní parkety. Parkety budou obroušeny, vyklínovány a nalakovány.
Po dokončení prací bude posluchárna vymalována,
Nadzemní podlaží
Místnost č. 206 praktikárna
Elektroinstalace. Ve stávajících trasách budou provedeny nové kabelové rozvody, vyměněna stávající zářivková osvětlovací tělesa s předřadníkem, osazeny nové zásuvky.
Příčky. Budou vybourány příčky vestavěné při úpravě v roce 1987. Vybouráním části příčky mezi místnostmi do m. č. 206 a m. č. 228 vznikl prostor pro skládek m.č. 229. Skládek částečně zasahoval do místnosti č. 206 a částečně do místnosti č. 228. Bzlz zde vyzděny příčky a osazeny dveře. Současný návrh odstraňuje příčky z roku 1987 a vrací půdorysné řešení do původního stavu. Stávající opravovaný keramický obklad u umyvadla bude odstraněn a nahrazen novým.
Podlahová krytina. Stávající poškozené PVC bude odstraněno, podklad vystěrkován a nahrazen novým.
Po dokončení prací bude praktikárna vymalována.
Nadzemní podlaží
Místnost č. 352 počítačová učebna
Elektroinstalace. Budou vyměněna stávající zářivková osvětlovací tělesa za zářivková osvětlovací tělesa s předřadníkem, osazeny nové zásuvky.
Oprava omítky ostění a obložení parapetu okna
Po dokončení bude počítačová učebna vymalována
Místnost č. 337 praktikárna
Elektroinstalace. Budou vyměněna stávající zářivková osvětlovací tělesa za zářivková osvětlovací tělesa s předřadníkem, osazeny nové zásuvky.
Po dokončení prací bude praktikárna vymalována.
Místnost č. 338 praktikárna
Elektroinstalace. Budou vyměněna stávající zářivková osvětlovací tělesa za zářivková osvětlovací tělesa s předřadníkem, osazeny nové zásuvky.
Trubní rozvody v praktikárně. Budou vyměněny pozinkované rozvody vody za rozvody z plast. Po výměně rozvodů vody bude proveden nový keramický obklad.
Podlahová krytina. Stávající poškozené PVC bude odstraněno, podklad vystěrkován a položena nová krytina z PVC.
Po dokončení prací bude praktikárna vymalována.