TECHNICKÁ ZPRÁVA – objekt Ruská 87

Stavební úpravy 3. nadzemní podlaží místnost č. 322

Vybavení laboratoře nábytkem a přístrojovou technikou bude odpojeno od zdrojů a přeneseno do skladu. Digestoř bude zlikvidována.
Laboratoř musí být obložena novým keramickým obkladem, stávající obklad není soudržný s podkladem.
Laboratoř bude vybavena stávajícím nábytkem, instalovány nové přístroje a nová digestoř bude napojena na stávající rozvod VZT.

Stavební úpravy 4. nadzemní podlaží místnost č. 419
Laboratorní stoly budou odpojeny a digestoře budou demontovány. Rozvody vody a kanalizace budou dle možnosti zasekány do stěn a provedeny rozvody k novým laboratorním stolům. Kabely elektroinstalace budou částečně pod omítkou a částečně v lištách. Stropní svítidla budou vyměněna za zářivky s předřadníkem. Rozvod plynu bude demontován a zaslepen. Bude provedena tlaková zkouška plynu, která dokáže bezpečné zavření rozvodů. Keramické obklady budu odstraněny a nahrazeny novými. Vybourají se betonové parapety. Kanálky v podlaze budou natřeny, zakrytí plechem bude vyrovnáno, nalakováno. Podlaha bude částečně vyspravena a nalepeno zátěžové PVC. Všechny stěny laboratoře budou opatřeny novou štukovou omítkou, laboratoř bude vymalována. Betonové parapety budou nahrazeny novými, dřevěnými s povrchovou úpravou lamino.

Stavební úpravy 6. nadzemní podlaží místnost č. 668 a 649
MÍSTNOST 668 – UMÝVÁRNA SKLA
V umývárně skla je používaná horká voda, a proto je zde nepříjemné pracovní prostředí. Zejména v létě v horkých dnech je práce v umývárně náročná. Klimatizace je zde nezbytná, bude osazena 1 klimatizační jednotka.
Myčka i mycí stoly budou odpojeny od sítí. Veškeré vybavení umyvárny bude odstěhováno a uskladněno. Místnost bude vybavena novým nábytkem.

MÍSTNOST 649 – SEMINÁRNÍ MÍSTNOST
Místnost je umístěna v posledním podlaží a má velká okna. V teplých dnech, za slunečného počasí je v seminární místnosti velice teplo. Klimatizace je zde nutná.
2 klimatizační jednotky budou umístěny na střeše, na fasádě by nebyla možná údržba. Toto řešení podmiňuje úpravu střešního pláště, provedení betonového základu až na nosné vrstvě střechy. Vyústky budou v kazetovém stropě místnosti.
Bude částečně upravena elektroinstalace, posíleno vedení až do rozvaděče.