Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové – dodávka přístrojového vybavení |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu |

Tabulka č. 1 – Technické parametry vybavení

| Název požadovaného vybavení dle soupisu | Pořadové číslo dle soupisu | Zkrácený název katedry |
| --- | --- | --- |
| Chlazený oběhový termostat | 1 | KBFCH |
| Popis vybavení |
| Termostat s vnějším oběhem pro udržení konstantní teploty s vodou jako oběhovým i chladicím médiem. |
| Požadavek na záruku a servis |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Zadavatel požaduje pozáruční servis, a to po dobu běžnou pro tento typ přístrojů nejméně pak 5 let. |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| Základní vlastnosti: |
| Pracovní teplota | 10 – 90 ͦC |
| Objem | 5,5 – 6,5 l |
| Teplotní stabilita | 0,05 ͦC |
| Příkon | 1,0 – 1,5 kW |

Tabulka č. 2 – Technické parametry vybavení

| Název požadovaného vybavení dle soupisu | Pořadové číslo dle soupisu | Zkrácený název katedry |
| --- | --- | --- |
| Refraktometr | 2 | KBFCH |
| Popis vybavení |
| Abbéův refraktometr pro měření indexu lomu s možností termostatování měřicí části. |
| Požadavek na záruku a servis |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Zadavatel požaduje pozáruční servis, a to po dobu běžnou pro tento typ přístrojů nejméně pak 5 let. |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| Základní vlastnosti: |
| Měřicí rozsah indexu lomu | 1,3000 – 1,7000 |
| Rozsah teplotní kompenzace | 10 – 70 ͦC |
| Měřicí rozsah Brix | 0 – 95 % |
| Přesnost měření indexu lomu | 0,0002 |

Tabulka č. 3 – Technické parametry vybavení

| Název požadovaného vybavení dle soupisu | Pořadové číslo dle soupisu | Zkrácený název katedry |
| --- | --- | --- |
| Konduktometr s vodivostní celou | 3 | KBFCH |
| Popis vybavení |
| Stolní konduktometr pro měření vodivosti v běžné laboratoři |
| Požadavek na záruku a servis |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Zadavatel požaduje pozáruční servis, a to po dobu běžnou pro tento typ přístrojů nejméně pak 3 let. |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| Základní vlastnosti: |
| Měřicí rozsah specifické vodivosti | 0 µS/cm – 1 000 mS/cm |
| Teplotní rozsah měření | 10 – 60 ͦC |
| Přesnost měření vodivosti | 0,5 % |
| Napájení ze sítě |  |
| Čtyřelektrodová vodivostní cela s kabelem alespoň 1 m |  |

Tabulka č. 4 – Technické parametry vybavení

| Název požadovaného vybavení dle soupisu | Pořadové číslo dle soupisu | Zkrácený název katedry |
| --- | --- | --- |
| pH-metr s kombinovanou elektrodou | 4 | KBFCH |
| Popis vybavení |
| Stolní pH-metr pro měření pH v běžné laboratoři s kombinovanou pH elektrodou |
| Požadavek na záruku a servis |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Zadavatel požaduje pozáruční servis, a to po dobu běžnou pro tento typ přístrojů nejméně pak 5 let. |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| Základní vlastnosti: |
| Měřicí rozsah pH | 0,00 – 14,00 |
| Teplotní rozsah měření | 10 – 60 ͦC |
| Přesnost měření pH na dvě desetinná místa |  |
| Napájení ze sítě |  |
| Celoskleněná kombinovaná pH elektroda s kapalným elektrolytem bez teplotního snímače s kabelem 1 m a s konektorem kompatibilním s pH metrem |  |

Tabulka č. 5 – Technické parametry vybavení

| Název požadovaného vybavení dle soupisu | Pořadové číslo dle soupisu | Zkrácený název katedry |
| --- | --- | --- |
| Laboratorní třepačka | 5 | KBFCH |
| Popis vybavení |
| Laboratorní vibrační třepačka pro extrakci vzorků před HPLC |
| Požadavek na záruku a servis |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Zadavatel požaduje pozáruční servis, a to po dobu běžnou pro tento typ přístrojů nejméně pak 5 let. |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| Základní vlastnosti: |
| Regulovatelná frekvence třepání v rozsahu | 150 – 2 000 min-1 |
| Možnost třepání až 49 mikrozkumavek o průměru 12 mm |  |
| Zatížení | 5 kg |
| Amplituda | 1,5 mm |
| Časový spínač |  |

Tabulka č. 6 – Technické parametry vybavení

| Název požadovaného vybavení dle soupisu | Pořadové číslo dle soupisu | Zkrácený název katedry |
| --- | --- | --- |
| Magnetická míchačka | 6 | KBFCH |
| Popis vybavení |
| Magnetická míchačka bez ohřevu |
| Požadavek na záruku a servis |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Zadavatel požaduje pozáruční servis, a to po dobu běžnou pro tento typ přístrojů nejméně pak 5 let. |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| Základní vlastnosti: |
| Plotýnka z chemicky odolného materiálu o průměru | 10 cm |
| Regulovatelný rozsah otáček | 0 – 2200 min-1 |
| Maximální míchaný objem | 5 l vody |

Tabulka č. 7 – Technické parametry vybavení

| Název požadovaného vybavení dle soupisu | Pořadové číslo dle soupisu | Zkrácený název katedry |
| --- | --- | --- |
| pH metry | 7 | KACH |
| Popis vybavení |
| Jednoduché pH metry běžného rozsahu se snadným ovládáním. |
| Požadavek na záruku a servis |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství (elektrody) v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Zadavatel požaduje pozáruční servis, a to po dobu běžnou pro tento typ přístrojů, nejméně však 5 let. |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| Základní vlastnosti: |
| počet přístrojů | 18 |
| maximální rozměry (v x š x h) v mm | 200 x 250 x 180 |
| dobře čitelný displej |  |
| jednoduché ovládání |  |
| vyhodnocení výsledků pomocí displeje |  |
| ovládací klávesnice vodotěsná a lehce omyvatelná |  |
| napájení ze sítě |  |
| přístroj s přepínatelnou citlivostí 0,001 nebo 0,01 mV, 0,1 pH |  |
| rozsah/přesnost | pH:-2,000 až +19,999/±0,005 mV: ±1200,0/±0,3 |
| kalibrace s automatickým rozpoznáním pufrů |  |
| připojení elektrod – BNC konektor, banánek |  |

Tabulka č. 8 – Technické parametry vybavení

| Název požadovaného vybavení dle soupisu | Pořadové číslo dle soupisu | Zkrácený název katedry |
| --- | --- | --- |
| Tužkový pH metr | 8 | KFLT |
| Popis vybavení |
| Požadavek na záruku a servis |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| Základní vlastnosti: |
| Rozsah | 0,00 až 14,00 pH |
| Rozlišení | 0,01 pH |
| Přesnost | ±0,2 pH |
| Automatická kalibrace | dvoubodová, pH 4,01 a 7,01 nebo 7,01 a 10,01 |
| Automatické vypnutí |  |

Tabulka č. 9 – Technické parametry vybavení

| Název požadovaného vybavení dle soupisu | Pořadové číslo dle soupisu | Zkrácený název katedry |
| --- | --- | --- |
| Inkubovaná třepačka | 9 | KFLT |
| Popis vybavení |
| Inkubovaná třepačka s univerzální platformou a možností ohřevu i chlazení. |
| Požadavek na záruku a servis |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| Základní vlastnosti: |
| Stolní třepačka s ohřevem a chlazením |  |
| Teplotní rozsah nejméně | +15 °C až + 80 °C |
| Orbitální pohyb, poloměr orbitu nejméně | 18 mm |
| Rychlost třepání nastavitelná nejméně v rozsahu | 20 – 500 ot./min |
| Možnost programování otáček, teploty, času |  |
| Dotyková LCD panel pro ovládání a zobrazení teploty, otáček, času |  |
| Audiovizuální alarm pot otáčky, teplotu, nedovřené víko |  |
| Dvojitá ochrana proti překmitu teploty |  |
| nastavitelný chod ventilátoru |  |
| USB a RS 232 port |  |
| Odolný bezbarvý akrylátový kryt, průhledná čelní a horní stěna |  |
| Nerezová zadní a boční stěny |  |
| Vnitřní osvětlení | LED |
| Univerzální platforma s otvory se závity pro klipsy |  |
| Rozměr platformy nejméně | 35 x 35 cm |
| 2 ks samolepící podložka pro přichycení stojánků a baněk, rozměr každé nejméně | 20 x 20 cm |
| Fluktuace teploty při 37°C | +/- 0,1°C |
| Odchylka teploty při 37°C | +/- 0,5°C |
| Vnější rozměr (š x hl x v ) maximálně | 45 x 80 x 55 cm |
| Hmotnost maximálně | 80 kg |

Tabulka č. 10 – Technické parametry vybavení

| Název požadovaného vybavení dle soupisu | Pořadové číslo dle soupisu | Zkrácený název katedry |
| --- | --- | --- |
| Vývěva | 10 | KFLT |
| Popis vybavení |
| Vakuová vývěva pro bezpečné odsátí tekutin z lahviček, kultivačních lahví, vialek, mikrozkumavek a mikrotitračních destiček |
| Požadavek na záruku a servis |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Zadavatel požaduje pozáruční servis, a to po dobu běžnou pro tento typ přístrojů nejméně pak 5 let. |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| Základní vlastnosti: |
| Membránová vakuová pumpa | Hlava vývěvy PPS (ryton), membrána EPDM (neopren), ventily FFPM (viton). Mezní tlak [kPa (mbar)] 10 (100). Výkon [l/min.] 6. Počet komor 1. Přetlak [kPa (bar)] 240 (2,4). Krytí IP 20. Hmotnost [kg] 1,9. Vhodná pro vakuovou filtraci. Přenosné vývěvy jsou vybaveny krytem, kabelem do zásuvky 230 V / 50 Hz a spínačem zapnuto / vypnuto |
| Láhev odsávací | Skleněná olivka, 5000ml |
| Rourka spojovací přímá s olivkou | 6x60mm |
| Stopper rubber s navrtanou průchodkou pro spojovací rourku přímou | šedá 79X92 HT 65M |

Tabulka č. 11 – Technické parametry vybavení

| Název požadovaného vybavení dle soupisu | Pořadové číslo dle soupisu | Zkrácený název katedry |
| --- | --- | --- |
| Vodní lázeň | 11 | KFCHFA |
| Popis vybavení |
| Vícemístná vodní lázeň s prstencovým víkem |
| Požadavek na záruku a servis |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Zadavatel požaduje pozáruční servis, a to po dobu běžnou pro tento typ přístrojů nejméně pak 5 let. |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| Základní vlastnosti: |
| Počet pozic | 8 |
| Užitná hloubka | 100 mm |
| Průměr otvorů | 110 mm |
| Temperace od 5°C nad teplotou okolí do bodu varu |  |
| Ochrana topného tělesa proti přehřátí |  |
| Nerezové víko, plastové kroužky |  |
| Napájení - do sítě 220 V |  |

Tabulka č. 12 – Technické parametry vybavení

| Název požadovaného vybavení dle soupisu | Pořadové číslo dle soupisu | Zkrácený název katedry |
| --- | --- | --- |
| Elektrický vařič | 12 | KFCHFA |
| Popis vybavení |
| Jednoplotýnkový vařič |
| Požadavek na záruku a servis |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců. |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| Základní vlastnosti: |
| Smaltové provedení - bílé |  |
| Plotna litinová | Min. průměr 180 mm |
| Plynule regulovatelný termostat |  |
| Světelná kontrola ohřevu plotny |  |
| Bezpečnostní ochrana proti přehřátí |  |
| Protiskluzové nožky |  |
| Snadno omyvatelný povrch |  |
| Příkon | Min.1500 W |
| Délka kabelu | Min. 0,8 m |

Tabulka č. 13 – Technické parametry vybavení

| Název požadovaného vybavení dle soupisu | Pořadové číslo dle soupisu | Zkrácený název katedry |
| --- | --- | --- |
| Automatická vakuová stanice | 13 | KFCHFA |
| Popis vybavení |
| Vývěvový agregát s přesným řízením vakua založeném na regulaci otáček motoru, včetně regulační jednotky. |
| Požadavek na záruku a servis |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Zadavatel požaduje pozáruční servis, a to po dobu běžnou pro tento typ přístrojů nejméně pak 5 let. |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| Základní vlastnosti: |
| regulace vakua pomocí změny otáček pumpy, nikoliv pouhým zavíráním a otevíráním ventilu |  |
| funkční celek, tj. vakuová pumpa včetně digitálního ovladače vakua a ventilů |  |
| dosažitelné vakuum | < 1mbar |
| průtok | > 40 litrů/minutu |

Tabulka č. 14 – Technické parametry vybavení

| Název požadovaného vybavení dle soupisu | Pořadové číslo dle soupisu | Zkrácený název katedry |
| --- | --- | --- |
| Bodotávek | 14 | KFCHFA |
| Popis vybavení |
| Bodotávek digitální bez vloženého teploměru s rozsahem do 300 °C. |
| Požadavek na záruku a servis |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Zadavatel požaduje pozáruční servis, a to po dobu běžnou pro tento typ přístrojů nejméně pak 5 let. |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| Základní vlastnosti: |
| rozlišení | 0,1 °C |
| přesnost při 20 °C | ≤ ±1,0 °C |
| přesnost při 300 °C | ≤ ±2,5 °C |
| digitální displej | 4 číselné pozice |
| volitelná rychlost zahřívání | 1–10 °C/min |
| teplota odečítána elektronicky, nikoliv externím teploměrem |  |

Tabulka č. 15 – Technické parametry vybavení

| Název požadovaného vybavení dle soupisu | Pořadové číslo dle soupisu | Zkrácený název katedry |
| --- | --- | --- |
| UV lampa s kabinetem | 15 | KFCHFA |
| Popis vybavení |
| UV lampa s dvěma zářivkami (366 a 254 nm) se stínícím kabinetem a adaptérem pro napájení z elektrické sítě. |
| Požadavek na záruku a servis |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Zadavatel požaduje pozáruční servis, a to po dobu běžnou pro tento typ přístrojů nejméně pak 5 let. |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| Základní vlastnosti: |
| lampa s pozicemi pro 2 zářivkové trubice |  |
| včetně stínícího kabinetu s průzorem a uzavíratelnými dvířky |  |
| výkon zářivek | 2 x 8 W |
| vlnové délky zářivek | 254 nm a 366 nm |
| časovač vypnutí |  |

Tabulka č. 16 – Technické parametry vybavení

| Název požadovaného vybavení dle soupisu | Pořadové číslo dle soupisu | Zkrácený název katedry |
| --- | --- | --- |
| Rotační vakuová odparka | 16 | KFCHFA |
| Popis vybavení |
| Odparka s poplastovanou sadou skel a vertikálním chladičem obsahující prvek bránící zpětnému toku rozpouštědla |
| Požadavek na záruku a servis |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Zadavatel požaduje pozáruční servis, a to po dobu běžnou pro tento typ přístrojů nejméně pak 5 let. |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| Základní vlastnosti: |
| rotační vakuová odparka |  |
| obsahující poplastovanou sadu skel, tzv. COATED |  |
| s vertikálním chladičem obsahující prvek bránící zpětnému toku rozpouštědla |  |
| S lázní na olej/vodu umožňující zahřívání | Objem cca 4 l teplota do 210°C |
| Regulace otáček | Do 260/min |
| možnost připojení baňky NZ 29/32 | ≤ 1 litr |
| Ohřevná kapacita | ≥ 1200 W |
| Chladící povrch | ≥ 1000 cm2 |

Tabulka č. 17 – Technické parametry vybavení

| Název požadovaného vybavení dle soupisu | Pořadové číslo dle soupisu | Zkrácený název katedry |
| --- | --- | --- |
| Magnetické míchačky bez ohřevu | 17 | KFCHFA |
| Popis vybavení |
| Magnetické míchačky bez ohřevu |
| Požadavek na záruku a servis |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Zadavatel požaduje pozáruční servis, a to po dobu běžnou pro tento typ přístrojů nejméně pak 5 let. |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| Základní vlastnosti: |
| Magnetické míchačky bez ohřevu s regulací otáček | 0-2000/min |
| Míchaný objem | 5 litrů |
| Průměr desky | 10 cm |

Tabulka č. 18 – Technické parametry vybavení

| Název požadovaného vybavení dle soupisu | Pořadové číslo dle soupisu | Zkrácený název katedry |
| --- | --- | --- |
| Galvanometr | 18 | KFCHFA |
| Popis vybavení |
| Multimetr s možností měření napětí a proudu |
| Požadavek na záruku a servis |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Zadavatel požaduje pozáruční servis, a to po dobu běžnou pro tento typ přístrojů nejméně pak 5 let. |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| Základní vlastnosti: |
| Multimetr s displejem |  |
| měřící napětí v rozsahu | 0,01 µA až 10 A |
| a odpor v rozsahu | 0,01 Ω až 60 MΩ |

Tabulka č. 19 – Technické parametry vybavení

| Název požadovaného vybavení dle soupisu | Pořadové číslo dle soupisu | Zkrácený název katedry |
| --- | --- | --- |
| Horizontální elektroforetický systém | 19 | KBV |
| Popis vybavení |
| Horizontální elektroforetický systém pro agarózové gely (4 ks), hřebínky v příslušenství |
| Požadavek na záruku a servis |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Zadavatel požaduje pozáruční servis, a to po dobu běžnou pro tento typ přístrojů nejméně pak 5 let. |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| Základní vlastnosti: |
| Horizontální elektroforetický systém pro agarózové gely (celkem 4 ks) |  |
| 2 ks elektroforetického systému pro gely o velikosti | 6 x 7,5 cm |
| 2 ks elektroforetického systému pro gely o velikosti | 10 x 11,5 cm |
| Hřebínky v příslušenství (1 mm) (2 ks pro každý systém) | 8 a 16 pozic |

Tabulka č. 20 – Technické parametry vybavení

| Název požadovaného vybavení dle soupisu | Pořadové číslo dle soupisu | Zkrácený název katedry |
| --- | --- | --- |
| Zdroj elektrického proudu a napětí | 20 | KBV |
| Popis vybavení |
| Zdroj elektrického proudu a napětí pro elektroforetické vany s možností nastavení různého výstupního napětí a možností připojení většího počtu elektroforetických van |
| Požadavek na záruku a servis |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Zadavatel požaduje pozáruční servis, a to po dobu běžnou pro tento typ přístrojů nejméně pak 5 let. |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| Základní vlastnosti: |
| Zdroj elektrického proudu a napětí pro elektroforetické vany |  |
| Možnost nastavení různého výstupního napětí | Rozsah minimálně do 300 V |
| Možnost nastavení různého výstupního proudu | Rozsah minimálně do 500 mA |
| Možnost různého výstupního výkonu | Rozsah minimálně do 250 W |
| Možnost nastavení konstantního napětí, proudu nebo výkonu |  |
| Možnost připojení 1 – 4 ks elektroforetických van |  |

Tabulka č. 21 – Technické parametry vybavení

| Název požadovaného vybavení dle soupisu | Pořadové číslo dle soupisu | Zkrácený název katedry |
| --- | --- | --- |
| Blotovací zařízení | 21 | KBV |
| Popis vybavení |
| Blotovací zařízení (western blotting transfer system) umožňující současný přenos z většího počtů gelů na membrány v krátkém časovém úseku (do 5 minut) |
| Požadavek na záruku a servis |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Zadavatel požaduje pozáruční servis, a to po dobu běžnou pro tento typ přístrojů nejméně pak 5 let. |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| Základní vlastnosti: |
| Blotovací zařízení (western blotting transfer system) umožňující současný přenos z většího počtu gelů na membrány v krátkém časovém úseku (do 5 minut) |  |
| Rychlost přenosu | Max 5 minut |
| 2 základny |  |
| 2 kazety umožňujících současný přenos z 1 – 2 ks gelů o střední velikosti (8,5 x 13,5 cm) nebo 4 ks gelů o malé velikosti (7 x 8,5 cm) |  |
| Možnost nastavení různých podmínek přenosu |  |
| možnost semi-dry techniky přenosu |  |
| Vysoká efektivita přenosu |  |
| Blotovací váleček (blot roller) v příslušenství |  |

Tabulka č. 22 – Technické parametry vybavení

| Název požadovaného vybavení dle soupisu | Pořadové číslo dle soupisu | Zkrácený název katedry |
| --- | --- | --- |
| Vakuová rotační odparka s pumpou | 22 | KFG |
| Popis vybavení |
| Vakuová rotační odparka s membránovou pumpou |
| Požadavek na záruku a servis |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| Základní vlastnosti: |
| vakuová rotační odparka s kapacitou 50 až 5000 ml s motorovým zdvihem a diagonálním chladičem |  |
| digitální displej zobrazující teplotu lázně, teplotu par, rychlost otáčení baňky |  |
| výška zdvihu (mm) | 155 |
| rychlost rotace (min-1) | 10-280 |
| teplotní rozsah lázně (°C) | 20-210 |
| přesnost regulace teploty (K) | ±1 |
| objem lázně (l) | 4,5 |
| vývěva membránová |  |
| Průtok (l/min) | 33/38 |
| Průtok (m³/h) | 2/2,3 |
| Konečný tlak (absolutní) (mbar) | 7 |
| Konečný tlak s plynovou stabilizací (mbar) | 12 |

Tabulka č. 23 – Technické parametry vybavení

| Název požadovaného vybavení dle soupisu | Pořadové číslo dle soupisu | Zkrácený název katedry |
| --- | --- | --- |
| Ultrazvuková lázeň | 23 | KFBE |
| Popis vybavení |
| Ultrazvuková lázeň s vysokým výkonem |
| Požadavek na záruku a servis |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Zadavatel požaduje pozáruční servis, a to po dobu běžnou pro tento typ přístrojů nejméně pak 5 let. |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| Základní vlastnosti: |
| Rozměry vany | 190x085x060 |
| Objem vany | 0,9 l |