| Technická specifikace plošiny s elektromechanickým pohonem 1: | Vyjádření dodavatele, zda jím nabízené plnění splňuje požadované parametry (ANO / NE) |
| --- | --- |
| Provedení: vnitřní |  |
| Plošina – velikost přepravní plochy (šířka x délka) 900 mm x 1400 mm |  |
| Sklopná sedačka: ano |  |
| Prohlubeň: 50 mm |  |
| Nosnost: 400 kg |  |
| Rychlost jízdy: 0,15m/ s. |  |
| Počet stanic / počet šachtových dveří: 3 /3 |  |
| Napájení hlavního přívodu: frekvenční měnič 1 + N + PE 230 V; 50 Hz; 2,2 kW |  |
| Ovládací napětí: 24 V |  |
| Komunikační zařízení přes GSM bránu do vrátnice |  |
| Kotvení šachty: pomocí speciálního ukotvení |  |
| Zdvih: cca 7500 mm |  |
| Provedení opláštění šachty: standardní z plechových sendvičových panelů o celkové tloušťce 10 mm |  |
| Strop šachty: Ano, s osvětlením LED |  |
| Povrchová úprava: |  |
| Panely: standardní RAL 9016 (bílá) |  |
| Rohové profily šachty: přírodní eloxovaný hliník |  |
| Šachetní dveře a portály dveří: standardní RAL 9016 (bílá) |  |
| Plošina: v barvě šedostříbrná, RAL 9006 |  |
| Šachetní dveře (umístění v šachtě viz výkres šachty) |  |
| Stanice: 0–2 |  |
| Zavěšení: Levé / Pravé – bez požární odolnosti |  |
| Šířka / Výška: 800 mm / 2000 mm |  |

| Technická specifikace plošiny s elektromechanickým pohonem 2: | Vyjádření dodavatele, zda jím nabízené plnění splňuje požadované parametry (ANO / NE) |
| --- | --- |
| Provedení: vnitřní |  |
| Plošina – velikost přepravní plochy (šířka x délka) 900 mm x 1400 mm |  |
| Sklopná sedačka: ano |  |
| Prohlubeň: 50 mm |  |
| Nosnost: 400 kg |  |
| Rychlost jízdy: 0,15m/ s. |  |
| Počet stanic / počet šachtových dveří: 3 /3 |  |
| Napájení hlavního přívodu: frekvenční měnič 1 + N + PE 230 V; 50 Hz; 2,2 kW |  |
| Ovládací napětí: 24 V |  |
| Komunikační zařízení přes GSM bránu do vrátnice |  |
| Kotvení šachty: pomocí speciálního ukotvení |  |
| Zdvih: cca 7600 mm |  |
| Provedení opláštění šachty: standardní z plechových sendvičových panelů o celkové tloušťce 10 mm |  |
| Strop šachty: Ano, s osvětlením LED |  |
| Povrchová úprava: |  |
| Panely: standardní RAL 9016 (bílá) |  |
| Rohové profily šachty: přírodní eloxovaný hliník |  |
| Šachetní dveře a portály dveří: standardní RAL 9016 (bílá) |  |
| Plošina: v barvě šedostříbrná, RAL 9006 |  |
| Šachetní dveře (umístění v šachtě viz výkres šachty) |  |
| Stanice: 0–2 |  |
| Zavěšení: Levé / Pravé – bez požární odolnosti |  |
| Šířka / Výška: 800 mm / 2000 mm |  |