Legenda areálu Veleslavín, UK FTVS

Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu José Mártího 31, 162 52 Praha 6 - Veleslavín

Pasportizace

Základem pro tvorbu informačního modelu je zaměření objektu pomocí laserscanu v kombinaci se sběrem dat o pasportizovaných konstrukcích. Základní zadání k atributům jednotlivých konstrukcích, které chce klient sbírat, jsou součástí zadávací dokumentace nicméně se předpokládá, že požadavky budou ještě upravovány dle průběžné diskuse s klientem.

Zaměřen bude kompletní stávající stav všech viditelných částí budovy a to vně i uvnitř. Stavební komponenty, které budou zakryty např. nábytkem, budou do modelu umístěny pouze přibližně (typicky zásuvky). Výsledkem pasportizace bude mračno bodů a zápisník obsahující atributové informace jednotlivých prvků (vázáno k místnosti).

Tvorba informačního modelu viditelných konstrukcí

Stavební pasport

Informační model budovy, bude vytvářen v souladu s požadavky v zadávací dokumentaci.

Na základě zaměření objektu bude možné vyhotovit model ve dvou úrovních LOD (Level of Development), které vychází z doporučení BIMFORUM.org.

LOD200 - svislé a vodorovné konstrukce bez rozlišení materiálů (vizuálně jako sádrový model), nosné i nenosné stěny, výplně otvorů bez detailu a členění a další viditelné části objektu. Podkladem pro modelaci bude laserscan, fotodokumentace a zápisník.

LOD 300 - svislé a vodorovné konstrukce oddělená nosná a nenosná část, základní identifikace dle převládajícího materiálu. Výplně otvorů s členěním dle skutečnosti, materiály přiřazeny tak, aby byly vizuálně správně (barevnost, přibližná textura tak by bylo možné rozeznat materiály na úrovni beton, dřevo a pod.)

Aktuální stav jednotlivých LOD úrovní ke stažení zde https://bimforum.org/LOD .

A dále k dispozici přímo zde:

Technologický pasport

TZB (technické zařízení budov) bude zpracováno do úrovně umístění koncových prvků v LOD300 (např. svítidla na úrovni LOD300 tj. jestli je bodové = kruh, čtverec, nebo liniové a v podobném detailu i ostatní koncové prvky).

U TZB půjde o tyto sítě:

- ZTI - kanalizace, voda, plyn (pokud se v budově nachází)

- ÚT - prvky otopné soustavy

- EL - koncové a ovládací prvky

- VZT (pokud se v budově nachází)

Tvorba informačního modelu neviditelných konstrukcí

Neviditelnou konstrukcí jsou míněny především vedení TZB profesí, které jsou ve zdech a jádrech a nejsou postižitelné zaměřením. Tvorba tohoto modelu je možná pouze v případě, že bude k dispozici dokumentace od objektu. Rozvody budou vytvářeny všechny kromě jednotlivých kabelů (tj. VZT potrubí, trubní rozvody tepla a chladu, kanalizace, plyn, kabelové lávky a žlaby)

Pasportizace systémů

Je možné na základě podkladu a podrobného prozkoumání in-situ implementovat do informačních modelů logiku, kterou poskytuje software.

ZTI - pasportizace uzavíracích ventilů a příslušných větví

ÚT - pasportizace uzavíracích ventilů a příslušných větví

EL - přiřazení vypínačů a světelných okruhů k rozvaděčům, zásuvkové okruhy

Možné rozšíření logiky v případě, že v objektu sítě budou

VZT - pasportizace uzavíracích ventilů a příslušných větví

pasportizace uzavíracích ventilů a příslušných větví