Příloha č. 1 – Specifikace a rozsah předmětu plnění

Účel nástroje

Univerzita Karlova potřebuje získat univerzální nástroj pro provádění matematických simulací parciálních a obyčejných diferenciálních rovnic metodou konečných prvků. Software musí obsahovat široké spektrum předpřipravených rovnic pro modelování fyzikálních dějů, ale zároveň musí umožnit přidávat rovnice vlastní bez nutnosti programování.

Požadavky na funkčnost

Základní funkce

Základní nástroj musí umožňovat:

- spuštění GUI, které umožní v jednom okně vytvářet CAD geometrii, síťovat výpočetní doménu, simulovat vlastní parciální a obyčejné diferenciální rovnice a předpřipravené fyzikální děje: elektrostatiku, magnetismus (alespoň ve 2D), laminární proudění, kondukci, konvekci, Joulovo teplo, lineární pružnost a pevnost, transportní rovnice pro zředěnou látku,

- rozšiřitelnost o simulace fyzikálních dějů: vysokofrekvenčního i nízkofrekvenčního elektromagnetismu, plasma, polovodičů, paprskové a vlnové optiky, strukturální mechaniky včetně kompozitů a životnosti, proudění newtonských i ne-newtonských tekutin, proudění plynů na hranici vakua, akustiky, chemie, elektrochemie koroze, elektrolýzy, baterií a palivových článků,

- programovat výukové simulační aplikace s vlastním GUI.

Rozšířené funkce

Požadujeme, aby software nad rámec základních funkcí umožňoval také:

- obousměrné propojení s vědeckotechnickým software MATLAB (nejméně schopnost uložit simulaci do skriptu spustitelného v MATLAB),

- výpočty nízkofrekvenčního elektromagnetismu (včetně časově a frekvenčně závislých úloh),

- import a opravy CAD geometrií,

- výpočty přenosu tepla včetně radiace a přestupu tepla do lidských tkání,

- modelování nelineárních materiálů ve strukturální mechanice,

- výpočty vysokofrekvenčního elektromagnetismu,

- trasování částic v elektromagnetickém poli nebo v poli tekutin,

- simulace strukturální mechaniky včetně kontaktních úloh.

Software musí zahrnovat:

- vestavěnou materiálovou knihovnu,

- nástroje pro clusterové výpočty,

- doplňující algoritmy schopné optimalizovat parametry modelu topologickou optimalizací.

Požadovaná konfigurace

Požadujeme akademickou síťovou licenci. Dodávka bude zahrnovat aktualizace a technickou podporou na 24 měsíců.

Specifikace operačních systémů

- Linux, MAC i Windows

Uživatelé software

Software budou využívat akademičtí a vědečtí pracovníci a studenti Univerzity Karlovy.	Požadujeme, aby základní funkce nástroje mohlo využívat souběžně 5 uživatelů, rozšířené funkce 1 uživatel.