Příloha č. 2

Automatický systém na izolaci a přípravu nukleových kyselin ( DNA/RNA)

Technické parametry:

- automatická izolace DNA/RNA pomocí magnetických kuliček

- kapacita minimálně 16 vzorků

- samostatná cartridge pro každý vzorek

- objemy vzorků 200/400/1200/2400 ul

- kity na izolaci DNA/RNA z krve, tkání, tělních tekutin, bakterií Gram+/-, rostlinných pletiv, virů, FFPE.

- kit na izolaci virové DNA/RNA ze 2400 ul séra nebo plazmy nebo tělních tekutin

- chlazená centrifugace vzorků

- rotor na 18x1,5/2 ml zkumavek

- rychlost 14000 rpm

- nastavení teploty 0-40oC

- měření kvality a koncentrace DNA/RNA pomocí absorbance v mikroobjemu a kyvetě a měření fluorescence v 0,5 ml zkumavce

- doba měření do 2s

- fluorescence- 4 měřící kanály (UV, Blue, Green, Red)

- absorbance- rozsah měřícího spektra – 190 až 840 nm

- chlazená vakuová koncentrace (zahušťování) vzorků

- rotor na zkumavky 1,5/2 ml

- nastavení teploty od -4oC do +100oC

- mikroprocesorem řízené otáčky až do 1750 rpm

- časovač od 1 až do 999 minut

- paměť pro 9 programů

- splnění požadavků zákona č. 268/2014 Sb.;

- zaškolení personálu na použití, údržbu, čištění, základní servis přístroje a sterilizaci přístroje;

- dodání přístroje s kompletní technickou dokumentací v českém i anglickém jazyce v elektronické podobě;

- návod k použití v českém jazyce v papírové i elektronické podobě;

- návod k použití v anglickém jazyce v elektronické podobě;

- prohlášení o shodě v papírové (součást návodu k použití) i elektronické podobě a označení přístroje značkou CE;

- záruční doba minimálně 2 roky na celý systém od uvedení do provozu (dodavatel v záruční době hradí: BTK (příp. kalibraci, validaci), servis, cenu náhradních dílů, práci technika, zápůjčku náhradních přístrojů po dobu opravy, dopravu);

- garance zajištění pozáručního servisu celého systému po dobu nejméně 5 let;

- cena včetně dopravy, transportu po budově, instalace a uvedení zařízení do provozu, validace a zaškolení obsluhy;

- doklad (osvědčení) o zaškolení společnosti nebo jejích zaměstnanců k provádění servisu vystavený výrobcem nabízeného typu přístroje