Příloha č. 1 – popis předmětu plnění

Specializovaný program na zpracování dat z laserového skenování a fotogrammetrie, 10 EDU licencí

Programový balík (v podobě více samostatných aplikací) pro práci s mračny bodů v oblasti digitalizace kulturního dědictví a v archeologii. Jedná se o specializované programy pro zpracování dat z laserového skenování a pozemní fotogrammetrie. Nedílnou součástí dodávky bude školení, které proběhne na datech zákazníka.

| Parametr | Specifikace – minimální požadavek zadavatele | Hodnota/popřípadě (ANO/NE) | Uveďte part number výpočetní techniky/popřípadě (ANO/NE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Charakter | Standalone program pro vytváření prostorových modelů podzemních prostor z bodových mračen a doplněk (plugin) do programu AutoCAD a odvozených aplikací. |  |  |
| Podporované formáty skenu | Riegl RiScanPro-Projekte (RSP), Leica (PTZ, PTS, PTX), ASCII, počínaje AutoCAD 2011 také LAS, E57, Zoller&Fröhlich (ZFS, ZFPRJ), Topcon (CL3, CLR) Leica (PTG, PTS) a Faro (FLS, FWS), PCG, PCD. |  |  |
| Podporované formáty obrázků | Všechny formáty podporované AutoCADem, TIF, BMP, JPEG, PNG |  |  |
| Import formátů | DXF, SHP, Field file (FLD), Surpac Block Model File (csv), 3d Studio Max(3ds), Collada (DAE), Carlson (MDL) |  |  |
| Export formátů | TIN, MDL |  |  |
| Hlavní funkce | správa mračen bodů - definice, editace a sekcí mračen bodů import odlišných formátů elevační mapování vytváření ortofoto z mračen bodů zplošťování kreseb 2D modelování aplikace funkcí průsekové fotogrammetrie společně s mračny bodů vytváření 3D objektů zobrazení a úprava dat – kolorování, planární zobrazení (planar view) Vytváření prostorových modelů podzemních prostor, výstupem jsou jednoduché SOLID objekty jednoduše interpretovatelné v dalších aplikacích. Záplatování a editace děr na vytvořeném modelu, editace modelu. Výpočet kubatur, pokládání textur na model, kombinace s digitálním modelem terénu povrchu. |  |  |

Značka/typ: (doplní dodavatel)

jméno a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka