Příloha č.4- Technická specifikace veřejné zakázky

| Servery pro Hollar 5ks |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | splněno | nesplněno |
| typu rack, max výška 1U, pozice pro 8x 2,5" HDD Hot Plug + DVD-RW mechaniku |  |  |
| min. 2x CPU s min. osmi jádry a min. 16ti vlákny, min. celkové bodové hodnocení v Passmark 17600 bodů pro jeden CPU |  |  |
| RAM min. 128GB s možností rozšíření až na 3TB RAM (požadujeme konfiguraci ve výkonostním režimu např. 8x16GB) typu min. DDR4 min. 2666MHz Reg. ECC |  |  |
| min. 2x SSD 240GB (hot-plug, min. 3.6 DWPD /drive writes per day for 5 years) |  |  |
| zálohovaný hw řadič RAID SAS 12G s min. 1GB pamětí (min. 8port, podpora RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60) + FBU |  |  |
| vzdálená správa dedikovaným portem RJ45 - HW management, zapnutí, vypnutí, restart serveru, přesměrování KVM nezávislé na OS, vzdálené připojení médií. |  |  |
| Síťová rozhraní min. 2x 1Gbit/s RJ45, 2x 10Gbit/s SFP+ (vč. modulů 10Gbps single mode Duplex LC) |  |  |
| 2x Redundantní zdroj max. 450W s účinností Platinum (min. 94%) Hot Plug s možností výměny za chodu, redundantní chlazení, součástí dodávky je rack mount kit (ližiny) |  |  |
| optimalizované řízení teploty - server je vhodný i do špatně chlazeného prostředí (výrobce garantuje možnost nepřetržitého provozu 24x7 i v prostředí o teplotě 45°) |  |  |
| záruka 5let - OnSite NBD – zahájení opravy max do 24h (5days/9hours) |  |  |

| Server pro Krystal 1ks |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | splněno | nesplněno |
| min. 2x HDD SATA 2TB 7,2k 2,5" Hot Plug |  |  |
| min. 4x HDD SAS 12G 600GB 10k 2,5" Hot Plug |  |  |
| typu rack, max výška 1U, pozice pro 8x 2,5" HDD Hot Plug + DVD-RW mechaniku |  |  |
| min. 2x CPU s min. osmi jádry a min. 16ti vlákny, min. celkové bodové hodnocení v Passmark 17600 bodů pro jeden CPU |  |  |
| RAM min. 128GB s možností rozšíření až na 3TB RAM (požadujeme konfiguraci ve výkonostním režimu např. 8x16GB) typu min. DDR4 min. 2666MHz Reg. ECC |  |  |
| min. 2x SSD 240GB (hot-plug, min. 3.6 DWPD /drive writes per day for 5 years) |  |  |
| zálohovaný hw řadič RAID SAS 12G s min. 1GB pamětí (min. 8port, podpora RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60) + FBU |  |  |
| vzdálená správa dedikovaným portem RJ45 - HW management, zapnutí, vypnutí, restart serveru, přesměrování KVM nezávislé na OS, vzdálené připojení médií. |  |  |
| Síťová rozhraní min. 2x 1Gbit/s RJ45, 2x 10Gbit/s SFP+ (vč. modulů 10Gbps single mode Duplex LC) |  |  |
| 2x Redundantní zdroj max. 450W s účinností Platinum (min. 94%) Hot Plug s možností výměny za chodu, redundantní chlazení, součástí dodávky je rack mount kit (ližiny) |  |  |
| optimalizované řízení teploty - server je vhodný i do špatně chlazeného prostředí (výrobce garantuje možnost nepřetržitého provozu 24x7 i v prostředí o teplotě 45°) |  |  |
| záruka 5let - OnSite NBD – zahájení opravy max do 24h (5days/9hours) |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

V případě, že zadávací podmínky obsahují odkazy na specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podnikatele (osobu) za příznačná, umožňuje zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou funkcionalitu i jiným způsobem.