Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové – Dodávka dvou mikroskopů |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu |

Tabulka č. 1 – Technické parametry vybavení

| Název požadovaného vybavení dle soupisu | Pořadové číslo dle soupisu | Zkrácený název katedry |
| --- | --- | --- |
| Inverzní světelný mikroskop | 1 | KFLT |
| Popis vybavení |
| Inverzní trinokulární světelný mikroskop |
| Požadavek na záruku a servis |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Zadavatel požaduje pozáruční servis, a to po dobu běžnou pro tento typ přístrojů nejméně pak 5 let. |
| Požadavek na funkcionalitu |
| Základní vlastnosti: |
| trinokulár |
| otočná hlavice o 360°sklon 30° |
| nastavitelný oční rozestup 48-75mm a dioptrická aretace |
| okuláry EWF 10× / 22 mm |
| 5-polohová revolverová hlavice pro 5 objektivů |
| objektiv se zvětšením 4x |
| objektiv se zvětšením 10x |
| objektiv se zvětšením 20x |
| objektiv se zvětšením 40x |
| koaxiální hrubé a jemné zaostřování 0.002mm |
| pevný stůl na vzorky (250 × 160 mm) |
| osvětlení X-LED8 8W LED |
| LWD Kondenzor N. A. 0,30, pracovní vzdálenost 72 mm (může být odstraněn pro prodloužení pracovní vzdálenosti do 150 mm) |

Tabulka č. 2 – Technické parametry vybavení

| Název požadovaného vybavení dle soupisu | Pořadové číslo dle soupisu | Zkrácený název katedry |
| --- | --- | --- |
| Invertovaný mikroskop | 2 | KFB |
| Popis vybavení |
| Invertovaný mikroskop pro pozorování buněčných kultur |
| Požadavek na záruku a servis |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Zadavatel požaduje pozáruční servis, a to po dobu běžnou pro tento typ přístrojů nejméně pak 5 let. |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| Základní vlastnosti: |
| Koaxiální nezávislé hrubé a jemné ostření po obou stranách stativu s nastavitelnou tuhostí ostření | ANO |
| Integrovaný LED diodový zdroj osvětlení vybavený tzv. fly-eye čočkou pro dosažení maximálně homogenního osvětlení. | ANO |
| Životnost LED | minimálně 60 tisíc hodin |
| Plynulá regulace intenzity osvětlení ovládaná ze stativu | ANO |
| Napájecí kabel | ANO |
| Binokulární tubus výškově nastavitelný | ANO |
| Sklon tubusu | 45° |
| Nastavitelná mezioční vzdálenost tubusu | min. 50-75 mm |
| Okuláry | se zvětšením 10x se zorným polem 22 mm, oba s dioptrickou korekcí a gumovými očnicemi |
| Kondenzor s dlouhou pracovní vzdáleností | min. 75 mm |
| Revolverový nosič objektivů | Pro min. 5 objektivů |
| Objektivy pro fázový kontrast s dlouhou pracovní vzdáleností (W. D.) | 10x, W.D. min. 6.2 mm 20x, W.D. min. 3.1 mm 40x, W.D. min. 2.1 mm |
| Apodizovaný fázový kontrast (eliminující tzv. halo efekt) pro všechna zvětšení | ANO |
| Předcentrovaný fázový posuvník s fázovou maskou společnou pro všechny objektivy | ANO |
| Možnost doplnit mikroskop o boční výstup pro připojení digitální kamery či digitálního fotoaparátu | ANO |
| Možnost doplnit mikroskop o jiný typ kontrastu, např. reliéfní (emboss) | ANO |
| Protiprachový obal součástí dodávky | ANO |