Technická specifikace - Sportovní vybavení posilovny

- LegPress

- Multifunkční vysokozátěžový profesionální leg press s oddělitelnou zátěží pravé a levé nohy.

- Možnost izometrického režimu i režimu s proměnlivým odporem.

- 4 hladké lineární vodící tyče

- Rozměr nožní tlačné desky min. 125 x 45 cm, max. 135 x 55 cm

- Rozměry stroje (d, š, v): 265 - 275 x 165 - 175 x 160 – 170 cm

- Barevné provedení: 	rám: červená

polstrování: černá

- Počet ks: 1 ks

- Bench Press

- Multifunkční profesionální bench press se soutěžní certifikací.

- Možnost izometrického režimu i režimu s proměnlivým odporem.

- Rozměry stroje (d, š, v): 170 - 180 x 105 - 115 x 120 -130 cm

- Rozměry lavičky: (d, š, v): min. 122 x 29 – 32 x 42 – 45 cm

- Vzdálenost mezi vnitřními stranami stojanů: min. 110 cm

- Počet ks: 1 ks

- Sada závaží

- soutěžní disk pro powerlifting schválený IPF.

- Materiál: ocel

- Kalibrace: ano

- Přípustná hmotnostní odchylka: +0,2% a -0,2%.

- Soutěžní disk 25kg

    - Barva: červená

    - Hmotnost: 25 kg

    - Vnější Ø: max. 450 mm

    - Tloušťka: 24-26 mm

    - Otvor Ø: 50 mm

    - Počet ks: 36

- Soutěžní disk 20kg

    - Barva: modrá

    - Hmotnost: 20 kg

    - Vnější Ø: max. 450 mm

    - Tloušťka: 22-24 mm

    - Otvor Ø: 50 mm

    - Počet ks: 10

- Soutěžní disk 15 kg

    - Barva: žlutá

    - Hmotnost: 15 kg

    - Vnější Ø: 390 - 410 mm

    - Tloušťka: 20 - 22 mm

    - Otvor Ø: 50 mm

    - Počet ks: 10

- Soutěžní disk 10 kg

    - Barva: zelená

    - Hmotnost: 10 kg

    - Vnější Ø: 320 - 330 mm

    - Tloušťka: 20 - 22 mm

    - Otvor Ø: 50 mm

    - Počet ks: 8

- Soutěžní disk 5 kg

    - Barva: bílá

    - Hmotnost: 5 kg

    - Vnější Ø: 220 - 230 mm

    - Tloušťka: 20 - 22 mm

    - Otvor Ø: 50 mm

    - Počet ks: 6

- Soutěžní disk 2,5 kg

    - Barva: černá

    - Hmotnost: 2,5 kg

    - Vnější Ø: 185 -195 mm

    - Tloušťka: 15 - 17 mm

    - Otvor Ø: 50 mm

    - Počet ks: 6

- Soutěžní disk 1,25 kg

    - Barva: chrom

    - Hmotnost: 1,25 kg

    - Vnější Ø: 155 - 165 mm

    - Tloušťka: 11 - 13 mm

    - Otvor Ø: 50 mm

    - Počet ks: 6

- Soutěžní disk 0,5 kg

    - Barva: chrom

    - Hmotnost: 0,5 kg

    - Vnější Ø: 130 -140 mm

    - Tloušťka: 7 - 9 mm

    - Otvor Ø: 50 mm

    - Počet ks: 6

- Soutěžní disk 0,25 kg

    - Barva: chrom

    - Hmotnost: 0,25 kg

    - Vnější Ø: 105 - 115 mm

    - Tloušťka: 5 - 8 mm

    - Otvor Ø: 50 mm

    - Počet ks: 4

- Osy na cvičení

Multifunkční osy na cvičení certifikované pro trénink i soutěže ve vzpírání a powerliftingu včetně uzávěrů.

- Osa na powerlifting

    - Barva: chrom

    - Hmotnost: 25 kg včetně uzávěrů (váha jednoho uzávěru 2,5kg)

    - Materiál ložisek: bronz

    - Konec osy Ø: 50 mm

    - Vzdálenost mezi vnitřními objímkami nábojů: 1310-1320 mm

    - Celková délka: 2190 - 2200 mm

    - Úchop Ø: 28-29 mm

    - Počet ks: 3

- Víceúchopová osa

    - Barva: černá

    - Hmotnost: 16,5 – 17,5 kg

    - Konec osy Ø: 50 mm

    - Délka: 2100 - 2200 mm

    - Neutrální úchop: ano

    - Počet neutrálních úchopů: 3

    - Šikmý úchop: ano

    - Počet šikmých úchopů: 1

    - Počet ks: 1

- Bezpečnostní osa

    - Barva: chrom

    - Hmotnost: 19,5 – 20,5 kg

    - Konec osy Ø: 50 mm

    - Úchop Ø: 28-30 mm

    - Délka: 2100 - 2200 mm

    - Maximální zátěž: 450 kg

    - Podložky součástí dodávky: ano

    - Počet ks: 2

- Osa s paralelním úchopem (Log Press)

    - Barva: černá

    - Hmotnost: 35 - 37 kg

    - Konec osy Ø: 50 mm

    - Ø: 245 - 260 mm

    - Délka: 1500 - 1550 mm

    - Počet ks: 1

- Osa s multi úchopem

    - Barva: chrom

    - Konec osy Ø: 50 mm

    - Délka: 1200 - 1230 mm

    - Počet ks: 1

- Osa s  multi úchopem ohnutá

    - Barva: černá

    - Hmotnost: 35 - 37 kg

    - Počet možných úchopů: 4

    - Počet ks: 1

- Osa s širokým obvodem

    - Barva: černá

    - Ø: 740 - 770 mm

    - Konec osy Ø: 50 mm

    - Počet ks: 1

- Zavěšovací osa

    - Barva: neurčena

    - Hmotnost: 25 - 27 kg

    - Délka: 2300 - 2500 mm

    - Ø: 750 - 760 mm

    - Konec osy Ø: 210 - 220 mm

    - Počet ks: 1

- Madla na farmářskou chůzi

    - Barva rámu: červená

    - Hmotnost: neurčena

    - Počet rukojetí: 3

    - Rotační rukojeti: ano

    - Počet ks: 1 ks

- Lavice na posilování

Multifunkční lavice na cvičení certifikované pro trénink ve vzpírání a powerliftingu

- Lavice na posilování zad a hýžďových svalů

- Barevné provedení: rám: červená

polstrování: černá

- nastavitelná vzdálenost opěrných válců: ano

- Nastavitelná výška opěrných válců: ano

- Podložka pro chodidla za opěrnými válcemi: ano

- Počet ks: 1ks

- Jednoduchá polohovací lavice

- Barevné provedení: rám – červená

polstrování – černá

- Polohovatelná zádová opěrka: ano

- Rozsah polohovatelnosti zádové opěrky: 0 - 88 °

- Polohovatelný sedák: ano

- Polohování sedáku pomocí pákové pojistky: ano

- Hmotnost: max. 48 kg

- Rozměry (d, š, v): 130 - 135 x 57 - 60 x 43 - 45 cm

- Maximální nosnost: 300 kg

- Počet ks: 3 ks

- Scottova lavice

- Barevné provedení: rám – červená

polstrování – černá

- Opěrka hrudníku: ano

- Polohovatelná opěrka hrudníku: ano

- Oddělený stojan na činky: ano

- Polohovatelný sedák: ano

- Hmotnost: max. 25 kg

- Počet ks: 1 ks

- Polohovací lavice na posilování břišních svalů

- Barevné provedení: rám – červená

polstrování – černá

- Nastavitelná výška opěrky: ano

- Nastavitelná výška opěrných válců na nohy: ano

- Rozměry: 140 - 150 x 48 - 52 x 95 - 105 cm

- Počet ks: 1 ks

- Kladkové systémy

Multifunkční kladkové systémy s variabilním nastavením na různé typy cvičení certifikované pro trénink. Využití je pro jakýkoliv typ silového tréninku při vysoké odolnosti a bezpečnosti vybavení.

- Multifunkční kladková konstrukce

- Barevné provedení: rám – červená

polstrování – černá

- Počet pracovních stanic: min. 3

- Počet zátěžových bloků: min. 4

- Lineární vodící nerezové tyče

- Kuličková ložiska v kladkovém systému: ano

- Stanoviště: alespoň veslování, stahování horní kladky, horní a spodní ½ protisměrná kladka

- Rozměry 3 400 – 3 500 x 1 250 – 1 300 x 2 100 – 2300 mm

- Počet ks: 1 ks

- Protisměrné kladky

- Výškově nastavitelná poloha kladek: ano

- Závaží: 2 x 15 x 5 kg

- Rozměry: 350 – 365 x 100 -110 x 215 - 225 cm

- Nosnost: min. 200 kg

- Hmotnost: max. 300 kg

- Počet ks: 1 ks

- Funkční odporové kladky

- Výškově nastavitelná poloha kladek: ano

- Počet výškově nastavitelných pozic: min. 10 (min. 150°)

- Horizontálně nastavitelná poloha kladek: ano

- Počet horizontálně nastavitelných pozic: min. 5 (min. 160°)

- Závaží: 2 x 18 x 5 kg

- Rozměry (d, v, š): 155 – 165 x 295 - 305 x 205 - 215 cm

- Počet ks: 1 ks

- Nastavitelné odporové kladky

- Výškově nastavitelná poloha kladek: ano

- Počet výškově nastavitelných pozic: min. 11

- Závaží: 2 x 18 x 5 kg

- Rozměry: 160 - 170 x 80 - 90 x 210 - 220 cm

- Hmotnost: max. 370 kg

- Počet ks: 1 ks

- Jednoruční činky

- Sada jednoruček 1 - 40kg

- Váha činek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40.

- Barva madla: stříbrná

- Barva závaží: lávově černá

- Materiál závaží: ocelové jádro, povrch polyuretan

- Počet ks: 1 kompletní sada (od každé hmotnosti 2ks)

- Sada jednoruček 12 - 60kg

- Váha činek: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60.

- Rotační madlo: ano

- Materiál závaží: ocel

- Počet ks: od každé hmotnosti 2ks

- Povrch: chromované, polyuretan

- Barva: stříbrno černá

- Ø úchopu (madla): 35 -37 mm

- Délka madla: 125 -135 mm

- Počet ks: 1 kompletní sada (od každé hmotnosti 2ks)

- Stojan na jednoruční činky

- Třířadý sedlový stojan na ukládání jednoručních činek

- Barva: světle šedá

- Délka: 2250 - 2400 mm

- Výška: 1050 – 1150 mm

- Hloubka: 650 -  700 mm

- Hmotnost: max. 180 kg

- Kapacita: 30 ks jednoručních činek

- Počet ks: 3 ks

- Jednotlivé posilovací stroje

- Výpony ve stoje

- Hmotnost závaží: min. 180 kg

- Počet platforem: 2

- Počet ks: 1

- Barevné provedení: rám – červená

polstrování – černá

- Předkopávání a zakopávání v sedě

- Stroj k procvičení předních i zadních stehenních svalů

- Barevné provedení: rám – červená

polstrování – černá

- Nastavitelná poloha sedáku: ne

- Nastavitelná poloha opěrky: ano

- Nastavitelná poloha opěrných válců na nohy: ano

- Hmotnost závaží: min. 110 kg

- Rozměry: 140 - 150 x 115 - 125 x 145 – 155 cm

- Počet ks: 1

- Peck deck volný

- Barevné provedení: rám – červená

polstrování – černá

- Horizontálně nastavitelná poloha madel: ano

- Vertikálně stavitelná madla: ano

- Počet horizontálně nastavitelných pozic: min. 5 (90°)

- Hmotnost závaží: min. 15 x 5 kg

- Počet ks: 1

- Peck deck pevný

- Barevné provedení: rám – červená

polstrování – černá

- Hmotnost závaží: min. 15 x 5 kg

- Nastavitelná poloha sedáku: ano

- Počet ks: 1

- Bezpečnostní klece

- Bezpečnostní klec se vzpěračským stupínkem (monorack)

- Rozměry: šířka 145 - 150 cm, délka max. 200 cm, výška max. 275 cm

- Uložení kotoučů: ano

- Hrazda: ano

- Bezpečnostní čepy: ano

- Bezpečnostní zarážky: ano

- Ukládání řetězů: ano

- Ukládání kettlebell: ano

- Zarážky na proměnlivý odpor: ano

- Nástavec na kliky: ano

- Materiál plošiny: dřevo (dub) nebo guma

- Barva: černá

- Počet ks: 1

- Bezpečnostní posilovací klec

- Certifikace EN957

- Uložení kotoučů: ano

- Ø trnu na uložení kotoučů: 50 mm

- Počet trnů: min. 12

- Zarážky na proměnlivý odpor: ano

- Výškově stavitelné pozice: ano

- Počet výškově stavitelných pozic: min. 25

- Nosnost: min. 600 kg

- Víceúchopová hrazda: ano

- Výška hrazdy: max. 230 cm

- Rozměry: výška max. 230 cm, šířka 220 - 230 cm, délka 190 - 200 cm

- Bezpečnostní zarážky: ano

- rozteč mezi stojany: 120 - 130 cm

- Barva: černá

- Počet ks: 1

- Běhátka, Veslařský trenažer

- Běžecký pás

- Běžecká plocha min. 55 x 150 cm

- Regulace rychlosti: ano

- Rychlost: min. 1 km/h max. 20 km/h

- Regulace sklonu: ano

- Sklon: min. 0% max. 15%

- Ventilátory: ano

- Port na MP3: ano

- Displej: ano

- Uhlopříčka displeje: min. 15‘‘

- TV turner: ano

- WI – FI 802 11b/g/n: ano

- USB: ano

- Bluetooth 4.0: ano

- AUX: ano

- Kontrola srdeční frekvence: ano

- Nosnost: min. 200kg

- Držák na tablet/mobil: ano

- Počet běžeckých programů: min. 12

- Přijímač pro hrudní pás: ano

- Počet ks: 3

- Barva: černo stříbrná

- Veslařský trenažér

- Rozložitelné na dvě části: ano

- Stavitelná úroveň odporu: ano

- Propojitelnost s ostatními veslařskými trenažéry: ano

- Barva: černá

- Veslařské programy: ano

- Počet ks: 1