# Příloha č. 4 - Technická specifikace

# DODÁVKA REŽIJNÍHO PRACOVIŠTĚ

| Akusticky izolovaný rack s chlazením (termoregulací teploty) vnitřní části racku Počet kusů: 1 |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | splněno | nesplněno |
| počet pozic: min. 24U |  |  |
| vnitřní šíře: 19“ uchycení |  |  |
| velikost skříně: šíře max. 720 mm, hloubka max. 1130 mm (parametry s ohledem na dispoziční řešení v místnosti režie) |  |  |
| chlazení složené minimálně ze dvou či více termostaticky regulovatelných ventilátorů, |  |  |
| vybavení skříně základnou pro případný pohyb skříně (kolečková základna s aretací, nebo jiným způsobem) |  |  |
| klimatizační část pro rack musí zajistit odvod tepla racku v místnosti při plné zátěži okolních výpočetních stanic; |  |  |
| Možnost připojení dodatečného chlazení racku v případě přehřívání, které povede k výpadkům systému, jeho poškození nebo vzniku nežádoucích AV efektů na vstupech či výstupech celé režie |  |  |
| standardní napojení racku vyhovující evropskému standardu U = 220V/230V |  |  |
| možnost přidání dalších VA modulů |  |  |
| kapacita chlazení min. 7 000 BTU pro jmenovitý příkon max. 1,3 kW |  |  |
| informační stavový displej na racku |  |  |
| skříň musí obsahovat ve standardní výbavě záložní zdroj UPS |  |  |
| automatická regulace napětí |  |  |
| komunikační port řady RS |  |  |
| přepěťová ochrana RJ11 nebo RJ45 |  |  |
| min. technologie UPS AVR nebo pokročilejší |  |  |
| možnost výměny baterie uživatelem bez nutnosti technického zásahu zhotovitele či třetí osoby a bez ztráty práva na záruku za jakost |  |  |
| výkon UPS min. 5000 VA a více |  |  |
| software pro správu napájení |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

| Režijní multiview monitory Počet kusů: 2 |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | splněno | nesplněno |
| náhledy z min. 4 kamer, referenční obrazy, živé (live) výstupy (barevná kalibrovatelnost každého vstupu i výstupu), |  |  |
| úhlopříčka monitoru min. 100 cm |  |  |
| rozlišení displeje ve standardu ultra HD (UHD) |  |  |
| podsvícení: LED |  |  |
| zobrazovací frekvence: min.100 Hz |  |  |
| min. 1x HDMI vstup |  |  |
| zvukové vstupy a výstupy: min. výstup na sluchátka, digitální optický výstup, digitální audio vstup |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

| Ozvučení studia s režií Počet sestav: 1 |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | splněno | nesplněno |
| předzesilovače s min. 16 mikrofonními či line vstupy |  |  |
| stereo/mono hlavní výstup |  |  |
| minimálně 6 aux sběrnic |  |  |
| USB rozhraní |  |  |
| +48 V fantomové napájení pro kondenzátorové mikrofony u minimálně 8 vstupů |  |  |
| minimálně 16x mono vstupy (TRS + XLR) |  |  |
| min. 3x stereo vstupy (TRS) |  |  |
| min. 4x stereo FX Returns |  |  |
| min. 16x Bus |  |  |
| min. 12x Mix výstupy |  |  |
| min. 4x FX |  |  |
| AES Digital Out |  |  |
| pohyblivé Fadery |  |  |
| zapnutí a vypnutí každého faderu zvlášť |  |  |
| možnost automatizovaného ovládání mikrofonních vstupů |  |  |
| vícestupňové indikační sloupce úrovně hlasitosti pro každou stopu |  |  |
| napojení brakeout boxu ve studiu s minimálně: 8x XLR vstup pro mikrofon 6x XLR AUX výstup nastavitelný dle potřeby |  |  |
| režie vybavena samostatnou dvojicí stereofonních monitorů se specifikací výkonu min. 70 W, frekvenčním rozsahem min. 10Hz – 20 kHz, crossover frekvencí v rozsahu min. 1-3kHz |  |  |
| ochrana: rušení rádiových frekvencí; omezení výstupního proudu; proti přehřátí; externí síťová pojistka, |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

| Režií řízený studiový komunikační systém Počet kusů: 1 |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | splněno | Nesplněno |
| dvouokruhový komunikační systém |  |  |
| 2x hlasatel náhlavní set (bezdrátový mikroúchyt s příposlechem a mikrofonem, pleťové barvy), napájení akumulátorem (1,5 V) |  |  |
| 3x kameraman náhlavní set (obousměrná komunikace připojená do kamery a nezávislá na okruhu moderátorů) |  |  |
| režijní základna s hlasitým příposlechem a stolním mikrofonem, možnost komunikace pouze s moderátorem, pouze s kameramany a se všemi dohromady. Možnost hlasitého odposlechu ve studiu, pokud není aktivní mikrofon moderátora |  |  |
| možnost hlasitého odposlechu ve studiu, pokud není aktivní mikrofon moderátora |  |  |
| kompatibilita s většími systémy televizní produkce a dalšími systémy pro studiovou komunikaci typu intercomu |  |  |
| bezdrátový systém komunikace intercomu nesmí rušit ostatní AV prvky v budově (zhotovitel odzkouší) |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

| Centrální režie televizního studia Počet kusů: 1 |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | splněno | nesplněno |
| připojení a zpracování AV signálu 4 kamer 1080i50, 1080p25 a 1080p50 |  |  |
| připojení a zpracování AV signálu 2 příspěvkových linek z redakčního systému v min. 1080i50 rozlišení |  |  |
| racková úprava celého systému do max. 20U |  |  |
| možnost ukládání všech min. 4 vstupů v HD separátně a současné odbavení streamu v HD formátu |  |  |
| spuštění záznamu jedním tlačítkem s možností ovládání úrovně zvuku |  |  |
| celý systém musí disponovat připojením min. 4 selektivních zobrazovacích jednotek, z toho min. jedna bude sloužit jako multizobrazovač s výstupem na HDMI |  |  |
| kapacita pro HD záznam v min. 1080i v délce min. 40 hod. |  |  |
| vlastní fyzické úložiště min. 20 TB s přenosovou rychlostí min. 6 Gbps |  |  |
| porty pro připojení min. 2x 10GbE síť |  |  |
| konfigurace, uložení a import uživatelského nastavení pro streaming |  |  |
| možnost správy režie a všech grafických komponent ze sítě vč. správy AV datových zdrojů |  |  |
| přístup k uloženým videím i prostřednictvím uživatelsky ikonického web rozhraní |  |  |
| bezpečnostní uživatelská autentifikace pro min. 1000 klientů |  |  |
| přístup k online CDN účtu přes integrovaný prohlížeč i během živé produkce |  |  |
| vytvoření a uložení komplexních nastavení efektových filtrů, přechodů, titulků |  |  |
| vytváření vlastních virtuálních 3D setů či double-box efektu |  |  |
| součástí režie je i racková CGI režie vlastním GPU podporující vyrovnávací paměť pro video textury min. GDDR5 4 GB |  |  |
| podpora výstupů DVI-D, DVI-I |  |  |
| zobrazovací jednotka grafiky H-IPS, min. 850:1, min.270cd/m2, min.5ms GTG/ 13ms, 1920x1200, 16bit, DVI, DisplayPort |  |  |
| rozšíření pracovního prostoru díky multi-view výstupu |  |  |
| vícekanálový audio mixážní pult s funkcí "audio follows video" (automatický střih zvuku dle videa), viz ozvučení režie |  |  |
| možnost připojení projektoru nebo projekční stěny |  |  |
| Ovládací pult režie kompatabilní s dodávaným systémem (s min. jedním T-Barem, 3 osým joystickem a min. 14 vstupními tlačítky) |  |  |
| interně přepíná min. 14 kanálů, |  |  |
| min. 8x HD/SD vstup, |  |  |
| min. 4x Virtuální vstup, podpora protokolu NDI |  |  |
| min. 1x vstup z aplikací typu Skype, pro komunikaci se vzdalenym řečníkem. Možnost obousměrné komunikace a použití obrazu i zvuku ve výsledné relaci. Ověřená funkčnost na straně respondenta na běžných mobilních platformách iOs, Android a Windows |  |  |
| min. 4x digitální media přehrávač pro video, titulky, obrázky, hudbu a zvuky |  |  |
| min. 2x analog XLR audio vstupy |  |  |
| titulkovač se zobrazením min. H-IPS, min. 850:1, min. 270cd/m2, 1920x1200, min. DVI, nebo DisplayPort, s automatickou HW kalibrací |  |  |
| min. 2x virtuální vstupy pro titulkovací program |  |  |
| umožňuje práci s vrstvami jednotlivých scén |  |  |
| počet vrstev pro obrazovou kompozici min. 10 |  |  |
| nastavení barvy, polohy, velikosti atd. |  |  |
| import grafiky a projektů formátů psd, aep |  |  |
| možnost vkládání vlastního loga |  |  |
| volba nasvícení scény |  |  |
| volba pohledu kamery |  |  |
| volba realtime odezvy |  |  |
| on-air vkládání titulků |  |  |
| vytvoření statických, rolovacích nebo běžících textů |  |  |
| uložení jednotlivé stránky nebo celého projektu |  |  |
| použití jakýchkoliv nainstalovaných systémových fontů |  |  |
| stránky uloženy jako 32bitová bitmapa |  |  |
| nepřetržité ukládání nebo vyvolávání textových stylů |  |  |
| integrovaný nástroj pro vektorové kreslení |  |  |
| vytváření specifických časových bodů |  |  |
| živé přehrávání záznamu bez jeho přerušení |  |  |
| volitelná rychlost přehrávání min. 25, 33, 50, 75, 100 % |  |  |
| celá režie musí být určena pro rackovou montáž do max. 24U |  |  |
| instalace do skříňového 19” racku |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

| Broadcastový monitor pro barevné korekce Počet kusů: 2 |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | splněno | nesplněno |
| velikost minimálně 24” |  |  |
| 12 bit video procesor |  |  |
| možnost zapnutí vektroskopu |  |  |
| možnost připojit analogové signály YPbPr/CVBS/S-Video/RGB |  |  |
| minimálně 2 HD-SDI přepínatelné vstupy |  |  |
| minimálně 1 HDMI vstup |  |  |
| podpora rozlišení 1080i (60/59.94/50), 1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF) na všech digitálních vstupech |  |  |
| Focus Assistance |  |  |
| možnost barevné kalibrace monitoru |  |  |
| možnost napájení z V-mount baterií |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

| Režijní stůl na míru Počet kusů: 1 |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | splněno | nesplněno |
| místa pro zvukaře, střihače, režiséra a operátora grafických podkladů |  |  |
| maximálni rozměr 4m x 1,1m a minimální rozměr 3m x 1,1m |  |  |
| na stole se bude nacházet konzola k obrazové režii, audiomixážní pult, režijní základna komunikace, konzola redakčního systému a patřičný počet monitorů |  |  |
| součástí stolu musí být nástavba s možností umístit 3 kamerové jednotky a externí záznam výstupu z režie - Blackmagic Design HyperDeck Studio, který již používáme |  |  |
| veškeré kabelové rozvody musí být v kabelových žlabech aby byl omezen nechtěný zásah do kabeláže |  |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

Příloha č. 5- Cenová nabídka

|  | Položka | Počet kusů | Jednotková cena bez DPH | Nabídková cena bez DPH | Cena za DPH | Nabídková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Akusticky izolovaný rack | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Režijní multiview monitory | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Ozvučení studia s režií | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Režií řízený studiový komunikační systém | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Centrální režie televizního studia s ovládacím pultem | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Broadcastový monitor pro barevné korekce | 2 |  |  |  |  |
| 7. | Režijní stůl na míru | 1 |  |  |  |  |
|  | Celková nabídková cena |  |  |  |  |  |