Příloha č. 1 – popis předmětu plnění

Ruční XRF Spektrometr

Ruční XRF spektrometr k analýze složení kovů a keramiky (pro prvky Mg-Pb).

| Parametr | Specifikace – minimální požadavek zadavatele | Hodnota/popřípadě (ANO/NE) | Uveďte part number výpočetní techniky/popřípadě (ANO/NE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Váha | 2 kg |  |  |
| Velikost | 30 cm x 10 xm x 28 cm |  |  |
| Detektor | Si-Pin detektor, typické rozlišení 190 eV na 10,000 cps |  |  |
| Rentgenová trubice | Rh cíl; maximální napětí 40 kV |  |  |
| Filtr | manuální filtr pro optimální flexibilitu |  |  |
| Připojení na vakuovou pumpu | Ano. Umožnění citlivosti světelných prvků |  |  |
| Plynová komora | Součástí. Umožnění měření plynů do Ne |  |  |
| Příslušenství | baterie, sada 4 filtrů, |  |  |
| Kontrola napětí a proudu | softwarová |  |  |
| Záruka | 2 roky, do dalšího pracovního dne („NBD“), pozáruční servis specifikovaný ve smlouvě |  |  |

Značka/typ: (doplní dodavatel)

jméno a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka