## Židle a stoly počty jsou upřesněny v příloze ZD č. 4 - Výkaz výměr (Židle a stoly)

| STŮL pracovní do učebny | 1200/600/740 – kovová rámová rovná podnož RAL 9006 z uzavřených profilů 30/30 konstrukce lícuje s deskou rektifikace deska lamino tuplovaná ABS hrany 2mm dekor – bude odsouhlasen dle vzorníku příp dle ostatního vybavení místnosti |
| --- | --- |
| ŽIDLE pracovní do počítačové učebny | mechanismus kontakt permanent CPL – volitelný přítlak opěradla na záda, nastavitelný mechanismus dle hmotnosti uživatele s možností doladění, ovládání výšky sezení, plovoucího pohybu opěradla, zablokování sklonu opěradla ve čtyřech pozicích pětiramenný hliníkový kříž područky výškově nastavitelné s polyuretanovými měkkými loketníky potah 60 tis cyklů s drobným vzorem – barva šedočerná/béžová-bude odsouhlasena dle vzorníku |
| ŽIDLE pracovní do běžné učebny | konferenční židle stohovatelná na čtyřnohém rámu podnož ocelová RAL 9006 bez područek opěrák devítivrstvá buková ohýb. překližka – buk přírodní otvor pro uchycení sedák čalouněný – potah 60 tis cyklů s drobným vzorem – barva šedočerná/béžová-bude odsouhlasena dle vzorníku |

## Skříně na časopisy

Knihovní skříně na uskladnění a prezentaci časopisů do prostor Knihovny Jana Palacha. Prostor velikosti přibližně: šířka 9 900mm, hloubka 350 mm, výška 2300 mm. Skříně s úložnými boxy na časopisy, každý box samostatný, určený pro jeden titul časopisu, a samostatnými otevíratelnými dvířky s možností zasunutí dvířek a jejich aretace v horní části boxu. Dvířka umožňují umístění aktuálního čísla časopisu do plastového krytu. Lamino ve stejné barvě jako stávající regály v knihovně. Včetně dopravy a montáže.

Návrh bude upřesněn při vzorkování a dodavatel předloží k odsouhlasení výrobní výkres.

Značka/typ: (doplní účastník)

| Konfigurace | Specifikace zadavatele | Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE) |
| --- | --- | --- |
| Výška skříně | do 2000 mm |  |
| Hloubka skříně | do 400 mm |  |
| Šířka skříně | do 9 900 mm (celek) |  |
| Materiál | lamino 18 mm |  |
| Barva | hrušeň planá světlá |  |
| Specifikace box | 1 úložný box určený na 1 titul časopisu, na každý box samostatná dvířka |  |
| Specifikace dvířka | s možností zasunutí a aretace v horní části boxu, dvířka vybavena průhledným plastovým krytem pro prezentaci aktuálního čísla |  |
| Množství | nejméně 120 boxů, podle šíře stěny (9 900 mm) |  |
| Montáž | kompletní montáž |  |
| Doprava | kompletní doprava |  |
| Záruka | 5 let |  |

## Vybavení interiéru Knihovny Jana Palacha

Dle přílohy č. 3 ZD -  Projektová dokumentace – Interiérové úpravy v prostorách

Knihovny Jana Palacha