Příloha č. 2a zadávací dokumentace

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | InoMed – Stolní centrifuga |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb. |

| Název přístrojového vybavení |
| --- |
| Stolní centrifuga s výměnnými rotory pro stáčení mikrotitračních plat, 15 a 50 ml zkumavek. |
| Požadavek na záruku a servis |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Podmínky záručního a pozáručního servisu jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace. |
| Základní vlastnosti |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| Stolní centrifuga s výměnnými rotory pro stáčení mikrotitračních plat, 15 a 50 ml zkumavek | - Stolní centrifuga s LCD displejem - Maximální rozměry vxšxh: 400x380x540 (mm) - Maximální hmotnost bez rotoru: 30 kg - Vnitřní prostor z nerezové oceli - Motorizované víko automaticky otevíratelné - Možnost uložit 10 nebo více programů - Minimální časový rozsah centrifugování 10s - 99 min - Minimální rozsah RCF 120 - 2500 g a maximální rpm 4000 - Minimálně 2 programy pro zrychlování (rychlý a pomalý náběh otáček) - Minimálně 2 programy pro zpomalování (rychlé a pomalé brždění) - Automatická kontrola nevyváženosti - LED indikátor, který umožní sledovat z odstupu, zda je centrifuga v chodu - Okénko ve víku pro kontrolu chodu rotoru - Zvukový signál při dokončení centrifugování - Hlučnost max. 63 dB - Výměnný rotor, který pojme 4 košíky – košíky umožní vložit 50 ml nebo 15 ml zkumavky typu falcon, alespoň RCF rotoru 2500 g nebo více(4000 rpm), úhel 90° Součástí dodávky: - Minimálně 2 košíky pro 50 ml zkumavky (min. kapacita 1ks 50 ml zkumavka/košík) - Minimálně 2 košíky pro 15 ml zkumavky (min. kapacita dvě 15 ml zkumavky/košík) - Výměnný rotor pro min. 6 mikrotitračních destiček s dvěma nosiči/košíčky na standartní destičky 96 jamkové, RCF rotoru alespoň 2100 g nebo více (4000 rpm), úhel 90°. |

V nabídkové ceně účastník zahrne dopravu k odběrateli, demonstraci /ukázku/ provozu přístroje, zaškolení obsluhy v rozsahu min. 2 hodiny a dokumentaci - – viz návrh kupní smlouvy, jako nedílné součásti zadávací dokumentace.