Příloha č. 2a) Technická specifikace

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | InoMed – Trinokulární inverzní mikroskop |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb. |

| Název přístrojového vybavení |
| --- |
| Trinokulární inverzní mikroskop umožňující pozorování v procházejícím světle ve světlém poli a metodou fázového kontrastu. |
| Požadavek na záruku a servis |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Podmínky záručního a pozáručního servisu jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace. |
| Základní vlastnosti |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| Trinokulární inverzní mikroskop | Trinokulární inverzní mikroskop: - Maximální hmotnost 15 kg - Pevný stolek o rozměrech min. 200x220mm umožňující umisťovat nádoby přímo na plochu stolku bez nutnosti použití vodiče - Binokulární tubus s nastavitelnou mezioční vzdáleností - Okulár 10x - Možnost doostřit rozdíl až ± 5 dioptrií - Halogenová žárovka nebo LED osvětlení - Plynulá regulace osvětlení - Revolverová hlavice s 4 objektivy: planachromatické fázové 10x a 20x, planachromatické 4x a 40x - Trinokulární hlavice umožňující připojení digitální kamery Barevná kamera: - Rozlišení: 5 Mpix - Velikost pixelu: max. 2,2 x 2,2 µm - Typ senzoru: CMOS - Velikost senzoru: min. 1/2,5″ - Min. rozsah exp. času: 0,1 ms – 5 s - Možnost propojení kamery přímo do tabletu pomocí USB portu bez nutnosti připojení PC Další součást dodávky - tablet: - tablet 10″ připevněný k mikroskopu s možností odepnutí - software v tabletu pro vytváření fotografií, řazení do alb, možnost vkládání měřítek a popisů |

V nabídkové ceně účastník zahrne dopravu k odběrateli, demonstraci /ukázku/ provozu přístroje, zaškolení obsluhy v rozsahu min. 2 hodiny a dokumentaci - – viz návrh kupní smlouvy, jako nedílné součásti zadávací dokumentace.