Příloha č. 2a Technická specifikace_úprava 1.4.2020

Technická specifikace předmětu plnění

Název veřejné zakázky:

FaF UK - Detektor s diodovým polem a Fluorescenční detektor

| Přístroj | Detektor s diodovým polem k UHPLC sestavě |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

Název přístrojového vybavení

Detektor s diodovým polem k UHPLC sestavě

Popis přístrojového vybavení

Detektor s diodovým polem k UHPLC sestavě Nexera (Shimadzu, Japonsko) Účel pořizovaného vybavení: Přístroj bude sloužit k výuce pregraduálních studentů Farmaceutické fakulty UK, zejména se bude jednat o praktická cvičení z několika předmětů a vypracování diplomových prací. Jedná se o náhradu staršího detektoru, který již svou citlivostí nevyhovuje.

Požadavek na záruku a servis

Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Podmínky záručního a pozáručního servisu jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Základní vlastnosti /požadavky/ a požadavky na funkcionalitu a kompatibilitu

Požadavek na kompatibilitu se stávajícím zařízením zadavatele: Detektor s diodovým polem (PDA) musí být plně kompatibilní s UHPLC sestavou Nexera a schopný být plně řízen softwarem Lab Solutions. Další specifikace: Rozsah vlnové délky: 190-800nm, rychlost sběru dat: min. 100Hz, šum maximálně 5,0x10-6AU, počet diod: min. 1000

V nabídkové ceně účastník zahrne dopravu k odběrateli, instalaci, demonstraci /ukázku/ provozu, zaškolení obsluhy a dokumentaci - viz návrh kupní smlouvy, jako nedílné součásti zadávací dokumentace.

| Přístroj | Fluorescenční detektor k HPLC sestavě |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

Název přístrojového vybavení

Fluorescenční detektor k HPLC sestavě

Popis přístrojového vybavení, Účel pořizovaného vybavení

Fluorescenční detektor k HPLC sestavě Prominence (Shimadzu, Japonsko) Účel pořizovaného vybavení: Přístroj bude sloužit k výuce pregraduálních studentů Farmaceutické fakulty UK, zejména se bude jednat o praktická cvičení z několika předmětů a vypracování diplomových prací. Jedná se o náhradu staršího detektoru, který již svou citlivostí nevyhovuje.

Požadavek na záruku a servis

Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Podmínky záručního a pozáručního servisu jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Základní vlastnosti /požadavky/, požadavky na funkcionalitu a kompatibilitu

Požadavek na kompatibilitu se stávajícím zařízením zadavatele: Fluorescenční detektor musí být plně kompatibilní s HPLC sestavou Prominence a schopný být plně řízen softwarem Lab Solutions. Další specifikace: Rozsah vlnové délky: 200-650nm, S/N pozadí (wavelength background) ≥ 9000, Ramanův pík S/N: ≥ 1200, rychlost sběru dat: min. 100Hz

V nabídkové ceně účastník zahrne dopravu k odběrateli, instalaci, demonstraci /ukázku/ provozu, zaškolení obsluhy a dokumentaci - viz návrh kupní smlouvy, jako nedílné součásti zadávací dokumentace.